## Slide 1: توصیف VHDL قابل سنتز
Synthesizable VHDL Description

## Slide 2: کد قابل سنتز
چگونه کد قابل سنتز بنویسیم؟
چگونه کد قابل سنتز خوب بنویسیم؟
  نکات کلی برای همة ابزارها
  نکات جزئی:
    موردکاوی ابزار سنتز Vivado
    مراجعه به مستندات

## Slide 3: کد قابل سنتز
یادآوری:
  طراح بی‌نیاز از سایر امکانات VHDL نیست.
    توصیف testbench:
      مثال: after برای تولید سیگنال‌های تست
      مثال: خواندن و نوشتن فایل‌ها
      مثال: مقایسة خروجی‌های توصیف رفتاری طرح با خروجی‌های مدار سنتز شده
    توصیف رفتاری پودمان‌های طرح‌های متوسط و بزرگ در ابتدا

## Slide 4: نیاز به کد رفتاری
  مثال:
    سخت‌افزار محاسبة (x2 + y2)
    مقایسه با نتیجة رفتاری
architecture TBENCH of ENT_BENCH is
procedure WAVE_GEN (signal X:out integer, signal Y:out integer)
variable I integer:= 0;
begin
for VX in 0 to 63 loop
for VY in 0 to 63 loop
begin
X <= VX after I*10 ns;
Y <= VY after I*10 ns;
I:= I + 1;
end loop;
end procedure WAVE_GEN;
begin
WAVE_GEN (X, Y);
L1:L_MODULE port map(X,Y,L);
L_BEHAVE <= (X**2 + Y**2);
ERROR_SIG <= L_BEHAVE xor L;
end architecture TBENCH;

## Slide 5: انواع داده
انواع دادة سنتز‌پذیر:
  bit و bit_vector
  boolean
  integer
    به تعدادی بیت (سیم یا فلیپ فلاپ یا پورت) تبدیل می‌شود.
  std_logic و std_ulogic
    برخی از مقادیر آن قابل استفاده است
      ‘1’, ‘0’, ‘Z’, ‘-’
  signed و unsigned
  enumeration type
    برای حالت‌های FSM

## Slide 6: انواع داده
انواع دادة سنتزنا‌پذیر:
  real
  character
  string

## Slide 7: دستورها
دستورهای سنتزپذیر:
  انتساب به سیگنال
  انتساب به متغیر
  if-then-else
  case-when
  when-else
  with-select-when

## Slide 8: دستورها
دستورهای سنتزپذیر:
  if-generate
    با شرط static
  for-generate
    با تکرار static
  for-loop
    در بعضی ابزارها با تکرار static
  while-loop
    در بعضی ابزارها با شرط حلقة static
  wait
    به شکل بسیار محدود (بعداً)

## Slide 9: عملگرها
عملگرهای سنتزپذیر:
  منطقی:
    and, or, xor, nand, nor, not, xnor
  حسابی:
    +, -, *، abs
  الحاقی:
    &
  رابطه‌ای:
    <, >, =, /=, <=, >=
  شیفت:
    sra, ror, sra, …

## Slide 10: عملگرها
عملگرهای سنتزناپذیر:
  **
    اگر عملوند سمت چپ برابر 2 باشد
  /
    اگر عملوند سمت چپ توانی از 2 باشد، یا
    هر دو عملوند ثابت باشند
  mod و rem
    اگر عملوند سمت راست توان ثابتی از 2 باشد

## Slide 11: توصیف سنتزپذیر RTL

## Slide 12: توصیف مدارهای ترکیبی
با فرایند:
  عملیات منطقی یا حسابی: با عملگرهای مجاز
  انتساب به سیگنال‌ها یا متغیرها
  استفاده از دستورهای شرطی و مانند آن
  همة ورودی‌های مدار ترکیبی در لیست حساسیت
    علت؟ نیاز به به‌هنگام شدن خروجی‌ها
    اگر نگذاریم؟

## Slide 13: توصیف مدارهای ترکیبی
توصیف MUX
process (SEL, A, B, C, D)
begin
if SEL = ”00” then
Z <= A;
elsif SEL = ”01” then
Z <= B;
elsif SEL = ”10” then
Z <= C;
else Z <= D;
end if;
end process;
process (SEL, A, B, C, D)
begin
case SEL is
when "00" => Z <= A;
when "01" => Z <= B;
when "10" => Z <= C;
when "11" => Z <= D;
end case;
end process;
architecture …
begin
Z <= A when SEL = "00" else
B when SEL = "01" else
C when SEL = "10" else
D;
end architecture;
architecture …
begin
with SEL select
Z <= A when "00",
B when "01",
C when "10",
D when others;
end architecture;

## Slide 14: توصیف مدارهای ترکیبی
حلقة ترکیبی:
  قابل سنتز
  ولی اجتناب کنید: مشکلات زمانی:
    ابهام نتیجه
    نوسان
    نمونه: SR-latch
  ابزارهای سنتز معمولاً هشدار می‌دهند
توجه به هشدارها
  رفع کنید
  حداقل بدانید چه می‌کنید

## Slide 15: توصیف مدارهای ترتیبی
فلیپ فلاپ:
  در تراشه‌ها: عمدتاً DFF
    بعضی تراشه‌ها: DFF با قابلیت برنامه‌ریزی به صورت TFF
process (CLK)
begin
if (CLK’event and CLK = ’1’) then
Q <= D;
end if;
end process;
D
CLK
Q
rising_edge(CLK)
not CLK’stable and CLK = ‘1’
process
begin
wait until rising_edge(CLK);
Q <= D;
end process;
wait on CLK;
if (CLK = ‘1’) then

## Slide 16: توصیف مدارهای ترتیبی
فلیپ فلاپ با بازنشانی:
  همگام / ناهمگام
process (CLK, RST)
begin
if (RST = '1') then
Q <= '0';
elsif (CLK'event and CLK = '1') then
Q <= D;
end if;
end process;
process (CLK)
begin
if (CLK'event and CLK = '1') then
if (RST = '1') then
Q <= '0';
else
Q <= D;
end if;
end if;
end process;
D
CLK
Q
RST

## Slide 17: توصیف مدارهای ترتیبی
فلیپ فلاپ با بازنشانی و فعال‌ساز کلاک:
  در زمان‌هایی نیازی به خروجی FFها نداریم
   صرفه‌جویی در توان مصرفی
process
begin
wait until rising_edge(CLK) and CLKEN = ’1’;
Q <= D;
end process;
D
CLK
Q
RST
CLKEN

## Slide 18: توصیف مدارهای ترتیبی
عملیات منطقی/حسابی همگام با کلاک:
architecture …
begin
signal A, B, C;
process (CLK)
begin
if (CLK'event and CLK = '0') then
C <= A * B;
end if;
end process;
…
end architecture;
A
CLK
C
RST
B

## Slide 19: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM:
  مدل کلی:
  توصیف هر بخش با یک پروسس
outputs = fo (inputs, cur_state)
next_state = fn (inputs, cur_state)
outputs = fo (cur_state)
next_state = fn (inputs, cur_state)

## Slide 20: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM:
entity FSM is
port(
CLK : in ...
RESET : in ...
INPUTS : in ...
OUTPUTS : out ...);
end FSM;

## Slide 21: توصیف ماشین حالت متناهی
architecture arch ...
type STATE_TYPE is (RST_ST, ST1, ...);
signal CUR_STATE, NEXT_STATE : STATE_TYPE;
begin
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
CUR_STATE <= RST_ST;
else
CUR_STATE <= NEXT_STATE;
end if;
end if;
end process;
FSM: بخش ثبات‌ها
  تعداد FFها:
    بستگی به تعداد حالت‌ها
    بستگی به نوع کدگذاری
RST_ST
ST1
RESET
ST2

## Slide 22: توصیف ماشین حالت متناهی
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
case CUR_STATE is
when RST_ST =>
if (INPUTS = ...) then
NEXT_STATE <= ...
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ST1 =>
if (INPUTS = ...)
NEXT_STATE <= ...;
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ...
end case;
...
end process;
FSM: بخش تعیین حالت بعدی
RST_ST
ST1
RESET
ST2
11/010
01/111

## Slide 23: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM: بخش تعیین خروجی
process(CUR_STATE)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS
end process;
RST_ST
ST1
RESET
ST2
11/010
01/111
  میلی یا مور؟

## Slide 24: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM: بخش تعیین خروجی
process(CUR_STATE)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS
end process;
RST_ST
ST1
RESET
ST2
11/010
01/111
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS
end process;
  میلی یا مور؟
    میلی چطور؟

## Slide 25: توصیف ماشین حالت متناهی
مثال: ماشین فروش شکلات:
  D: سکة دویست تومانی
  P: سکة پانصد تومانی
  هر دو با هم غیرممکن
  قیمت شکلات: پانصد تومان
  وقتی شکلات داد باید reset شود.

## Slide 26: مثال: ماشین فروش شکلات
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity VENDING is
port(
CLK : in std_logic;
RST : in std_logic;
D, P : in std_logic;
DOOR : out std_logic);
end VENDING;
--
D
P
Clk
DOOR

## Slide 27: ماشین فروش شکلات
architecture RTL of VENDING is
type ST_TYPE is (START, P200, P400, FULL);
signal CUR, NXT : ST_TYPE;
begin
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RST = '1' then
NXT <= START;
else
NXT <= CUR;
end if;
end if;
end process;
توصیف ثبات حالت (FFها)
?

## Slide 28: ماشین فروش شکلات
architecture RTL of VENDING is
type ST_TYPE is (START, P200, P400, FULL);
signal CUR, NXT : ST_TYPE;
begin
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RST = '1' then
NXT <= START;
else
NXT <= CUR;
end if;
end if;
end process;
توصیف ثبات حالت (FFها)
Exchange!

## Slide 29: ماشین فروش شکلات
توصیف حالت بعدی
process(CUR, D, P)
begin
case CUR is
when START =>
if (D, P) = “00” then
NXT <= START;
elsif (D, P) = “01” then
NXT <= FULL;
elsif (D, P) = “10” then
NXT <= P200;
end if;
when P200 =>
if (D, P) = “00” then
NXT <= P200;
elsif (D, P) = “01” then
NXT <= FULL;
else
NXT <= P400;
end if;
when P400 =>
if (D, P) = “00” then
NXT <= P400;
else
NXT <= FULL;
end if;
when FULL =>
NXT <= FULL;
end case;
end process;
else NXT <= P200

## Slide 30: ماشین فروش شکلات
توصیف خروجی
  حتماً به همة خروجی‌ها مقدار داده شود.
process(CUR, D, P)
variable DP := (D, P);
begin
case CUR is
when START =>
if P = ‘0’ then
DOOR <= ‘0’;
else
DOOR <= ‘1’;
end if;
when P200 =>
if P = ‘0’ then
DOOR <= ‘0’;
else
DOOR <= ‘1’;
end if;
when P400 =>
if DP = “00” or DP = “11” then
DOOR <= ‘0’;
else
DOOR <= ‘1’;
end if;
when FULL =>
DOOR <= ‘0’;
end case;
end process;
end RTL;

## Slide 31: ماشین فروش شکلات
توصیف خروجی
  حتماً به همة خروجی‌ها مقدار داده شود.
process(CUR, D, P)
variable DP := (D, P);
begin
case CUR is
when START =>
if P = ‘0’ then
DOOR <= ‘0’;
else
DOOR <= ‘1’;
end if;
when P200 =>
if P = ‘0’ then
DOOR <= ‘0’;
else
DOOR <= ‘1’;
end if;
when P400 =>
if DP = “00” or DP = “11” then
DOOR <= ‘0’;
else
DOOR <= ‘1’;
end if;
when FULL =>
DOOR <= ‘0’;
end case;
end process;
end RTL;
DOOR <= P;
    با if بهتر

## Slide 32: ماشین فروش شکلات
عملاً مور
process(CUR)
begin
case CUR is
when START || P200 || P400 =>
DOOR <= ‘0’;
when FULL =>
DOOR <= ‘1’;
end case;
end process;

## Slide 33: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM با دو فرایند:
  تغییر حالات
    عدم نیاز به NEXT_STATE
  تولید خروجی
architecture arch ...
type STATE_TYPE is (RST_ST, ST1, ...);
signal STATE : STATE_TYPE;
begin
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
STATE <= RST_ST;
else
case STATE is
when RST_ST =>
if (INPUTS = ...) then
STATE <= ...
else
STATE <= ...;
end if;
when ST1 =>
...
when ...
...
end if;
end if;
end process;

## Slide 34: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM با یک فرایند:
  تغییر حالات و تولید خروجی
architecture arch ...
type STATE_TYPE is (RST_ST, ST1, ...);
signal STATE : STATE_TYPE;
begin
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
STATE <= RST_ST;
OUTPUTS <= ...
else
case STATE is
when RST_ST =>
if (INPUTS = ...) then
STATE <= ...
OUTPUTS <= ...
else
STATE <= ...;
OUTPUTS <= ...
end if;
when ST1 =>
...
when ...
...
end case;
end if;
end if;
end process;

## Slide 35: تفاوت انواع توصیف FSM
کدام بهتر است؟
  حجم توصیف کمتر: یک یا دو فرایندی
    حجم بیشتر: احتمال اشکال بیشتر (نه همیشه)
  نزدیک بودن به سخت‌افزار: سه فرایندی
    اشکال‌زدایی آسان‌تر: دسترسی به سیگنال‌های NEXT_STATE
      در صورت وجود اشکال، مشاهدة شکل موج آنها
  نزدیک بودن به رفتار (دیاگرام حالت): دو فرایندی و یک فرایندی
    دنبال کردن عملیات کد VHDL از روی دیاگرام حالت

## Slide 36: کلاس جبرانی دوم
دوشنبه آینده، سوم اردیبهشت، ساعت 3 تا 4:30

## Slide 38: انتساب کد حالات
State Assignment یا State Encoding
  دستی
    کار بیشتر توسط طراح
    نیاز به تغییر کد اگر انتساب عوض شود
    توصیه نمی‌شود (مگر در موارد خاص)
subtype STATE_TYPE is std_logic_vector (2 downto 0);
signal STATE: STATE_TYPE;
constant START: STATE_TYPE := "000";
constant S1: STATE_TYPE := "001";
constant S2: STATE_TYPE := "010";
constant S3: STATE_TYPE := "011";
constant S4: STATE_TYPE := "100";
constant S5: STATE_TYPE := "101";

## Slide 39: انتساب کد حالات
انتساب کد حالات
  تکیه به تشخیص ابزار (انتساب پیش‌فرض ابزار)
    نامشخص (portability)
      تغییر ابزار  نتایج متفاوت
    عدم کنترل کافی

## Slide 40: انتساب کد حالات
انتساب کد حالات
  به صورت محدودیت
    در کد VHDL
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);
signal STATE : STATE_T;
attribute fsm_encoding : string;
attribute fsm_encoding of STATE : signal is "one-hot";
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of STATE_T : type is "one-hot";
Xilinx

## Slide 41: انتساب کد حالات
انتساب کد حالات
  به صورت محدودیت
    در فایل محدودیت‌ها XDC (Xilinx Design Constraints)
BEGIN MODEL "entity_name"
NET "signal_name" fsm_encoding=one-hot;
END;
Xilinx

## Slide 42: انتساب کد حالات
انتساب کد حالات
  به صورت محدودیت
    به صورت script یا در خط فرمان
synth_design -part xc7k30tfbg484-2 -top my_top… -fsm_encoding one-hot
Xilinx

## Slide 43: انواع کدهای حالت
انواع کدها:
  باینری یا ترتیبی (sequential)
    تعداد فلیپ فلاپ برای Ns حالت:
      Nf = ⌈log2N­s ⌉
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;
attribute fsm_encoding : string;
attribute fsm_encoding of STATE : signal is “sequential";
STATE0: 00
STATE1: 01
STATE2: 10
STATE3: 11
  اگر تعداد حالات≠ 2i
    حالات اضافی دردسرساز

## Slide 44: انواع کدهای حالت
انواع کدها:
  تک فعال (one-hot)
    تعداد فلیپ فلاپ:
      Nf = Ns
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;
attribute fsm_encoding : string;
attribute fsm_encoding of STATE : signal is “one_hot";
STATE0: 0001
STATE1: 0010
STATE2: 0100
STATE3: 1000

## Slide 45: انواع کدهای حالت
انواع کدها:
  کد گری (gray)
    تعداد فلیپ فلاپ:
      Nf = ⌈log2N­s ⌉
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3, STATE4, STATE5, STATE6, STATE7);
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;
attribute fsm_encoding : string;
attribute fsm_encoding of STATE : signal is “gray";
STATE0: 000
STATE1: 001
STATE2: 011
STATE3: 010
STATE4: 110
STATE5: 111
STATE6: 101
STATE7: 100

## Slide 46: انواع کدهای حالت
انواع کدها:
  کد جانسون (johnson)
    تعداد فلیپ فلاپ:
      Nf = ?
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3, STATE4, STATE5, STATE6, STATE7);
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;
attribute fsm_encoding : string;
attribute fsm_encoding of STATE : signal is “johnson";
STATE0: 0000
STATE1: 1000
STATE2: 1100
STATE3: 1110
STATE4: 1111
STATE5: 0111
STATE6: 0011
STATE7: 0001

## Slide 47: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  auto:
    از یک ابزار به ابزار دیگر تغییر می‌کند
    از یک نسخه به نسخة دیگر تغییر می‌کند
     بعد از ماه‌ها کار که طرح کار می‌کرده، با تغییر ابزار کار نمی‌کند
  sequential و gray:
    کمترین تعداد FF
    مدارهای ترکیبی بزرگ‌تر
  one-hot:
    تعداد FF زیاد
    مدارهای ترکیبی بیشتر ولی بسیار کوچک‌تر

## Slide 48: انتخاب نوع کدهای حالت
  sequential: مثال
D3 = … + (S3’.S2’.S1.S0’).I3’ + … + (S3’.S2.S1.S0).I4 + … + (S3.S2.S1’.S0’).I1 + … + (S3.S2.S1.S0).I1.I2’
D2 = … + (S3’.S2’.S1.S0’).I3’ + … + (S3’.S2.S1.S0).I4’ + … + (S3.S2.S1’.S0’).I1 + … + (S3.S2.S1.S0).I1.I2’
D1 = …
D0 = …
کد حالت بعدی S3 S2 S1 S0 | ورودی‌ها I0 I1 I2 I3 I4 | کد حالت جاری S3 S2 S1 S0 | حالت جاری
 |  | 0000 | ST0
 |  | 0001 | ST1
1100 | xxx0x | 0010 | ST2
 |  | 0011 | ST3
 |  | 0100 | ST4
 |  | 0101 | ST5
 |  | 0110 | ST6
1100 | xxxx1 | 0111 | ST7
 |  | 1000 | ST8
 |  | 1001 | ST9
 |  | 1010 | ST10
 |  | 1011 | ST11
1100 | x1xxx | 1100 | ST12
 |  | 1101 | ST13
 |  | 1110 | ST14
1100 | x10xx | 1111 | ST15

## Slide 49: انتخاب نوع کدهای حالت
  One-hot: مثال
D12 = S2.I3’ + S7.I4 + S12.I1 + S15.I1.I2’
کد حالت بعدی | ورودی‌ها I0 I1 I2 I3 I4 | کد حالت جاری S15 S14 …S0 | حالت جاری
 |  | 0000000000000001 | ST0
 |  | 0000000000000010 | ST1
0001000000000000 | xxx0x | 0000000000000100 | ST2
 |  | 0000000000001000 | ST3
 |  | 0000000000010000 | ST4
 |  | 0000000000100000 | ST5
 |  | 0000000001000000 | ST6
0001000000000000 | xxxx1 | 0000000010000000 | ST7
 |  | 0000000100000000 | ST8
 |  | 0000001000000000 | ST9
 |  | 0000010000000000 | ST10
 |  | 0000100000000000 | ST11
0001000000000000 | x1xxx | 0001000000000000 | ST12
 |  | 0010000000000000 | ST13
 |  | 0100000000000000 | ST14
0001000000000000 | x10xx | 1000000000000000 | ST15

## Slide 50: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  one-hot:
    در FPGA، تعداد FFها زیاد، مدار ترکیبی به ازای هر FF کوچک
     one-hot برای FPGA مناسب‌تر

## Slide 51: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  Sequential و gray:
    در CPLD، تعداد FFها کم، مدار ترکیبی به ازای هر FF بزرگ
     sequential و gray برای CPLD مناسب‌تر

## Slide 52: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  one-hot:
    مدارهای ترکیبی کوچک  تأخیر بین FFها: کم  فرکانس کلاک بالاتر

## Slide 53: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  gray (در برابر sequential):
    برای FSMهای با ترتیب مشخص (مثل شمارنده)، انتخاب مناسب کد
     تغییر کمتر بیت‌ها
     توان مصرفی کمتر

## Slide 54: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  johnson:
    مانند gray، یک تغییر در هر بیت
    تعداد FF بیشتر
    مدار ترکیبی کوچک‌تر از gray

## Slide 55: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  one-hot در برابر sequential از نظر توان مصرفی:
    one-hot دو تغییر بیت در هر گونه تغییر حالت
       توان کمتر از sequential
    one-hot: تعداد FF بیشتر و مدارهای ترکیبی بیشتر از sequential
       توان بیشتر از sequential
     باید با ابزارهای تحلیل توان بررسی کرد

## Slide 56: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  one-hot در برابر gray از نظر توان مصرفی:
    one-hot دو تغییر بیت در هر گونه تغییر حالت
    اما نیازی به ترتیب مشخص تغییر حالت‌ها ندارد

## Slide 57: انتخاب نوع کدهای حالت
کدام بهتر است؟
  مقایسه از نظر خطاهای ناشی از تشعشعات:
    Soft error: باعث تغییر مقدار FFها می‌شود
  one-hot:
    تعداد FF بیشتر  احتمال خطای بیشتر
    اما قابل تشخیص:
      0010000000 به 0010001000
      در کد VHDL: با when others