## Slide 1: ماشین حالت متناهی ایمن
Safe FSM

## Slide 2: FSM ایمن
اغتشاش در سیستم:
   رفتن به حالات اضافی
STATE0: 000
STATE1: 001
STATE2: 010
STATE3: 011
STATE4: 100
STATE5: 101
000
001
010
011
100
110
111
101

## Slide 3: FSM ایمن
اغتشاش در سیستم:
   رفتن به حالات اضافی
  بد اقبالی: در STATE5، بیت وسطی 1 شود
STATE0: 000
STATE1: 001
STATE2: 010
STATE3: 011
STATE4: 100
STATE5: 101
000
001
010
011
100
110
111
101

## Slide 4: FSM ایمن
کد حالت ترتیبی:
  برای Ns حالت:
    تعداد حالات اضافی: Ne = 2⌈log2Ns ⌉ - Ns

## Slide 5: حالات اضافی
راه اول: when others:
  برخی ابزارها others را بی‌مورد می‌بینند
     حذف می‌کنند!
architecture ARCH of ENTY is
type STATE_TYPE is (START, S1, S2, S3, S4, S5); signal STATE: STATE_TYPE;
--
process(CLK, RESET)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
STATE <= START;
else
case STATE is
when START =>
if (INPUTS = ...) then
STATE <= ...
else
STATE <= ...;
end if;
⋮
when S5 =>
if (INPUTS = ...)
STATE <= ...;
else
STATE <= ...;
end if;
when others =>
STATE <= START;
end case;
end if;
end if;
end process;
--
end architecture;

## Slide 6: حالات اضافی
راه دوم: حالات ساختگی:
  دیگر others بی‌مورد نیست.
  تعداد حالات ساختگی می‌تواند زیاد باشد.
    برای 18 حالت اصلی؟
    تغییر به one-hot?
architecture ARCH of ENTY is
type STATE_TYPE is (START, S1, S2, S3, S4, S5, DUMMY1, DUMMY2);
signal STATE: STATE_TYPE;
--
process(CLK, RESET)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
STATE <= START;
else
case STATE is
when START =>
if (INPUTS = ...) then
STATE <= ...
else
STATE <= ...;
end if;
⋮
when S5 =>
if (INPUTS = ...)
STATE <= ...;
else
STATE <= ...;
end if;
when others =>
STATE <= START;
end case;
end if;
end if;
end process;
--
end architecture;

## Slide 7: حالات اضافی
راه سوم: انتساب دستی:
  دیگر others بی‌مورد نیست.
  کار طراح بیشتر
  نیاز به تغییر در کد و کامپایل مجدد
architecture ARCH of ENTY is
subtype STATE_TYPE is std_logic_vector (2 downto 0); signal STATE: STATE_TYPE; constant START: STATE_TYPE := "000"; constant S1: STATE_TYPE := "001"; constant S2: STATE_TYPE := "010"; constant S3: STATE_TYPE := "011"; constant S4: STATE_TYPE := "100";
constant S5: STATE_TYPE := "101"; --
process(CLK, RESET)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
STATE <= START;
else
case STATE is
⋮
when S5 =>
if (INPUTS = ...)
STATE <= ...;
else
STATE <= ...;
end if;
when others =>
STATE <= START;
end case;
end if;
end if;
end process;
--
end architecture;

## Slide 8: حالات اضافی
  گاهی ابزار می‌فهمد حالات others حالت اضافی است  در بهینه‌سازی، حذف می‌کند.
  به ابزار بفهمانید که FSM ایمن باشد و حالت recovery را تعیین کنید.
type STATE_TYPE is (START, S1, S2, S3, S4, S5, RECOVERY);
⋮
attribute safe_recovery_state: string;
attribute safe_recovery_state of STATE: signal is "RECOVERY";
process (...)
begin
case STATE is
when START =>
⋮
when RECOVERY =>
STATE <= START;
⋮
end case;
end process;
attribute safe_implementation: string;
attribute safe_implementation of STATE: signal is "yes";

## Slide 9: اشتراک منابع در FSM
اشتراک منابع (resource sharing):
  برای صرفه‌جویی در سخت‌افزار

## Slide 10
process (STATE, A, B)
begin
case STATE is
when ST0 => ...
when ST1 =>
if (A >= 0) then
NEXT_STATE <= ST2;
Z <= A + B;
else
NEXT_STATE <= ST1;
Z <= A - B;
end if;
when ST2 =>
NEXT_STATE <= ST3;
if (B > A) then
Z <= A + B;
else
Z <= A - B;
end if;
when ST3 =>
...

## Slide 11
process (STATE, A, B)
begin
case STATE is
when ST0 => ...
when ST1 =>
if (A >= 0) then
NEXT_STATE <= ST2;
Z <= A + B;
else
NEXT_STATE <= ST1;
Z <= A - B;
end if;
when ST2 =>
NEXT_STATE <= ST3;
if (B > A) then
Z <= A + B;
else
Z <= A - B;
end if;
when ST3 =>
...
process (STATE, A, B)
variable TEMP1: unsigned (7 DOWNTO 0);
variable TEMP2: unsigned (7 DOWNTO 0);
begin
TEMP1:= A + B;
TEMP2:= A - B;
case STATE is
when ST0 => ...
when ST1 =>
if (A >= 0) then
NEXT_STATE <= ST2;
Z <= TEMP1;
else
NEXT_STATE <= ST1;
Z <= TEMP2;
end if;
when ST2 =>
NEXT_STATE <= ST3;
if (B > A) then
Z <= TEMP1;
else
Z <= TEMP2;
end if;
when ST3 =>
...

## Slide 12: گزارش ابزار سنتز
گزارش از سنتز FSM
=========================================================================
* HDL Synthesis *
=========================================================================
Synthesizing Unit <fsm_1>.
Found 1-bit register for signal <outp>.
Found 2-bit register for signal <state>.
Found finite state machine <FSM_0> for signal <state>.
-----------------------------------------------------------------------
| States | 4 |
| Transitions | 5 |
| Inputs | 1 |
| Outputs | 2 |
| Clock | clk (rising_edge) |
| Reset | reset (positive) |
| Reset type | asynchronous |
| Reset State | s1 |
| Power Up State | s1 |
| Encoding | gray |
| Implementation | LUT |
-----------------------------------------------------------------------
…

## Slide 13: گزارش ابزار سنتز
گزارش از سنتز FSM
...
=========================================================================
* Low Level Synthesis *
=========================================================================
Optimizing FSM <state> on signal <state[1:2]> with gray encoding.
-------------------
State | Encoding
-------------------
s1 | 00
s2 | 11
s3 | 01
s4 | 10
-------------------

## Slide 14: تولید خروجی‌ها در FSM

## Slide 15: تولید خروجی‌ها
مدل کلی FSM

## Slide 16: تولید خروجی‌ها
مدل مدودف (Medvedev)
outputs = fo (cur_state) = cur_state

## Slide 17: تولید خروجی‌ها
مدل مدودف (Medvedev):
  مزیت:
    آماده شدن سریع خروجی‌ها
    تأخیر = ؟
  برای ماشین مور
  باید کدگذاری حالات به درستی انجام شود.
    ممکن است تعداد FF بیشتر بخواهد.

## Slide 18: تولید خروجی‌ها
مدل مدودف (Medvedev): مثال
خروجی‌ها Z3Z2Z1 | کد حالت جاری (ترتیبی) S2 …S0 | حالت جاری
000 | 000 | ST0
100 | 001 | ST1
110 | 010 | ST2
000 | 011 | ST3
100 | 100 | ST4
000 | 101 | ST5
111 | 110 | ST6
000 | 111 | ST7
خروجی‌ها Z3Z2Z1 | کد مدودف S2S1S0 | حالت جاری
000 | 000 | ST0
100 | 100 | ST1
110 | 110 | ST2
000 | 000 | ST3
100 | 100 | ST4
000 | 000 | ST5
111 | 111 | ST6
000 | 000 | ST7

## Slide 19: تولید خروجی‌ها
مدل مدودف (Medvedev): مثال
خروجی‌ها Z3Z2Z1 | کد مدودف S4S3S2S1S0 | حالت جاری
000 | 00000 | ST0
100 | 100x0 | ST1
110 | 110xx | ST2
000 | 00001 | ST3
100 | 100 x1 | ST4
000 | 00010 | ST5
111 | 111xx | ST6
000 | 00011 | ST7
خروجی‌ها Z3Z2Z10 | کد مدودف S2S1S0 | حالت جاری
000 | 000 | ST0
100 | 100 | ST1
110 | 110 | ST2
000 | 000 | ST3
100 | 100 | ST4
000 | 000 | ST5
111 | 111 | ST6
000 | 000 | ST7

## Slide 20: تولید خروجی‌ها
تولید خروجی‌ها به صورت ثبت شده (مدل اول)

## Slide 21: تولید خروجی‌ها
تولید خروجی‌ها به صورت ثبت شده:
  مزیت:
    تغییر خروجی‌ها همگام با کلاک
  اشکال:
    عقب افتادن خروجی به اندازة یک سیکل ساعت
    در بعضی از کاربردها عیبی ندارد
  راه حل؟

## Slide 22: تولید خروجی‌ها
تولید خروجی‌ها به صورت ثبت شده (مدل دوم)

## Slide 23: تولید خروجی‌ها
تولید خروجی‌ها به صورت ثبت شده (مدل دوم):
  اشکال:
    تأخیر بیشتر مدار ترکیبی بین FFها
      مخصوصاً اگر باعث شود تعداد logic blockها بیشتر شود
    ممکن است مشکلی نباشد

## Slide 24: تولید خروجی‌ها
توصیف مدل اول:
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
CUR_STATE <= RST_ST;
else
CUR_STATE <= NEXT_STATE;
end if;
end if;
end process;
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
case CUR_STATE is
when RST_ST =>
if (INPUTS = ...) then
NEXT_STATE <= ...
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ST1 =>
if (INPUTS = ...)
NEXT_STATE <= ...;
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ...
⋮
end case;
end process;
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS_Q
end process;
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
OUTPUTS <= “00…0”;
else
OUTPUTS <= OUTPUTS_Q;
end if;
end if;
end process;

## Slide 25: تولید خروجی‌ها
توصیف مدل اول:
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
CUR_STATE <= RST_ST;
OUTPUTS <= “00…0”;
else
CUR_STATE <= NEXT_STATE;
OUTPUTS <= OUTPUTS_Q;
end if;
end if;
end process;
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
case CUR_STATE is
when RST_ST =>
if (INPUTS = ...) then
NEXT_STATE <= ...
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ST1 =>
if (INPUTS = ...)
NEXT_STATE <= ...;
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ...
⋮
end case;
end process;
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS_Q
end process;
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
OUTPUTS <= “00…0”;
else
OUTPUTS <= OUTPUTS_Q;
end if;
end if;
end process;

## Slide 26: تولید خروجی‌ها
توصیف مدل دوم:
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
CUR_STATE <= RST_ST;
OUTPUTS <= “00…0”;
else
CUR_STATE <= NEXT_STATE;
OUTPUTS <= OUTPUTS_Q;
end if;
end if;
end process;
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
case CUR_STATE is
when RST_ST =>
if (INPUTS = ...) then
NEXT_STATE <= ...
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ST1 =>
if (INPUTS = ...)
NEXT_STATE <= ...;
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ...
⋮
end case;
end process;
process(NEXT_STATE, INPUTS)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS_Q
end process;

## Slide 27: بازنشانی و پیش‌نشانی
Reset و Preset
  شروع سیستم از یک حالت اولیة مشخص
    مثلاً همة FFها صفر
  نیاز به همزمانی دریافت توسط همة FFها
    از خط reset سراسری در PLDها با skew کم استفاده کنید

## Slide 28: بازنشانی و پیش‌نشانی
Reset همگام یا ناهمگام؟
  اگر نمی‌دانید کدام برای سیستم شما بهتر است، با همگام شروع کنید (اگر لازم شد، ناهمگام)
  مزایای همگام:
    همة سیستم با کلاک همگام است  درک و اشکال‌زدایی آسان‌تر
    با glitch روی خط reset کل سیستم بازنشانی نمی‌شود.
    شبیه‌سازهای cycle-based آنها را می‌فهمند.

## Slide 29: بازنشانی و پیش‌نشانی
Reset همگام یا ناهمگام؟
  مزایای ناهمگام:
    عدم نیاز به انتظار برای لبة کلاک
      گاهی کلاک بخش‌هایی را غیرفعال می‌کنند (صرفه‌جویی در توان)
       کنترل روی زمان reset کردن از بین نمی‌رود.
    برای reset همگام باید پهنای پالس به اندازة کافی بزرگ شود

## Slide 30: بازنشانی و پیش‌نشانی
synchronizer
  غیرفعال کردن Reset ناهمگام باید با کلاک همگام شود
  احتمال تخلف محدودیت‌های set-up و hold در زمان غیرفعال کردن reset ناهمگام
     حالت meta-stable

## Slide 31: بازنشانی و پیش‌نشانی
synchronizer
  غیرفعال کردن Reset ناهمگام باید با کلاک همگام شود
  احتمال تخلف محدودیت‌های set-up و hold در زمان غیرفعال کردن reset ناهمگام
     حالت meta-stable