## Slide 1: برنامه‌نویسی چندهسته‌ای 1- مقدمه محمود ممتازپور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## Slide 2: فهرست
موازی‌سازی چیست؟
انگیزه موازی‌‌سازی
کاربردهای موازی‌سازی
برنامه‌نویسی موازی
اهداف درس

## Slide 3: یک سؤال
« اگر بخواهید زمینی را شخم بزنید، ترجیح شما چیست؟ استفاده از
دو گاو قوی، یا 1024 مرغ؟! سِیمور کرِی، بنیان‌گذار مؤسسه کرِی

## Slide 4: موازی‌سازی چیست؟ Parallelism
تعریف موازی‌سازی: قابلیت اجرای قسمت‌های یک برنامه به صورت همزمان
هدف موازی‌سازی:
  اجرای سریع‌تر یک برنامه با اندازه ثابت
  اجرای برنامه‌های بزرگتر در یک زمان ثابت
تعریف دانه دانه بودن: اندازه واحدهای موازی شده Granularity
  بایت، دستورالعمل، بدنه حلقه، تابع، برنامه، ...
  ریزدانه -----------------------------درشت دانه
  Fine Grain----------------------Coarse Grain

## Slide 5: سطوح موازی‌سازی
سطح داده Data
  اجرای یک دستور جمع برداری برای محاسبه مجموع درایه‌های متناظر دو بردار به صورت همزمان
سطح دستورالعمل Instruction
  اجرای همزمان چند دستورالعمل با هم در یک پردازنده
سطح نخ Thread
  اجرای همزمان چند برنامه بر روی یک پردازنده یک یا چند هسته‌ای
سطح درخواست Request (Job)
  اجرای همزمان چند کاربرد بر روی چند سرور در یک مرکز داده

## Slide 6: انگیزه موازی‌سازی در سطح نخ
چه انگیزه‌ای ما را وادار به حرکت به سمت موازی‌سازی در سطح نخ و استفاده از پردازنده‌های چندهسته‌ای کرده است؟
  پیشرفت فناوری و محدودیت‌های جدید
  نیازمندی‌های جدید در کاربردها

## Slide 7: قانون مور Moore’s Law
گوردون مور، شیمی‌دان و بنیان‌گذار شرکت اینتل
1965: پیچیدگی مدارها و تعداد ترانزیستورها سالانه دو برابر می‌شود
1975: (اصلاحیه) هر 1/5 سال دو برابر می‌شود
By shigeru23 CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Notes: 8048, the first Intel microcontroller
i860, one of the first Intel RISC VLIW processor

## Slide 8: سیر تکاملی ریزپردازنده‌ها از 1971 تا 2015
Ref:
  Intel processors: Shekhar Borkar, Andrew A. Chien, The Future of Microprocessors. Communications of the ACM, Vol. 54 No. 5, Pages 67-77 10.1145/1941487.1941507.
  Oracle M7: Timothy Prickett Morgan Oracle Cranks Up The Cores To 32 With Sparc M7 Chip, Enterprise Tech - Systems Edition, August 13, 2014.

## Slide 9: افزایش تعداد ترانزیستورها و رابطه آن با کارایی
پیشرفت فناوری: اجازه تجمیع تعداد ترانزیستور بیشتر بر روی یک تراشه
تعداد ترانزیستور بیشتر  فرصت بیشتر برای موازی‌سازی
  خط لوله عمیق‌تر (برای همپوشانی بیشتر دستورالعمل‌ها)
  تعداد واحدهای عملیاتی بیشتر (برای اجرای همزمان چنددستورالعمل)
  واحد زمان‌بندی پویای پیچیده‌تر (برای تحلیل و تشخیص وابستگی‌های بین دستورالعمل‌ها و تعیین دستورالعمل‌هایی که پتانسیل اجرای همزمان دارند)
  واحد پیش‌بینی پیچیده‌تر (برای اجرای حدسی دستورالعمل‌ها و پر نگاه داشتن خط لوله در هنگام مواجهه با دستورالعمل پرش)
  حافظه نهان پیچیده‌تر (برای اجرای همزمان چند دستور خواندن و نوشتن)
از سال 1986 تا 2002 کارایی پردازنده‌ها سالانه تقریبا 1/5 برابر می‌شد.
ولی از آن موقع تا الان این افزایش کارایی به 1/2 برابر محدود شده است.

## Slide 10: ناهار مجانی تمام شد!
افزایش تعداد واحد‌های عملیاتی و عمق خط لوله دیگر به افزایش کارایی کمک چندانی نمی‌کند! Diminishing Returns
دلایل:
محدودیت‌های مداری
  افزایش تعداد پورت‌های بانک ثبات و بزرگتر شدن صف دستورالعمل باعث افزایش تأخیر آن می‌شود و این افزایش تأخیر از میزان افزایش کارایی می‌کاهد.
برنامه‌ها معمولا از یک حدی بیشتر دستورالعمل‌های مستقل و موازی ندارند.
  وجود دستورات پرش و دستوراتی که به هم وابستگی دارند مانعی بر سر راه موازی‌سازی بیشتر در سطح دستورالعمل است.

## Slide 11: مشکلات موجود بر سر راه موازی‌سازی دستورالعمل
Issue Waste

## Slide 12: عوامل هدررفت واحدهای عملیاتی
فقدان در حافظه نهان TLB
فقدان در حافظه نهان دستورالعمل
فقدان در حافظه نهان داده
تأخیر دسترسی به حافظه نهان
خطای پیش‌بینی پرش
وابستگی دستورالعمل‌ها
کشمکش در دسترسی به بانک حافظه
سلسله مراتب حافظه
جریان کنترلی برنامه
دستورالعمل‌ها

## Slide 13: نتایج شبیه‌سازی یک پردازنده سوپراسکالر
Ref: Simultaneous multithreading: maximizing on-chip parallelism,
Tullsen et. al. ISCA, 1995.
Applications: most of SPEC92
On average < 1.5 IPC (19%)
Dominant waste differs by
application
Summary: Highly underutilized

## Slide 14: دیوار آجری بر سر راه افزایش کارایی پردازنده‌ها
دیوار حافظه Memory Wall
  افزایش فاصله بین پهنای باند دسترسی به حافظه و پهنای باند مورد نیاز پردازنده
دیوار موازی‌سازی سطح دستورالعمل ILP Wall
  پتانسیل محدود موازی‌سازی سطح دستورالعمل در کاربردها
دیوار توان مصرفی Power Wall
  ترانزیستور بیشتر پردازنده سریع‌تر توان مصرفی بیشتر حرارت بیشتر قابلیت اطمینان کمتر و نرخ خرابی بیشتر!
  در نتیجه، عدم امکان افزایش بیشتر فرکانس پردازنده‌ها

## Slide 15: راه حل: ظهور پردازنده‌های چندهسته‌ای
The Future of Computing Performance: Game Over or Next Level? The National Academies Press, Washington, DC, 2011.

## Slide 16: پردازنده‌های چند‌هسته‌ای
2H 15: Intel Knight’s Landing
  60+ cores; 4-way SMT; 16GB (on pkg)
2015: Oracle SPARC M7
  32 cores; 8-way fine-grain MT; 64MB cache
Fall 14: Intel Haswell
  18 cores; 2-way SMT; 45MB cache
June 14: IBM Power8
  12 cores; 8-way SMT; 96MB cache
Sept 13: SPARC M6
  12 cores; 8-way fine-grain MT; 48MB cache
May 12: AMD Trinity
  4 CPU cores; 384 graphics cores
Q2 13: Intel Knight’s Corner (coprocessor)
  61 cores; 2-way SMT; 16MB cache
Feb 12: Blue Gene/Q
  16+1+1 cores; 4-way SMT; 32MB cache
IBM Power8
http://www.extremetech.com/wpcontent/uploads/2014/04/ibmpower8-die-shot-640x496.jpg
Notes: Intel knights landing is an architecture codename that is used in Intel Xeon Phi processors.

## Slide 17: نیازمندی‌های جدید در کاربردها
چرا به کارایی بیشتر نیاز داریم؟
ظهور صورت‌مسأله‌های پیچیده و نیاز به پردازش داده‌های حجیم
  علوم
    تحلیل و پیش‌بینی وضعیت آب و هوا، پیش‌بینی طوفان، ...
    تحلیل فرآیندها و فعل و انفعالات بیوشیمیایی در موجودات زنده
    رمزگشایی کروموزوم انسان
  مهندسی
    طراحی موتور و تحلیل احتراق
    طراحی هواپیما و تحلیل آیرودینامیکی (دینامیک سیالات محاسباتی)
    مدل‌سازی زمین لرزه
    مدل‌سازی انتشار آلودگی

## Slide 18: نیازمندی‌های جدید در کاربردها
  تجارت
    داده‌کاوی در تراکنش‌های مالی، تحلیل و کشف الگوها و روابط ناشناخته بین داده‌ها و ...
    داده‌کاوی در جهت تحلیل سود و زیان شرکت‌ها
    داده‌کاوی در جهت پیش‌بینی رفتار مشتریان، کشف روابط بین علاقه‌مندی‌ها
  صنایع دفاعی
    رمزگشایی پیام‌های مخابره شده توسط دشمن
    طراحی تسلیحات هسته‌ای
  و ...
Notes: https://www.matillion.com/insights/5-real-life-applications-of-data-mining-and-business-intelligence/

## Slide 19: شبیه‌سازی زمین‌لرزه در ژاپن
Earthquake Research Institute, University of Tokyo
Tonankai-Tokai Earthquake Scenario
Video Credit: The Earth Simulator Art Gallery, CD-ROM, March 2004

## Slide 20: شبیه‌سازی گردش آب و هوا در اقیانوس‌ها
Ocean Global Circulation Model for the Earth Simulator
Seasonal Variation of Ocean Temperature
Video Credit: The Earth Simulator Art Gallery, CD-ROM, March 2004

## Slide 21: برنامه‌نویسی موازی
چرا باید برنامه موازی بنویسیم؟
برنامه‌های سریال به خودی خود توانایی استفاده از چند هسته را ندارند.
اجرای چند کپی از یک برنامه سریال در کنار هم معمولا مفید نیست.
  می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که بر روی چند‌ هسته سریعتر اجرا شود.
راه حل‌ها:
  از ابتدا یک الگوریتم موازی بنویسیم.
  یک برنامه سریال را با افزودن قطعه کد‌هایی به برنامه موازی تبدیل کنیم.
  از یک مبدل برای تبدیل خودکار برنامه سریال به موازی استفاده کنیم.
    این روش هنوز موفقیت آمیز نبوده است. چرا؟

## Slide 22: انواع موازی‌سازی از دید کاربر
ضمنی، تلویحی، پنهان Implicit
  تکنیک‌های موازی‌سازی که استفاده از آن‌ها از دید کاربر پنهان است:
    مانند خط لوله، اجرای دستورات به صورت همزمان در پردازنده‌های سوپراسکالر
روشن، صریح، آشکار Explicit
  تکنیک‌هایی که کاربر یا کامپایلر به طور مستقیم و آگاهانه در استفاده از آن‌ها نقش دارند:
    مانند دستورات برداری گسترش داده شده در پردازنده‌های اینتل SSE، AVX و ...
    دستورات VLIW در پردازنده‌های خانواده ایتانیوم اینتل
    برنامه‌نویسی چندنخی Multithread Programming

## Slide 23: چالش‌های موازی‌سازی صریح
توسعه الگوریتم‌های موازی سخت و پیچیده است.
  پیچیدگی مربوط به تعیین قسمت‌های موازی برنامه و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها
توسعه نرم‌افزار‌های موازی بسیار سخت و پیچیده است!
  ابزارهای توسعه و مدل‌های برنامه‌نویسی موازی که استاندارد و مؤثر باشند هنوز وجود ندارد
  ظهور خطاهای نامحسوس در برنامه‌نویسی موازی
    شرایط رقابت Race Condition
تغییرات سریع و تنوع زیاد در معماری سیستم‌های کامپیوتری
  یک الگوریتم موازی خوب در یک سیستم ممکن است برای یک سیستم دیگر کارآمد نباشد
    پردازنده‌های چندهسته‌ای همگن، در مقابل پردازنده‌های گرافیکی

## Slide 24: حرف آخر: معمولاً کارایی پردازنده گلوگاه نیست
واحد محاسباتی فقط یک قسمت از کل سیستم است!
تأخیر زیاد و پهنای باند کم حافظه در مقایسه با نیاز پردازنده
  سلسله مراتب حافظه و استفاده از حافظه نهان تا حدودی فاصله را جبران کرده است
ارتباط کند پردازنده‌ها با یکدیگر
ادوات ورودی-خروجی جانبی کند است!
system
CPU
اینکه کدام قسمت از سیستم تبدیل به گلوگاه می‌شود وابسته به نوع کاربرد هم هست.
  کاربردی که ازای هر دسترسی به حافظه تعداد زیادی محاسبات انجام می‌دهد
  کاربردی که به ازای هر محاسبه تعداد زیادی دسترسی به حافظه یا ادوات جانبی دارد.
قانون آمدال Amdahl Law

## Slide 25: اهداف درس
آشنایی با معماری سیستم‌های چند‌هسته‌ای
آشنایی با برنامه‌نویسی چندنخی، مدل‌ها و زبانهای برنامه‌نویسی مرتبط با آن
آشنایی با مفاهیم پردازش برداری، SIMD، SSE، AVX و نحوه استفاده از آن
پیاده‌سازی الگوریتم‌ها به صورت چند‌نخی و برداری با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی چند‌هسته‌ای (OpenMP)
آشنایی با روشهای متداول همگام‌سازی نخ، قفل، مانع و ...
ارائه مثال‌هایی از پیاده‌سازی کاربردهای معمول به صورت چند نخی
آشنایی با معماری پردازنده‌های گرافیکی، سلسله مراتب حافظه در GPU
آشنایی با برنامه‌نویسی GPU و زبان برنامه‌نویسی CUDA
ارائه مثال‌هایی از پیاده‌سازی کاربردهای معمول در GPU
قسمت اول
قسمت دوم

## Slide 26: کتاب مرجع
An introduction to parallel programming
Peter Pacheco
Elsevier
2011

## Slide 27: کتاب مرجع
Parallel programming for multicore and cluster systems, 2nd Edition
Thomas Rauber
Gudula Runger,
Springer
2013

## Slide 28: کتاب مرجع
Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach
3rd Edition
David Kirk
Elsevier
2017

## Slide 29: منابع دیگر
OpenMP
  Parallel Programming in OpenMP – by Rohit Chandra
  Parallel Programming in C with MPI and OpenMP – by Michael J. Quinn.
  Parallel Programming Patterns: Working with Concurrency in OpenMP, MPI, Java, and OpenCL – by Timothy G. Mattson
  An Introduction to Parallel Programming with OpenMP, PThreads and MPI – by Robert Cook
  computing.llnl.gov/tutorials/openMP
  www.openmp.org/resources/tutorials-articles
  Videos: http://tinyurl.com/OpenMP-Tutorial

## Slide 30: منابع دیگر
CUDA
  Jason Sanders, Edward Kandrot, CUDA by Example: An Introduction to General –Purpose GPU Programming, Addison-Wesley, 2010
  Nicholas Wilt, The CUDA Handbook: A Comprehensive Guide to GPU Programming, Addison-Wesley, 2013
  Videos: syllabus.gputeachingkit.com

## Slide 31: بارم بندی
میان‌ترم (از بخش OpenMP) 35%
پایان‌ترم (از بخش CUDA) 35%
تمرین و کوییز 20%
پروژه نهایی 10%
اخذ حداقل 7 نمره از مجموع امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم برای گذراندن درس ضروری است.

## Slide 32: مراجع این اسلاید
An Introduction to Parallel Programming, by Peter Pacheco
Introduction to Parallel Computing, by Ananth Grama
Course Enrolment Key: MP97982