## Slide 1: برنامه‌نویسی چندهسته‌ای 6- CUDA (بخش اول) محمود ممتازپور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## Slide 2: فهرست
ساختار سیستم‌های ناهمگن مبتنی بر GPU
روش‌های موازی‌سازی با GPU
آشنایی با زبان برنامه‌نویسی CUDA
مفاهیم پایه در برنامه‌نویسی CUDA

## Slide 3: سیستم‌های موازی ناهمگن
سیستم‌هایی با واحد‌های پردازشی متفاوت که هر واحد برای اجرای یک کاربرد خاص بهینه شده است.
مانند سیستم‌های روی تراشه (SoC) موجود در تلفن همراه
Latency Cores
Throughput Cores
DSP Cores
HW IPs
Configurable
Logic/Cores
On-chip Memories
Cloud Services

## Slide 4: تفاوت ساختار CPU و GPU
CPU
GPU
Chip
Core
Local Cache
Registers
SIMD Unit
Control
Chip
Compute Unit
Cache/Local Mem
Registers
SIMD Unit
Threading

## Slide 5: تفاوت ساختار CPU و GPU
هسته‌های پردازنده همه منظوره برای تاخیر (Latency) بهینه شده‌اند. هدف این بوده که اجرای یک دستورالعمل تا حد امکان سریع باشد.
  واحد‌های اجرایی قدرتمند
  حافظه نهان بزرگ و چند‌سطحی برای
  کاهش زمان دسترسی به دستورالعمل‌ها و داده‌ها
  واحدهای کنترل پیچیده با قابلیت اجرای
    خارج از ترتیب، اجرای حدسی و پیش‌بینی پرش و ...
Cache
ALU
Control
ALU
ALU
ALU
DRAM
CPU

## Slide 6: تفاوت ساختار CPU و GPU
هسته‌های پردازنده گرافیکی برای توان عملیاتی (Throughput) بهینه شده‌اند. هدف توانایی اجرای همروند تعداد زیادی نخ است.
  حافظه نهان کوچک (زمان طولانی دسترسی
  به حافظه به کمک همپوشانی اجرای نخها
  با هم پنهان می‌شود)
  واحد کنترل نسبتا ساده (فاقد ویژگی
  پیش‌بینی پرش و ...)
  تعداد زیاد هسته (با تاخیر زیاد
  ولی با خط لوله عمیق برای افزایش توان عملیاتی)
DRAM
GPU

## Slide 7: تفاوت اجرای نخ‌ها در CPU و GPU
در حالت کلی همزمان از مزایای هر دو استفاده می‌شود:
  از CPU برای اجرای قسمت‌های سریال استفاده می‌شود (جایی که تأخیر مهم است). CPU در اجرای این قسمت‌ها تا ده‌ها برابر سریعتر از GPU است.
  از GPU برای اجرای قسمت‌های موازی استفاده می‌شود (جایی که توان عملیاتی مهم است). GPU در اجرای این قسمت‌ها تا ده‌ها برابر سریعتر از CPU است.

## Slide 8: سه راه برای تسریع کاربردها
موازی‌سازی کاربردها
کتابخانه‌ها
استفاده آسان
کارایی بالا
زبان‌های برنامه‌نویسی
کارایی بالا
انعطاف پذیری بالا
استفاده آسان
کد قابل حمل
راهنماهای کامپایلر
تمرکز این قسمت از درس استفاده از زبان CUDA است. با یادگیری این روش، دو روش دیگر نیز به راحتی قابل یادگیری و استفاده است.

## Slide 9: استفاده از کتابخانه‌ها
استفاده آسان از توابع از پیش‌نوشته شده کتابخانه
رسیدن به کارایی بالا بدون نیاز به دانش عمیق از برنامه‌نویسی GPU
Linear Algebra
FFT, BLAS,
SPARSE, Matrix
Numerical & Math
RAND, Statistics
Data Struct. & AI
Sort, Scan, Zero Sum
Visual Processing
Image & Video
NVIDIA
cuFFT,
cuBLAS,
cuSPARSE
NVIDIA
Math Lib
NVIDIA cuRAND
NVIDIA
NPP
NVIDIA
Video Encode
GPU AI – Board Games
GPU AI – Path Finding

## Slide 10: جمع آرایه با استفاده از کتابخانه Thrust
thrust::device_vector<float> deviceInput1(inputLength); thrust::device_vector<float> deviceInput2(inputLength); thrust::device_vector<float> deviceOutput(inputLength);
thrust::copy(hostInput1, hostInput1 + inputLength, deviceInput1.begin());
thrust::copy(hostInput2, hostInput2 + inputLength, deviceInput2.begin());
thrust::transform(deviceInput1.begin(), deviceInput1.end(), deviceInput2.begin(), deviceOutput.begin(),
thrust::plus<float>());

## Slide 11: استفاده از راهنماهای کامپایلر
استفاده آسان: کامپایلر مسئول جزئیات موازی‌سازی و انتقال داده است (مانند OpenMP)
کد قابل حمل: کد نوشته شده عمومی است و با هر کامپایلری که از موازی‌سازی بر روی GPU پشتیبانی بکند قابل اجرا بر روی هر سخت‌افزاری است.
کارایی متفاوت وابسته به کامپایلر و نسخه آن

## Slide 12: جمع آرایه با استفاده از راهنماهای OpenACC
راهنماهای کامپایلر برای زبانهای C، C++ و FORTRAN موجود است.
#pragma acc parallel loop copyin(input1[0:inputLength],input2[0:inputLength]), copyout(output[0:inputLength])
for(i = 0; i < inputLength; ++i) {
output[i] = input1[i] + input2[i];
}

## Slide 13: استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی
کارایی بالا: برنامه‌نویس کنترل کامل بر جزئیات موازی‌سازی و انتقال داده دارد.
انعطاف‌پذیری بالا: برنامه‌نویس محدود به استفاده از توابع موجود در کتابخانه یا راهنماهای موجود نیست.
نیاز به ارائه جزئیات بیشتر در برنامه

## Slide 14: زبان‌های برنامه‌نویسی GPU
CUDA Fortran
Fortran
CUDA C
C
CUDA C++, OpenCL, DirectCompute
C++ AMP
C++
PyCUDA, Copperhead, Numba
Python
Alea.cuBase
F#
MATLAB, Mathematica, LabVIEW
Numerical analytics
Notes: Also for Mobile GPU: Google Android 4.2 enabled running RenderScript code on the mobile device GPU. Apple introduced a proprietary Metal API for iOS applications, able to execute arbitrary code through Apple's GPU compute shaders.

## Slide 15: زبان برنامه‌نویسی CUDA
Applications
Libraries
Easy to use
Most Performance
Programming Languages
Most Performance
Most Flexibility
Easy to use
Portable code
Compiler Directives

## Slide 16: سیستم‌های ناهمگن CPU-GPU
واژه‌های پرکاربرد
  Host پردازنده مرکزی (CPU) و حافظه آن
  Device پردازنده گرافیکی (GPU) و حافظه آن
Host
Device

## Slide 17: معماری کلی سیستم ناهمگن

## Slide 18: نمایی از یک کارت گرافیکی
تراشه GPU
حافظه سراسریGPU
(GDDR)
واسط PCIe

## Slide 19: محاسبات ناهمگن CPU-GPU
قسمت‌های سریال برنامه بر روی CPU و قسمت‌های موازی بر روی GPU اجرا می‌شود (مدل SPMD).

## Slide 20: مدل اجرا در CUDA
برنامه C یک کاربرد ناهمگن (میزبان + دستگاه)
  قسمت‌های سریال بر روی یک نخ در میزبان اجرا می‌شود.
  قسمت‌های موازی بر روی تعداد زیادی نخ در دستگاه اجرا می‌شود.
Serial Code (host)‏
. . .
. . .
Parallel Kernel (device)‏
KernelA<<< nBlk, nTid >>>(args);
Serial Code (host)‏
Parallel Kernel (device)‏
KernelB<<< nBlk, nTid >>>(args);

## Slide 21: مراحل اجرای یک کاربرد بر روی GPU
1. داده‌ها را از حافظه CPU به حافظه GPU کپی کن
PCI Bus

## Slide 22: مراحل اجرای یک کاربرد بر روی GPU
PCI Bus
2. برنامه هسته را بر روی GPU بارگذاری و اجرا کن.

## Slide 23: مراحل اجرای یک کاربرد بر روی GPU
PCI Bus
3. نتایج محاسبات را از حافظه GPU به حافظه CPU کپی کن

## Slide 24: موازی‌سازی سطح داده: مثال جمع آرایه
A[0]
vector A
vector B
vector C
A[1]
A[2]
A[N-1]
B[0]
B[1]
B[2]
…
…
B[N-1]
C[0]
C[1]
C[2]
C[N-1]
…
+
+
+
+

## Slide 25: کد C برنامه سریال جمع آرایه
// Compute vector sum C = A + B
void vecAdd(float *h_A, float *h_B, float *h_C, int n)
{
int i;
for (i = 0; i<n; i++) h_C[i] = h_A[i] + h_B[i];
}
int main()
{
// Memory allocation for h_A, h_B, and h_C
// I/O to read h_A and h_B, N elements
…
vecAdd(h_A, h_B, h_C, N);
}

## Slide 26: کد CUDA میزبان برای برنامه جمع آرایه
#include <cuda.h>
void vecAdd (float *h_A, float *h_B, float *h_C, int n)‏
{
int size = n* sizeof(float);
float *d_A, *d_B, *d_C;
// Part 1
// Allocate device memory for A, B, and C
// copy A and B to device memory
// Part 2
// Kernel launch code – the device performs the actual
vector addition
// Part 3
// copy C from the device memory
// Free device vectors
}
CPU
Host Memory
GPU
Device Memory
بخش اول: انتقال داده
از حافظه CPU به حافظه GPU
بخش سوم: انتقال داده
از حافظه GPU به حافظه CPU
بخش دوم:
اجرای محاسبات

## Slide 27: مرور اجمالی بر حافظه‌ها در CUDA
کدی که بر روی GPU (دستگاه) اجرا می‌شود می‌تواند:
  بر روی ثبات‌ها و حافظه سراسری بنویسد یا از آنها بخواند.
کدی که بر روی CPU (میزبان) اجرا می‌شود می‌تواند:
  داده‌ها را از حافظه خودش به حافظه سراسری دستگاه یا برعکس انتقال دهد.
جزئیات بیشتر در مورد انواع
حافظه در GPU بعداً ارائه می‌شود.
Host
(Device) Grid
Global
Memory
Block (0, 0)
Thread (0, 0)
Registers
Block (0, 1)
Thread (0, 0)
Registers
Thread (0, 1)
Registers
Thread (0, 1)
Registers

## Slide 28: توابع API برای مدیریت حافظه دستگاه
cudaMalloc()
  برای تخصیص حافظه در حافظه سراسری دستگاه
    ورودیها:
      آدرس یک اشاره‌گر به حافظه تخصیص داده شده،
      اندازه حافظه به بایت
cudaFree()
  آزادسازی فضای حافظه
    ورودی:
      اشاره‌گر به حافظه آزاد شده
Host
(Device) Grid
Global
Memory
Block (0, 0)
Thread (0, 0)
Registers
Block (0, 1)
Thread (0, 0)
Registers
Thread (0, 1)
Registers
Thread (0, 1)
Registers

## Slide 29: توابع API برای انتقال داده بین دستگاه و میزبان
cudaMemcpy()
  برای انتقال داده بین دستگاه و میزبان
    ورودیها:
      اشاره‌گر به حافظه مقصد،
      اشاره‌گر به حافظه مبدأ،
      اندازه حافظه به بایت،
      جهت انتقال داده
    توابع انتقال داده سنکرون هستند:
    تابع فقط بعد از اتمام عملیات انتقال
    داده بازمی‌گردد.
Host
(Device) Grid
Global
Memory
Block (0, 0)
Thread (0, 0)
Registers
Block (0, 1)
Thread (0, 0)
Registers
Thread (0, 1)
Registers
Thread (0, 1)
Registers

## Slide 30: کد CUDA میزبان برای برنامه جمع آرایه
void vecAdd(float *h_A, float *h_B, float *h_C, int n)
{
int size = n * sizeof(float); float *d_A, *d_B, *d_C;
cudaMalloc((void **) &d_A, size);
cudaMemcpy(d_A, h_A, size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMalloc((void **) &d_B, size);
cudaMemcpy(d_B, h_B, size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMalloc((void **) &d_C, size);
// Kernel invocation code – to be shown later
cudaMemcpy(h_C, d_C, size, cudaMemcpyDeviceToHost);
cudaFree(d_A); cudaFree(d_B); cudaFree (d_C);
}

## Slide 31: بررسی وجود خطا در فراخوانی توابع API
cudaError_t err = cudaMalloc((void **) &d_A, size);
if (err != cudaSuccess) {
printf(“%s in %s at line %d\n”, cudaGetErrorString(err), __FILE__, __LINE__);
exit(EXIT_FAILURE);
}
Notes: __FILE__ و __LINE__ ماکروهایی هستند که به ترتیب نام فایل و شماره خط آن را به فرمت رشته و عدد صحیح بر می‌گردانند. با اجرای دستور printf بالا می‌توان فهمید که خطای گزارش شده از چه فایلی و در کدام خط آن تولید شده است.

## Slide 32: آرایه‌ای از نخ‌های موازی grid
یک هسته (Kernel) توسط آرایه‌ای از نخ‌‌ها اجرا می‌شود که به آن grid گویند.
  همه نخ‌های موجود در گرید همزمان یک کد هسته را اجرا می‌کنند.
    مدل SPMD
  هر نخ اندیس‌هایی دارد که بر اساس آنها به داده متناظر خود دسترسی دارد و می‌تواند تصمیمات کنترلی بگیرد.
i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
C[i] = A[i] + B[i];
…
0
1
2
254
255
…

## Slide 33: بلوک نخ Thread Block
نخ‌های گرید به گروه‌هایی به نام Thread Block تقسیم می‌شوند.
  نخ‌های هر بلوک می‌توانند از طریق حافظه مشترک، عملیات اتمی و همگام‌سازی مانع با یکدیگر تعامل داشته باشند.
  نخ‌های بلوک‌های متفاوت نمی‌توانند با همدیگر تعامل کنند.
i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
C[i] = A[i] + B[i];
…
0
1
2
254
255
Thread Block 0
…
1
2
254
255
Thread Block 1
0
i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
C[i] = A[i] + B[i];
…
1
2
254
255
Thread Block N-1
0
i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
C[i] = A[i] + B[i];
…
…
…
…

## Slide 34: اندیس‌های نخ
هر نخ با استفاده از اندیس‌هایی می‌فهمد مسئول پردازش چه داده‌ای است.
  blockIdx: اندیس بلوک در یک گرید
  threadIdx: اندیس نخ در یک بلوک
اندیس‌ها می‌تواند یک‌بعدی،دوبعدی، یا سه‌بعدی باشد.
  برای تسهیل آدرس‌دهی حافظه در پردازش داده‌های چندبعدی‌
    پردازش تصویر، حل معادلات دیفرانسیل جزئی در فضای سه‌بعدی، ...
34
device
Grid
Block (0, 0)
Block (1, 1)
Block (1, 0)
Block (0, 1)
Block (1,1)
Thread
(0,0,0)
Thread
(0,1,3)
Thread
(0,1,0)
Thread
(0,1,1)
Thread
(0,1,2)
Thread
(0,0,0)
Thread
(0,0,1)
Thread
(0,0,2)
Thread
(0,0,3)
(1,0,0)
(1,0,1)
(1,0,2)
(1,0,3)

## Slide 35: سلسله ‌مراتب نخ‌ها
مثالی از یک هسته با 102 نخ که در یک گرید حاوی دو بلوک قرار گرفته‌اند.

## Slide 36: کد CUDA دستگاه برای برنامه جمع آرایه
تابع هسته
// Compute vector sum C = A + B
// Each thread performs one pair-wise addition
__global__
void vecAddKernel(float* A, float* B, float* C, int n)
{
int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
if(i<n) C[i] = A[i] + B[i];
}
این عبارت مشخص می‌کند که این تابع، همان هسته است که باید بر روی GPU اجرا شود.
سپس عملیات مختص خود را انجام می‌دهد.
هر نخ با استفاده از اندیس‌های خود مشخص می‌کند باید بر روی کدام المان آرایه کار کند.
Notes: هر نخ در GPU این تابع هسته را اجرا می‌کند. بنابراین فقط عملیاتی که باید یک نخ انجام دهد را می‌نویسیم. هر نخ ابتدا با استفاده از اندیسهای خود مشخص می‌کند که باید بر روی چه قسمتی از داده کار کند، سپس عملیات متناظر را انجام می‌دهد.

## Slide 37: مثال: نحوه محاسبه اندیس آرایه از روی اندیس نخ
int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
i = 3 + 8 * 1 = 11
0
1
7
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
threadIdx.x
threadIdx.x
threadIdx.x
threadIdx.x
blockIdx.x = 0
blockIdx.x = 1
blockIdx.x = 2
blockIdx.x = 3

## Slide 38: نحوه فراخوانی هسته در کد میزبان
kernel_name<<<m,n>>>(a1,a2,a3,...);
Kernel_name: نام تابع هسته
m: تعداد بلوک‌های موجود در گرید
n: تعداد نخ‌های موجود در بلوک
a1,a2,a3,…: آرگومان‌های ورودی تابع هسته
فراخوانی هسته آسنکرون است: بلافاصله به کد میزبان باز می‌گردد.

## Slide 39: کد CUDA میزبان برای برنامه جمع آرایه
void vecAdd(float *h_A, float *h_B, float *h_C, int n)
{
int size = n * sizeof(float); float *d_A, *d_B, *d_C;
cudaMalloc((void **) &d_A, size);
cudaMemcpy(d_A, h_A, size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMalloc((void **) &d_B, size);
cudaMemcpy(d_B, h_B, size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMalloc((void **) &d_C, size);
vecAddKernel<<<ceil(n/256.0),256>>>(d_A, d_B, d_C, n);
cudaMemcpy(h_C, d_C, size, cudaMemcpyDeviceToHost);
cudaFree(d_A); cudaFree(d_B); cudaFree (d_C);
}
Notes: استفاده از تابع ceil برای این است که مطمئن باشیم به اندازه کافی بلوک برای پردازش n المان وجود دارد.

## Slide 40: فراخوانی تابع هسته با تعداد کافی بلوک
یک روش دیگر برای محاسبه تعداد بلوک‌ها بدون استفاده از ceil
void vecAdd(float* h_A, float* h_B, float* h_C, int n)
{
… //allocate and copy memory
dim3 DimGrid((n-1)/256 + 1, 1, 1);
dim3 DimBlock(256, 1, 1);
vecAddKernel<<<DimGrid,DimBlock>>>(d_A, d_B, d_C, n);
… //copy the results and free memory
}

## Slide 41: تعریف توابع میزبان و دستگاه
__global__ تابع هسته را تعریف می‌کند.
  هر __ دو کاراکتر آندرلاین است.
  تابع هسته باید void برگرداند.
__device__ and __host__ را می‌توان با هم استفاده کرد.
  در این حالت این تابع هم برای میزبان و هم برای دستگاه کامپایل می‌شود.
قرار دادن __host__ اختیاری است.
host
host
__host__ float HostFunc()‏
host
device
__global__ void KernelFunc()‏
device
device
__device__ float DeviceFunc()‏
Only callable from the:
Executed on the:

## Slide 42: کامپایل کردن برنامه CUDA
Integrated C programs with CUDA extensions
NVCC Compiler
Host C Compiler/ Linker
Host Code
Device Code (PTX)
Device Just-in-Time Compiler
Heterogeneous Computing Platform with
CPUs, GPUs, etc.

## Slide 43: مراجع
Accelerated Computing Online Course
  Video lectures: http://syllabus.gputeachingkit.com/
  By: Wen-mei Hwu (University of Illinois)
  Slides that contain voices, available on the course website
Programming Massively Parallel Processors
  David B. Kirk and Wen-mei W. Hwu, 3rd Edition