## Slide 1: انواع داده
Data Types

## Slide 2: انواع داده
انواع داده در پکیج standard::
  bit و bit_vector:
  integer:
    برای کارهای محاسباتی صحیح
  boolean:
    برای کارهای منطقی و شرط‌ها (مانند گزاره‌های منطقی، مقایسه)
type integer is range -2147483647 to 2147483647;
type boolean is (false, true);

## Slide 3: انواع داده
  character:
  string:
    در میان دو گیومه: “myFile.txt”
  real:
    برای کارهای محاسباتی با اعداد حقیقی
type CHARACTER is (
NUL, ..., CR, ..., ESC, ...
' ', '!', '"', '#', '$', '%', '&', ...,
'0', '1', '2', ...,
'A', 'B', 'C', );
type STRING is array (POSITIVE range <>) of CHARACTER;

## Slide 4: انواع داده
  time:
    برای توصیف تأخیر اجزای مدار، تولید شکل موج
    دقت شبیه‌سازی: fs
    تقسیم دو time
    جمع و تفریق دو time
    ضرب یک عدد در time
    ضرب دو time؟
type TIME is range
-2147483647 to 2147483647
units
fs; -- femtosecond
ps = 1000 fs; -- picosecond
ns = 1000 ps; -- nanosecond
us = 1000 ns; -- microsecond
ms = 1000 us; -- millisecond
sec = 1000 ms; -- second
min = 60 sec; -- minute
hr = 60 min; -- hour
end units;
variable T1, T2: time := 10 ns;
...
wait for T1;
...
wait for T1 * 1.2;
...
if T2/T1 > 2 then ...

## Slide 5: انواع داده
  بررسی نوع (type checking):
    زبان VHDL: بررسی دقیق هماهنگی نوع داده‌ها
       پیغام خطا
      تبدیل نوع (casting) برای انواع با رابطة نزدیک (closely-related)
      real و integer
      دو نوع آرایه که محتوای آن‌ها از یک نوع است و تعداد عناصر و محدود‌ة ‌اندیس آن‌ها یکسان است.
signal S1: integer;
variable v1: real;
v1 := (real) s1;

## Slide 6: انواع داده
  انواع تعریف شده توسط کاربر:
  تعریف زیرنوع (subtype):
    سازگار با نوع پایه‌شان
subtype MY_WORD is bit_vector (31 downto 0);
subtype positive is integer range 0 to integer’high;
type OPCODE is (STA, LDA, ADD, SUB, AND, NOP, JMP, JSR);
subtype MODE is integer range 0 to 3;
subtype ADDRESS is bit_vector (10 downto 0);

## Slide 7: نوع دادة std_ulogic
bit:
  2 مقدار
std_ulogic:
  9 مقدار
  در پکیج std_logic_1164
type std_ulogic is ( ’U’, -- uninitialized ’X’, -- Forcing Unknown ’0’, -- Forcing 0 ’1’, -- Forcing 1 ’Z’, -- High Impedance ’W’, -- Weak Unknown ’L’, -- Weak 0 ’H’, -- Weak 1 ’-’, -- don’t care);

## Slide 8: نوع دادة std_ulogic
دو درایور همزمان برای یک سیگنال:
  غیرمجاز در حالت معمول
    در یک بدنة همروند
architecture ARCH1 ⋯
signal S1 : std_ulogic;
⋮
begin
S1 <= ’0’;
⋮
S1 <= ’1’; --Wrong! More than one driver for S1!
⋮
end architecture ARCH1;

## Slide 9: نوع دادة std_ulogic
دو درایور همزمان برای یک سیگنال:
  غیرمجاز در حالت معمول
    در دو instance همروند
architecture ARCH2 ⋯
signal S1 : std_ulogic;
⋮
begin
⋮
AND1: ANDGATE port map(A1,B1,S1);
⋮
AND2: ANDGATE port map(A2,B2,S1);
⋮
end architecture ARCH2;

## Slide 10: نوع دادة std_ulogic
دو درایور همزمان برای یک سیگنال:
  غیرمجاز در حالت معمول
    در دو بدنه که به صورت همروند اجرا می شوند
architecture ARCH2 ⋯
signal S1 : std_ulogic;
⋮
begin
⋮
process (...)
⋮
S1 <= A;
⋮
end process;
process (...)
⋮
S1 <= B;
⋮
end process;
end architecture ARCH2;

## Slide 11: نوع دادة std_logic
دو درایور همزمان برای یک سیگنال:
  گاهی لازم است:
    گذرگاه مشترک
    دو پودمان که در هر لحظه یکی حتماً Hi-Z است
    مدارهای open-drain
      wired-AND یا wired-OR
  Resolved data types
std_logic:
  Subtypeی از std_ulogic
  همان 9 مقدار

## Slide 12: نوع دادة std_logic
نحوة resolveکردن:
  متقارن  خاصیت جابجایی
 | U | X | 0 | 1 | Z | W | L | H | -
U | U | U | U | U | U | U | U | U | U
X | U | X | X | X | X | X | X | X | X
0 | U | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | U | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X
Z | U | X | 0 | 1 | Z | W | L | H | X
W | U | X | 0 | 1 | W | W | W | W | X
L | U | X | 0 | 1 | L | W | L | W | X
H | U | X | 0 | 1 | H | W | W | H | X
- | U | X | X | X | X | X | X | X | X
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

## Slide 13: نوع دادة std_logic
std_logic_vector و std_ulogic_vector
  همة عملگرهای bit_vector در پکیج تعریف شده
  توابع تبدیل bit به std_(u)logic و بالعکس
  توابع تبدیل بردارهای آنها به هم

## Slide 14: نوع دادة std_logic
عملگر AND
AND | U | X | 0 | 1 | Z | W | L | H | -
U | 'U' | 'U' | '0' | 'U' | 'U' | 'U' | '0' | 'U' | 'U'
X | 'U' | 'X' | '0' | 'X' | 'X' | 'X' | '0' | 'X' | 'X'
0 | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0'
1 | 'U' | 'X' | '0' | '1' | 'X' | 'X' | '0' | '1' | 'X'
Z | 'U' | 'X' | '0' | 'X' | 'X' | 'X' | '0' | 'X' | 'X'
W | 'U' | 'X' | '0' | 'X' | 'X' | 'X' | '0' | 'X' | 'X'
L | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0'
H | 'U' | 'X' | '0' | '1' | 'X' | 'X' | '0' | '1' | 'X'
- | 'U' | 'X' | '0' | 'X' | 'X' | 'X' | '0' | 'X' | 'X'
PORTO <= A and B;

## Slide 15: نوع دادة std_logic
std_ulogic و std_logic
  ترجیح std_logic مگر آنکه:
      سرعت شبیه‌سازی مهم باشد
      بخواهیم عمداً چنددرایوری را گزارش دهد.

## Slide 16: نوع دادة std_logic
زیرنوع‌های std_logic
  X01
  X01Z
  UX01
  UX01Z

## Slide 17: signed و unsigned
کارهای محاسباتی (جمع، مقایسه)
  با bit_vector و std_logic_vector غیرمجاز
کارهای رشته‌بیتی (شیفت، AND)
  با integer غیرمجاز
signed و unsigned
  پکیج numeric_bit
  پکیج numeric_std

## Slide 18: signed و unsigned
توابع تبدیل:
  to_integer
  to_signed و to_unsigned
function TO_INTEGER (ARG: UNSIGNED)
return NATURAL;
function TO_INTEGER (ARG: SIGNED)
return INTEGER;
function TO_UNSIGNED (ARG, SIZE: NATURAL)
return UNSIGNED;
-- Result subtype: UNSIGNED(SIZE-1 downto 0)
function TO_SIGNED (ARG: INTEGER; SIZE: NATURAL)
return SIGNED;
-- Result subtype: SIGNED(SIZE-1 downto 0)

## Slide 19: signed و unsigned
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
⋮
signal S1, S2, S3: signed (7 downto 0);
⋮
S3 <= S1 + S2;
if (S1 < S2) then ⋯ ;
⋮
S3 <= S1 rol 5;
⋮

## Slide 20: signed و unsigned
signal I : integer;
signal SGN : signed(7 downto 0);
signal USGN : unsigned(7 downto 0);
-- FROM integer TO signed/unsigned
SGN <= to_signed(I,8);
USGN <= to_unsigned(I,8);
-- FROM signed/unsigned TO integer
I <= to_integer(SGN);
I <= to_integer(USGN);

## Slide 21: signed و unsigned
signal SLV : std_logic_vector(7 downto 0);
signal S : signed(7 downto 0);
signal US : unsigned(7 downto 0);
-- FROM std_logic_vector TO signed/unsigned
SGN <= signed(SLV);
USGN <= unsigned(SLV);
-- FROM signed/unsigned TO std_logic_vector
SVL <= std_logic_vector(SGN);
SVL <= std_logic_vector(USGN);

## Slide 22: Common Usage
entity adder is
port(‎
...
A : in std_logic_vector(7 downto 0);
B : in std_logic_vector(7 downto 0);
Z : out std_logic_vector(8 downto 0) -- output
‎ );‎
end adder;‎
architecture BArch of adder is
...
begin
...
Z <= std_logic_vector(signed(A) + signed(B));
...
end BArch;‎

## Slide 23: std_logic_(un)signed
دو پکیج دیگر (از شرکت Synopsys)
  std_logic_signed
  std_logic_unsigned
    عملگرهای ریاضی روی std_logic_vector تعریف شده
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_signed.all;
⋮
signal S1, S2, S3: std_logic_vector(31 downto 0);
⋮
S3 <= S1 + S2;
⋮

## Slide 24: آرایه‌ها
تعریف نوع آرایه:
type ARR_T is array (31 downto 0) of integer;
⋮
signal SA : ARR_T;
  اندیس غیر صحیح (شمارشی)
type BCD_COUNT is (thousand, hundred, ten, one);
type BCD_ARR is array(BCD_COUNT) of integer range 0 to 9;
⋮
signal S_BCD_A : BCD_ARR := (7,5,4,2);
⋮
begin
⋮
S_BCD_A(thousand) <= 9;
S_BCD_A(hundred to one) <= (2,3,8);
⋮
end ⋯ ;

## Slide 25: آرایه‌ها
Array aggregation:
S_ARR1 <= (others => ‘0’);
signal S1, S2, S3, S4 : bit;
signal S_ARR1 : bit_vector(3 downto 0);
begin
⋮
(S1, S2, S3, S4) <= S_ARR1;
S_ARR1 <= (S1, S2, S3, S4);
(S1, S2, S3, S4) <= ”1001”;
S_ARR1 <= (3 => ‘1’, 2 downto 1 => ‘0’, others => ‘1’);
⋮
end ⋯ ;

## Slide 26: آرایه‌ها
آرایه چندبعدی:
  راه اول
type ROW_BYTE is array (7 downto 0) of bit;
type RAM100 is array (1 to 100) of ROW_BYTE;
signal RAM_SIG : RAM100;

## Slide 27: آرایه‌ها
آرایه چندبعدی:
  راه دوم
type RAM100_2D is array (1 to 100, 7 downto 0) of bit;
signal RAM_SIG2D : RAM100_2D;

## Slide 28: آرایه‌ها
آرایه چندبعدی:
  دسترسی به یک سطر و عنصر در حالت اول
RAM_SIG(2) <= (’1’, ’1’, ’0’, ’1’, ’0’, ’0’, ’1’, ’1’);
RAM_SIG(2)(5) <= ’0’;
  دسترسی به یک سطر و عنصر در حالت دوم
RAM_SIG2D(2) <= (’1’, ’1’, ’0’, ’1’, ’0’, ’0’, ’1’, ’1’);
RAM_SIG2D(2,5) <= ’0’;
سنتزکننده:
  معمولاً تا دو بعدی را می‌پذیرند

## Slide 29: رکوردها
تعریف و استفاده از نوع رکورد:
type OP_CODE is (LOAD, STORE, ADD, CONVERT, SUBTRACT, JUMP);
subtype REGISTER is integer range 0 to 7;
subtype ADDRESS is bit_vector(6 downto 0);
type INSTRUCTION is record
OC : OP_CODE;
REG1 : REGISTER;
REG2 : REGISTER;
ADDR : ADDRESS;
end record;
⋮
type INST_ARR is array (0 to 1023) of INSTRUCTION;
⋮
signal INSTR_MEMORY : INST_ARR;
⋮
INSTR_MEMORY(1).OC <= ADD;
INSTR_MEMORY(1).REG1 <= 0 ;
INSTR_MEMORY(1).REG2 <= 1 ;
INSTR_MEMORY(1).ADDR <= “1100000”;
⋮

## Slide 30: رکوردها
تعریف نوع رکورد:

## Slide 31: رکوردها
Record aggregation:
  Positional association
  Named association
INST_MEMORY(1) <= (ADD, 0, 1, “1100000”);
INST_MEMORY(1) <= (REG1 => 0, REG2 => 1, ADDR => ((6 downto 5) => ‘1’, others => ‘0’), OC => ADD);