## Slide 1: عملگرها
Operators

## Slide 2: عملگرها در VHDL
xnor | xor | nor | nand | or | and | عملگرهای منطقی
>= | > | <= | < | /= | = | عملگرهای رابطه ای
ror | rol | sra | sla | srl | sll | عملگرهای شیفت
 |  |  | & | - | + | عملگرهای جمعی
 |  |  |  | - | + | علامت
 |  | rem | mod | / | * | عملگرهای ضربی
 |  |  | not | abs | ** | عملگرهای متفرقه
افزایش اولویت

## Slide 3: عملگرهای منطقی
عملگرهای منطقی:
  روی اشیا از نوع bit ، bit_vector، boolean
  برای std_logic ، std_logic_vector ، signed و unsigned گرانبار شده‌اند
entity OPR_EX_E is
port( X,Y : in bit;
Z : out bit);
end entity OPR_EX_E;
architecture OPR_EX_A of OPR_EX_E is
signal DATA_BUS1, DATA_BUS2, DATA_BUS3 : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
Z <= X and Y;
DATA_BUS3 <= DATA_BUS1 xor DATA_BUS2;
end architecture OPR_EX_A;

## Slide 4: عملگرهای رابطه‌ای
عملگرهای رابطه‌ای:
  برای کلیه انواع دادة استاندارد
  نتیجه: boolean
variable A : bit_vector(2 downto 0);
variable B : bit_vector(0 to 2);
if(A(2) > B(0) or
((A(2) = B(0))and(A(1) > B(1)))or
((A(2) = B(0))and(A(1) = B(1))and(A(0) > B(2))))then ⋯ ;
variable A : bit_vector(2 downto 0);
variable B : bit_vector(0 to 2);
if(A > B)then ⋯ ;

## Slide 5: عملگرهای رابطه‌ای
عملگرهای رابطه‌ای:
  مقایسة بردارهای با اندازة متفاوت  مقایسه از سمت چپ
  با صفر پر کنید.
signal X : bit_vector(7 downto 0);
signal Y : bit_vector(3 downto 0);
⋮
if(X >= ”0000” & Y) generate ⋯ ;
  مقایسة داده‌های شمارشی: سمت چپ کوچک‌تر
type boolean is (false,true);
type std_ulogic is (‘U’, ..., ‘0’, ‘1’, ...);

## Slide 6: عملگرهای شیفت
Logical Shift
Arithmetic Shift
Rotation

## Slide 7: عملگرهای شیفت
عملگرهای شیفت به راست:
  منطقی
    عنصر سمت چپ: ‘0’ (در حالت کلی: عنصر سمت چپ نوع دادة شمارشی)
  ریاضی
    عنصر سمت چپ: عنصر سمت چپ (تقسیم بر 2، 4، 8، ...)
  گردشی
    عنصر سمت چپ: عنصر سمت راست
signal S1,S2 : bit_vector(7 downto 0);
⋮
S2 <= S1 ror 1;
S2 <= S1 sra 1;
S2 <= S1 srl 1;

## Slide 8: عملگرهای شیفت
عملگرهای شیفت:

## Slide 9: عملگرهای جمعی
عملگرهای جمعی:
  + و –
  الحاق (concatenation)
    فقط سمت راست انتساب
    جملة دوم: با array aggregation هم امکان‌پذیر است
⋮
signal S_A1, S_A2 : bit_vector (3 downto 0);
signal S_A3 : bit_vector (7 downto 0);
signal S1, S2, S3 : bit;
⋮
S_A3 <= S_A1 & S_A2;
S_A1 <= S1 & S2 & ‘0’ & S3;
S_A3 <= S_A1 & S1 & ‘1’ & S2 & S3;
S_A3 <= S_A1 & “0000”;

## Slide 10: عملگرهای ضربی
عملگرهای ضربی:
  * و /
  توان (**)
  rem و mod: باقیمانده
  فقط برای عملوندهای صحیح
    متفاوت وقتی که A<0 یا B<0
      sign(A rem B) = sign(A)
      sign(A mod B) = sign(B)