## Slide 1: ساختارهای ترتیبی و همروند
Sequential and Concurrent Structures

## Slide 2: ساختارهای ترتیبی
ساختارهای ترتیبی:
  فرایند (process)
  روال (procedure)
  تابع (function)

## Slide 3: تاريخ آزمون ميان ترم
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
ساعت 13:30 تا 15:00

## Slide 4: ساختارهای ترتیبی
انتساب سیگنال:
MYSIG <= (A or B) xor C after 10 ns;
CLK <= not CLK after PERIOD/2;
process (...)
begin
⋮
S1 <= ‘0’, ‘1’ after 5 ns, ‘0’ after 7 ns, ‘1’ after 12 ns, ...;
⋮
end process;
  انتساب مقدار اولیه: با نماد “:=“
signal S1: bit := ‘0’;

## Slide 5: ساختارهای ترتیبی
انتساب متغیر:
MYVAR := (A or B) xor C;
  بدون زمان

## Slide 6: ساختارهای ترتیبی
if-then-else:
if CONDITION then -- sequential statements end if;
if CONDITION then -- sequential statements else -- sequential statements end if;
if CONDITION then -- sequential statements elsif CONDITION then -- sequential statements · · · else -- sequential statements end if;

## Slide 7: ساختارهای ترتیبی
case-when:
case EXPRESSION is when VALUE_1 => -- sequential statements when VALUE_2 | VALUE_3 => -- sequential statements when VALUE_4 to VALUE_N => -- sequential statements when others => -- sequential statements end case ;
  سازگاری نوع دادة مقادیر و عبارت

## Slide 8: ساختارهای ترتیبی: مثال
entity ...
port (SELECT: in std_logic_vector (1 downto 0);
D0, D1, D2, D3: in std_logic_vector (7 downto 0);
DOUT: out std_logic_vector (7 downto 0));
end entity;
architecture ...
begin
⋮
process (SELECT, D0, D1, D2, D3)
begin
case SELECT is when ”00” => DOUT <= D0;
when ”01” => DOUT <= D1;
when ”10” => DOUT <= D2;
when ”11” => DOUT <= D3;
when others => DOUT <= “XXXXXXXX”;
end case ;
end process;
⋮
end architecture;
  همة حالت‌ها باید پوشش داده شوند.
  when 2 to 5 صحیح اما when “00” to “11” غلط
  همة حالت‌ها باید ناهمپوشان باشند:
  when 2 => …
  when 1 to 4 =>

## Slide 9: ساختارهای ترتیبی
loop:
  for loop
entity FOR_LOOP is port (A : in integer range 0 to 3; Z : out bit_vector (3 downto 0)); end FOR_LOOP; architecture EXAMPLE of FOR_LOOP is begin process (A) begin Z <= "0000"; for I in 0 to 3 loop if (I = A) then Z(I) <= `1`; end if; end loop; end process; end EXAMPLE;
  مولد توازن در کتاب

## Slide 10: ساختارهای ترتیبی
entity CONV_INT is port (VECTOR: in bit_vector(7 downto 0); RESULT: out integer); end CONV_INT;
architecture C of CONV_INT is begin process(VECTOR) variable TMP: integer; variable I : integer; begin TMP := 0; I := VECTOR'high; while (I >= VECTOR'low) loop if (VECTOR(I)='1') then TMP := TMP + 2**I; end if; I := I - 1; end loop; RESULT <= TMP; end process; end C;
loop:
  while loop

## Slide 11: ساختارهای ترتیبی
wait:
  Wait for
process
begin
S1 <= ‘1’;
wait for 10 ns;
S1 <= ‘0’;
wait for 5 ns;
S1 <= ‘1’;
wait for 12 ns;
S1 <= ‘0’;
...
end process;

## Slide 12: ساختارهای ترتیبی
wait:
  Wait on
process
begin
...
wait on CLK;
if (CLK = ‘1’) then
REG <= DATA;
...
end process;
wait on SIG1, SIG2, ...;

## Slide 13: ساختارهای ترتیبی
wait:
  Wait until
    نیاز به تغییر هم دارد.
process
begin
...
wait until CLK = ‘1’;
REG <= DATA;
...
end process;
wait until CONDITION;
wait:
  Wait نامحدود
wait;

## Slide 14: ساختارهای ترتیبی
assert:
report:
severity:
  note
  warning
  error
  failure
architecture BEHAVIORAL of D_SR_FLIPFLOP is
signal STATE : bit := '0';
begin
DFF: process (RST, SET, CLK)
begin
assert
(not (SET = '1' and RST = '1'))
report
"set and rst are both 1"
severity note;
if SET = '1' then
STATE <= '1‘;
elsif RST = '1' then
STATE <= '0‘;
elsif CLK = '1' and clk'EVENT then
STATE <= D;
end if;
end process dff;
Q <= STATE;
QB <= not STATE;
end BEHAVIORAL;
assert DESIRABLE_CONDITION
report STRING
severity LEVEL;

## Slide 15: ساختارهای ترتیبی
فرایند (process)
  1. با لیست حساسیت:
    مجموعه‌ای از سیگنال‌ها
    یک بار اجرا
    تکرار در صورت تغییر در هر یک از سیگنال‌های لیست
architecture BEHAVIORAL of STH is
begin
L1: process (S1, S2, S3)
variable V1: bit;
begin
V1 := ‘0’;
⋮
if (S1 = V1) then ...
⋮
end process L1;
end BEHAVIORAL;

## Slide 16: ساختارهای ترتیبی
فرایند (process)
  2. با wait
  فقط یکی از این دو حالت
architecture BEHAVIORAL of STH is
begin
L1: process
variable V1: integer;
begin
V1 := S1;
⋮
wait for 5 ns;
⋮
end process L1;
end BEHAVIORAL;

## Slide 17: ساختارهای ترتیبی
فرایند (process)
  فرایند یک دستور همروند است
architecture P_ARCH of P_ENT is
signal S1: std_logic;
begin
G1:ANDGATE port map (P1, S1, P3);
⋮
L1: process (S1)
begin
⋮
if (S1 = ‘0’) then ...
⋮
end process L1;
L2: process
begin
⋮
S1 <= ‘0’;
⋮
end process L2;
⋮
end architecture P_ARCH;
L2
L1
S1
P1
P3
  ارتباط فرایندها با سیگنال
  ارتباط architectureها با درگاه

## Slide 18: VHDL Communication Model
multi_process_exec2.avi

## Slide 19: ساختارهای ترتیبی
فرایند (process)
  توصیف FF با wait
architecture RTL of DFF is
begin
L:process
begin
wait on CLK;
if (CLK = ‘1’) then
Q <= D;
end if;
end process L;
QBAR <= not Q;
end architecture RTL;
entity DFF is port (D, CLK: in std_logic:
Q, QBAR: out std_logic); end entity DFF;
  شبیه‌ساز در هر پریود دو بار فرایند را اجرا می‌کند.
  اجرای دستور انتساب به QBAR؟

## Slide 20: ساختارهای ترتیبی
فرایند (process)
  توصیف FF با لیست حساسیت
architecture RTL of DFF is
begin
L:process (CLK)
begin
if (CLK = ‘1’) then
Q <= D;
end if;
end process L;
QBAR <= not Q;
end architecture RTL;
entity DFF is port (D, CLK: in std_logic:
Q, QBAR: out std_logic); end entity DFF;

## Slide 21: متغیر و سیگنال
متغیر و سیگنال در فرایند:
  متغیر: انتساب فوری
  سیگنال: تعویق انتساب تا زمان تعلیق فرایند
     عدم وابستگی به زمان رسیدن به دستور
  مدت اجرای فرایند از یک تعلیق به تعلیق دیگر: صفر
architecture ...
signal S1, S2: std_logic;
begin
P1:process (S2, ...)
begin
if (S1 = ‘1’) then ...
⋮
end if;
⋮
end process P1;
P2:process (S2, ...)
begin
⋮
S1 <= ‘1’;
⋮
end process P2;
end architecture RTL;

## Slide 22: Use of VHDL Objects

## Slide 23: متغیر و سیگنال
کاربرد عملی متغیر و سیگنال در فرایند:
  متغیر: ابتدای فرایند انتقال مقدار سیگنال در متغیر
  محاسبات با متغیر
  انتهای فرایند: انتقال نتیجه به سیگنال
  عدم دسترسی به متغیر در بیرون از فرایند
architecture ...
signal S1: std_logic;
begin
P1:process (S1, ...)
variable V1: integer;
begin
V1 := S1;
⋮
arithmetic/logic operations on V1;
⋮
S1 <= V1;
end process P1;
end architecture RTL;

## Slide 24: متغیر و سیگنال

## Slide 25: انتساب سیگنال و فرایند
شباهت انتساب به سیگنال در بدنة همروند و در اجرای فرایند
architecture ...
signal S1, S2, S3: std_logic;
begin
P1:process (S1, S2)
begin
S3 <= S1 xor S2;
end process P1;
end architecture RTL;
architecture ...
signal S1, S2, S3: std_logic;
begin
⋮
S3 <= S1 xor S2;
⋮
end architecture RTL;

## Slide 26: زیربرنامه‌ها
تابع:
  دریافت مقادیر با پارامتر
  انجام محاسبات
  بازگرداندن یک نتیجه
  فراخوانی:
    به جای عبارت
    در بدنة ترتیبی
    در بدنة همروند
  دستورهای ترتیبی غیر از wait
architecture BEHAVIORAL of STH is
begin
L1: process (...)
begin
⋮
if FCOUT (A, B, CIN) = ‘0’ then ...
⋮
end process L1;
RES <= FCOUT (A, B, CIN) or FLAG;
end BEHAVIORAL;

## Slide 27: زیربرنامه‌ها
تابع:
function COUNT1 (X: std_logic_vector (7 downto 0)) return integer is
variable NoOfOnes : integer := 0;
begin
for I in X’range loop
if X(I) = ‘1’ then
NoOfOnes := NoOfOnes + 1;
end if;
end loop;
return NoOfOnes;
end COUNT1;
L1: process (...)
variable A: std_logic_vector (0 to 3);
variable B: std_logic_vector (15 downto 0);
begin
if COUNT1(A) > 2 then ...
⋮
for I in 1 to COUNT1(B) loop
⋮
end process L1;
end BEHAVIORAL;

## Slide 28: زیربرنامه‌ها
روال (procedure):
  دریافت مقادیر با پارامتر
  انجام محاسبات و عملیات (همة دستورهای ترتیبی)
  فراخوانی:
    به جای دستور
    در بدنة ترتیبی
    در بدنة همروند
  پارامترها:
    ورودی (in)
    خروجی (برای بازگرداندن یک یا چند نتیجه) (out)
    ورودی-خروجی (inout)

## Slide 29: زیربرنامه‌ها
روال (procedure):
procedure MINMAX (signal S1, S2: in integer;
signal MIN, MAX: out integer) is
begin
if S1 > S2 then
MAX <= S1;
MIN <= S2;
else
MAX <= S2;
MIN <= S1;
end if;
end procedure MINMAX;

## Slide 30: زیربرنامه‌ها
روال (procedure):
  فراخوانی در بدنة ترتیبی:
    زمان رسیدن به آن
  فراخوانی در بدنة همروند:
    هر بار پارامتر ورودی سیگنال تغییر کند
  همة دستورهای ترتیبی مجازند
  Wait در صورتی که تابعی آن را فراخوانی نکرده باشد!

## Slide 31: زیربرنامه‌ها
حالت و کلاس پارامترها در تابع و روال:
  تابع:
    constant
    signal
    file
  روال:
    constant
    signal
    file
    variable
روال |  | تابع | 
out inout | in | in | حالت
signal variable | signal variable constant | signal constant | کلاس
file | file | file | بدون حالت
حالت‌ها و کلاس‌های مجاز
  کلاس پیش‌فرض:
    برای in: constant
    برای out/inout: variable

## Slide 32: زیربرنامه‌ها
گرانبار کردن (overloading):
  چند زیربرنامه با نام یکسان:
    تعداد و/یا نوع پارامترها متفاوت
  نام یکتای تابع:
    نام تابع + نوع دادة هر پارامتر + نوع مقدار بازگردانده شده
    نام پارامتر و کلاس پارامترها جزو نام یکتا نیست.
function FUNC1 (I: integer, B: bit) return bit;
function FUNC1 (R: real, B: bit) return bit;

## Slide 33: زیربرنامه‌ها
procedure READ (L : inout line; VALUE : out character ); procedure READ ( L : inout line; VALUE : out character; GOOD : out boolean ); procedure READ ( L : inout line; VALUE : out integer );
procedure READ ( L : inout line; VALUE : out integer; GOOD : out boolean );
procedure READLINE (file F: TEXT; L: inout LINE);
پکیج textio:
  استخراج داده‌ها با نوع داده‌های گوناگون از یک line:

## Slide 34: عملگرها
عملگر
  مانند تابع با یک یا دو عملوند
  طراح می‌تواند گرانبار کند
    نه برای انواع داده‌ای که عملگر برای آن تعریف شده
    نه برای نمادهای غیر عملگر (مثل @)

## Slide 35: عملگرها
package P_BIT_ARITH is function "+" (L: bit_vector; R: bit_vector) return bit_vector; -- 1 function "+" (L: integer; R: bit_vector) return bit_vector; -- 2 function "+" (L: bit_vector; R: integer) return bit_vector; -- 3 function "+" (L: bit_vector; R: bit_vector) return integer; -- 4 end P_BIT_ARITH;
use work.P_BIT_ARITH.all;
entity OVERLOADED is port(A_VEC, B_VEC: in bit_vector(3 downto 0); A_INT, B_INT: in integer range 0 to 15; Q_VEC: out bit_vector(3 downto 0); Q_INT: out integer range 0 to 15); end OVERLOADED; architecture EXAMPLE of OVERLOADED is begin Q_VEC <= A_VEC + B_VEC; -- a Q_VEC <= A_INT + B_VEC; -- b Q_VEC <= A_VEC + B_INT; -- c Q_VEC <= A_INT + B_INT; -- d  Error: INT+INT returns INT Q_INT <= A_VEC + B_VEC; -- e Q_INT <= A_INT + B_INT; -- f end EXAMPLE;

## Slide 36: ساختارهای همروند
Concurrent Structures

## Slide 37: دستورهای همروند
ساختار همروند:
  پیش‌فرض
دستورهای همروند:
  انتساب سیگنال
  ایجاد نمونه (instantiation)
  فراخوانی روال
  فرایند
  انتساب سیگنال شرطی
    when-else
  انتساب سیگنال انتخابی
    with-select-when

## Slide 38: Conditional Signal Assignment
Condition is a Boolean expression
Mandatory else path
  conditions may overlap
  priority
Similar to if-elsif-else constructs
TARGET <= VALUE_1 when CONDITION_1 else VALUE_2 when CONDITION_2 else . . . VALUE_n;
هرگاه تغييري روي سيگنال هاي سمت راست رخ دهد اين انتساب بار ديگر ارزيابي مي شود (هميشه فعال است)

## Slide 39: Conditional Signal Assignment
entity CONDITIONAL_ASSIGNMENT is port (A, B, C, X : in bit_vector (3 downto 0); Z_CONC : out bit_vector (3 downto 0); Z_SEQ : out bit_vector (3 downto 0)); end CONDITIONAL_ASSIGNMENT; architecture EXAMPLE of CONDITIONAL_ASSIGNMENT is begin -- Concurrent version of conditional signal assignment Z_CONC <= B when X = "1111" else C when X > "1000" else A; -- Equivalent sequential statements process (A, B, C, X) begin if (X = "1111") then Z_SEQ <= B elsif (X > "1000") then Z_SEQ <= C; else Z_SEQ <= A; end if; end process; end EXAMPLE;

## Slide 40: Selected Signal Assignment
Choice options must not overlap
All choice options have to be covered
  single values
  value range
  selection of values ("|" means "or")
  "when others" covers all remaining choice options
Similar to case-when ... constructs
with EXPRESSION select TARGET <= VALUE_1 when CHOICE_1, VALUE_2 when CHOICE_2 | CHOICE_3, VALUE_3 when CHOICE_4 to CHOICE_5, · · · VALUE_n when others;

## Slide 41: Selected Signal Assignment
entity SELECTED_ASSIGNMENT is port (A, B, C, X : in integer range 0 to 15; Z_CONC : out integer range 0 to 15; Z_SEQ : out integer range 0 to 15); end SELECTED_ASSIGNMENT; architecture EXAMPLE of SELECTED_ASSIGNMENT is begin -- Concurrent version of selected signal assignment with X select Z_CONC <= A when 0, B when 7 | 9, C when 1 to 5, 0 when others; -- Equivalent sequential statements process (A, B, C, X) begin case X is when 0 => Z_SEQ <= A; when 7 | 9 => Z_SEQ <= B; when 1 to 5 => Z_SEQ <= C; when others => Z_SEQ <= 0;
end case; end process; end EXAMPLE;

## Slide 42: Selected Signal Assignment
entity X4 is port (DIN : in std_logic_vector (3 downto 0); SEL : in std_logic_vector (1 downto 0); DOUT : out std_logic); end X4; architecture ARCHX of X4 is begin with SEL select DOUT <= DIN (3) when “11”,
DIN (2) when “10”, DIN (1) when “01”, DIN (0) when others; end ARCHX;