## Slide 1: جریان طراحی
Design Flow

## Slide 2: جریان طراحی

## Slide 3: جریان طراحی
توصیف نیازمندی‌های سیستم:
  نیازمندی اصلی: عملکرد مطلوب
    چکار کند (نه آنکه چگونه انجام دهد)
      بعداً به تدریج
  هزینة قابل قبول
  سرعت قابل قبول
  توان مصرفی قابل قبول
  نحوة ارتباط با محیط
    تعداد و نوع درگاه‌ها
  لزوم تخمین مناسب و واقع‌بینانه
    نیازهای فعلی + کمی حاشیه اطمینان برای ارتقا

## Slide 4: جریان طراحی
طراحی معماری سطح سیستم:
  مجموعه اجزای اصلی سیستم و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و نیز با خارج از سیستم
  از چه بلوک‌های آماده‌ای استفاده شود؟
  پردازنده؟ یا همه سخت‌افزاری؟
  نیاز به حافظة خارجی؟ چقدر؟
  ارتباط با بیرون با RS232 یا پروتکل سریع‌تر؟

## Slide 5: جریان طراحی
انتخاب تراشه:
  فناوری برنامه‌ریزی
  میزان منابع منطقی
  میزان حافظة داخلی
 | Spartan-6 | Artix-7 | Kintex-7 | Virtex-7 | Kintex UltraScale | Virtex UltraScale
Logic Cells | 147,443 | 215,360 | 477, 760 | 1,954,560 | 1,160,880 | 4,407,480
BlockRAM | 4.8Mb | 13Mb | 34Mb | 68Mb | 76Mb | 115Mb
DSP Slices | 180 | 740 | 1,920 | 3,600 | 5,520 | 2,880
Transceiver Count | 8 | 16 | 32 | 96 | 64 | 104
Transceiver Speed | 3.2 Gb/s | 6.6 Gb/s | 12.5 Gb/s | 28.05 Gb/s | 16.3 Gb/s | 32.75 Gb/s
Total Transceiver Bandwidth (full duplex) | 50 Gb/s | 211 Gb/s | 800 Gb/s | 2,784 Gb/s | 2,086 Gb/s | 5,101 Gb/s
I/O Pins | 576 | 500 | 500 | 1,200 | 832 | 1,456
  نوع امکانات داخلی
    بلوک‌های محاسباتی
    بلوک‌های ارتباط سریال سریع
    بلوک پردازندة سخت

## Slide 6: Spartan 6
تراشه‌های یک خانواده

## Slide 7: جریان طراحی
انتخاب تراشه:
  نیاز به تخمین مساحت مورد نیاز
    بر اساس تجربة قبلی
  تعداد و نوع درگاه‌ها
    استاندارد پشتیبانی شده
    خصوصیات الکتریکی (قدرت راه‌اندازی)
  سرعت تراشه
    تراشه‌های یکسان با درجة سرعت (speed grade) متفاوت
  توان مصرفی
    مثال: CoolRunner (Xilinx CPLD)

## Slide 8: جریان طراحی
انتخاب تراشه:
  موجود بودن در بازار هنگام پایان پروژه (و مدتی بعد از آن)
    انتخاب جدیدترها
    نه جدیدترین (مشکلات و ضعفها مشخص شوند + قیمت پایین بیاید)
  دقیقاً متناسب با نیازمندی‌ها؟
    قدری حاشیة اطمینان برای توسعه و ارتقا
    حاشیة اطمینان بیش از حد  بالا رفتن هزینه
       (بر خلاف ASIC)، تأثیر مستقیم در هزینة محصول

## Slide 9: انتخاب بسته‌بندی (Package)
رایج‌ترین:
  QFP: Quad Flat Pack
    دسترسی به پایه‌های تراشه بر روی بورد به طور مستقیم برای بررسی سیگنال با اسیلوسکوپ
    مناسب برای نمونة اولیه
    نویزپذیری کمتر (فاصلة پایه‌ها)
  BGA: Ball-Grid Array
    اندازة کوچک‌تر پکیج
    انتشار حرارت بهتر
    مناسب برای تولید انبوه

## Slide 10: جریان طراحی
انتساب پایه‌ها:
  بر اساس طرح کلی بورد
    محل قرارگیری PLD
    محل قرارگیری سایر تراشه‌ها
  پایه‌ها
    عام‌منظوره  انتخاب‌های متعدد
    خاص‌منظوره:  انتخاب‌های معدود
      کلاک سراسری
      بازنشانی (reset) سراسری
  لزوم آشنایی با ساختار تراشه‌ها، وظایف پایه‌ها، امکانات پایه‌ها (مقاومت بالابر، درین باز، ارتباط سریال با سرعت بسیار بالا، ...)

## Slide 11: جریان طراحی
انتساب پایه‌ها:
  در مراحل گوناگون تغییر می‌کند
  اما نیاز به یک تصمیم اولیه بر اساس اطلاعات اولیه
تیم طراحی درون تراشه
تیم طراحی بورد
  محل قرارگیری تراشه‌ها روی بورد
  مسیریابی آسان اتصالات روی بورد
  تمامیت سیگنال (signal integrity)
  محل قرارگیری اجزای داخل تراشه
  مسیریابی آسان اتصالات داخلی
  سرعت کلاک

## Slide 12: جریان طراحی

## Slide 13: جریان طراحی
رابطة انتخاب بسته‌بندی با انتساب پایه‌ها:
  BGA غیرقابل تغییر پس از قرارگیری روی بورد
     انتساب حساب شدة پایه‌ها
  انتساب چند پایة اضافی برای تغییرات بعدی

## Slide 14: جریان طراحی
طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه:
  مرحلة اصلی و زمان‌بر
  توضیح مفصل تکنیک‌ها: در طول نیمسال
  مختصر: در ادامه
Design Entry
Synthesis
Fitting
Configuration Bitstream
Simulation
Simulation
Simulation

## Slide 15: جریان طراحی
پیاده‌سازی درون تراشه:
  طراحی و درستی‌سنجی طرح با ابزارها
  پیاده‌سازی:
    تشکیل دنبالة بیتی
    انتقال به تراشه (یا حافظة بیرونی تراشه)
    کابل JTAG

## Slide 16: جریان طراحی
طراحی و ساخت بورد:
  در نظر گرفتن امکانات کافی روی بورد
    اجتناب از دوباره‌کاری و ساخت مجدد
  تعداد لایه‌ها
  لوازم تسهیل آزمون
    برای دادن داده از بیرون (سوییچ و ...)
    برای دیدن نتایج از بیرون (LED، LCD، ...)

## Slide 17: ساخت بورد

## Slide 18: جریان طراحی
مستندسازی پروژه:
  در حین انجام پروژه:
    مقاوم در برابر تغییرات پرسنل
    آگاهی تیم‌ها از فعالیت‌های یکدیگر
    آگاهی افراد یک تیم از یکدیگر
    ثبت روند انجام پروژه + تحلیل تصمیمات
تحلیل پروژه:
  پس از اتمام پروژه
  بررسی نقاط ضعف و قوت
  استفاده از آنها در پروژه‌های آتی
  بهبود سیستم در آینده

## Slide 19: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه

## Slide 20: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه

## Slide 21: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه
توصیف طرح:
  سطح انتقال ثبات:
    کمیتة استاندارد VHDL: «سطحی از توصیف طرح دیجیتال که در آن رفتار کلاک‌دار طرح برحسب انتقال داده‌ها بین عناصر حافظه در مدارهای ترتیبی و مدارهای ترکیبی، که می‌توانند نمایندة هر مدار منطقی محاسباتی یا منطقی باشند، بیان می‌شود»

## Slide 22: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه
توصیف طرح:
  سطح انتقال ثبات:
ترکیبی
process (A, B, C, D) begin if (A = "1101") then OUTPUT <= A; elsif (C = "0110") then OUTPUT <= B; else OUTPUT <= D; end if; end process;

## Slide 23: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه
توصیف طرح:
  سطح انتقال ثبات:
    توصیف ثبات
process (CLK, RST) begin if (RST = ’1’) then
Q <= ’0’;
elsif (CLK`event and CLK= ’1’) Q <= D;
end if; end process;

## Slide 24: توصیف مدارهای ترتیبی
عملیات منطقی/حسابی همگام با کلاک:
architecture …
begin
signal A, B, C;
process (CLK)
begin
if (CLK'event and CLK = '0') then
C <= A * B;
end if;
end process;
…
end architecture;
A
CLK
C
RST
B

## Slide 25: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه
توصیف طرح:
  سطح انتقال ثبات:
    توصیف مرکب مدار ترکیبی و ثبات
process (CLK, RST) begin if (RST = ’1’) then
STATE <= ST1;
elsif (CLK`event and CLK= ’1’) case STATE is
when ST1 => STATE <= ST2;
when ST2 => STATE <= ST3;
when ST3 => STATE <= ST1;
end case;
end if;
end process;

## Slide 26: سطوح تجرید
سنتز:
  تبدیل توصیف طرح از یک سطح تجرید به سطح پایین تر
    با جزئیات بیشتر
High-Level Synthesis
Place & Route (Layout Synthesis)
Logic Synthesis

## Slide 27: سنتز
مراحل سنتز:
  به دست آوردن مدار بر حسب بلوک‌ها
  تبدیل به معادلات بولین
    و احتمالا تعدادی بلوک مشخص (ضرب)
  بهینه‌سازی مستقل از فناوری
  نگاشت فناوری (تبدیل به منابع سخت‌افزاری موجود)
    LUT، ضرب‌کننده، ...
  بهینه‌سازی وابسته به فناوری
process (A, B, C, D)
begin
if (A = "1101") then
OUTPUT <= A;
elsif (C = "0110") then
OUTPUT <= B;
else
OUTPUT <= D;
end if;
end process;

## Slide 28: سنتز و نگاشت فناوری
خروجی سنتز:
  نت لیست مدار بر حسب اجزای موجود در تراشه
    چه اجزایی و نحوة اتصال آنها (به هم و به پورت‌ها)

## Slide 29: سنتز
فهرست اتصالات (netlist)

## Slide 30: سنتز
سنتز:
  استفادة مناسب از منابع سخت‌افزاری:
    محدودیت (constraints)
      حداقل فرکانس کلاک
      نوع کد کردن حالات FSM
    رجوع به datasheet تراشه
  کتابخانة macro-blockها
    دیکودر
    جمع‌کننده
  ابزار تولید پودمان (CoreGen)
    FIFO
    CORDIC

## Slide 31: درستی‌سنجی
درستی‌سنجی پس از سنتز:
  شبیه‌سازی:
    Testbench
    اعمال ورودی‌ها و تحلیل خروجی‌ها (داده‌های پیش از سنتز)
    تفاوت با شبیه‌سازی پیش از سنتز: اطلاعات بسیار بیشتر
     کندتر
    علت نیاز به شبیه‌سازی پیش از سنتز؟
    علت نیاز به شبیه‌سازی پس از سنتز؟
      طراح بداند چه تولید شده؛ مطلوب؟

## Slide 32: جبرانی و آزمون
کلاس جبرانی:
  شنبه ساعت 4:30

## Slide 33: درستی‌سنجی
درستی‌سنجی پس از سنتز:
  نیاز به شبیه‌سازی پس از سنتز
    تولید لچ
    لزوم وارد کردن همة سیگنال‌های خوانده شده در لیست حساسیت برای مدارهای ترکیبی
    اجتناب از تفاوت نتایج پیش و پس از سنتز
process (SELECT, A, B)
begin
...
if SELECT = `1` then
Z <= A;
end if;
...
end process;
process (A, B)
begin
if SELECT = `1` then
Z <= A;
else
Z <= B;
end process;

## Slide 34: درستی‌سنجی
درستی‌سنجی پس از سنتز:
  تحلیل مدار
    تحلیل زمانی: تخمینی
    تحلیل توان مصرفی: تخمینی

## Slide 35: جایابی و مسیریابی
جایابی:
  تعیین محل هر بلوک منطقی
  تعیین محل برای بلوک‌های محاسباتی
  تعیین محل برای حافظه‌ها
  معیار:
    نگاشت بلوک‌های متصل به هم در نت لیست به بلوک‌های منطقی نزدیک در PLD
    کاهش تأخیر
    افزایش احتمال موفقیت مسیریاب

## Slide 36: چرخة طراحی
جایابی (placement):

## Slide 37: تأثیر جایابی روی موفقیت مسیریابی
  تنظیم میزان تلاش توسط طراح (effort_level یا opt_level)

## Slide 38: مسیریابی (Routing)
مسیریابی:
  تعیین مسیرها
    تعیین نقاط برنامه‌ریزی اتصالات
      سوییچ
      MUX
  جایابی و مسیریابی: بسیار زمان‌بر

## Slide 39: درستی‌سنجی بعد از چینش
شبیه‌سازی بعد از چینش (post-layout simulation)
  لزوم:
    اطلاعات کامل طرح (شامل طول سیم‌ها، تعداد سوییچ‌های موجود در مسیر)
    تأخیرهای دقیق (حداکثر فرکانس کلاک)
CLK
A
FFQ1
Z
CLK
A
FFQ1
Z

## Slide 40: جایابی و مسیریابی
کنترل با استفاده از محدودیت‌ها:
  تعیین جای مشخص برای بلوک‌های منطقی
place_cell div_cntr_15889 SLICE_X49Y60/D6LUT

## Slide 41: مثال
ساختار یک بلوک منطقی فرضی:
  LUT سه ورودی
  FF
  MUX کنارگذر

## Slide 42: مثال
پیاده‌سازی FSM روی FPGA
  ورودی‌ها: D و P
  خروجی: DOOR
کد حالات:
    START: 00
    P200: 01
    P400: 10
    FULL: 11

## Slide 43: مثال
DOOR (خروجی) | A B (حالت بعدی) | D P (ورودی­ها) | A B (حالت جاری)
0 | START | 0 0 | START
1 | FULL | 0 1 | START
0 | P200 | 1 0 | START
X | X X | 1 1 | START
0 | P200 | 0 0 | P200
1 | FULL | 0 1 | P200
0 | P400 | 1 0 | P200
X | X X | 1 1 | P200
0 | P400 | 0 0 | P400
1 | FULL | 0 1 | P400
1 | FULL | 1 0 | P400
X | X X | 1 1 | P400
0 | FULL | 0 0 | FULL
0 | FULL | 0 1 | FULL
0 | FULL | 1 0 | FULL
0 | FULL | 1 1 | FULL
DOOR (خروجی) | A B (حالت بعدی) | D P (ورودی­ها) | A B (حالت جاری)
0 | 0 0 | 0 0 | 0 0
1 | 1 1 | 0 1 | 0 0
0 | 0 1 | 1 0 | 0 0
X | X X | 1 1 | 0 0
0 | 0 1 | 0 0 | 0 1
1 | 1 1 | 0 1 | 0 1
0 | 1 0 | 1 0 | 0 1
X | X X | 1 1 | 0 1
0 | 1 0 | 0 0 | 1 0
1 | 1 1 | 0 1 | 1 0
1 | 1 1 | 1 0 | 1 0
X | X X | 1 1 | 1 0
0 | 1 1 | 0 0 | 1 1
0 | 1 1 | 0 1 | 1 1
0 | 1 1 | 1 0 | 1 1
0 | 1 1 | 1 1 | 1 1

## Slide 44: مثال
معادلات اولیة ورودی‌های FFها:
  DA = …
  DB = …
معادلات اولیة خروجی:
  DOOR =
بهینه‌سازی مستقل از فناوری:
  DA = A + P + B.D
  DB = B.D’ + P + B’.D + A.B
  DOOR = A.B’.D + B’.P + A’.P

## Slide 45: مثال
نگاشت فناوری
  DA = A + P + B.D
  DB = B.D’ + P + B’.D + A.B
  DOOR = A.B’.D + B’.P + A’.P

## Slide 46: مثال
جایابی

## Slide 47: مثال
مسیریابی

## Slide 48: SRAM-Based FPGA
[Entegra]
Programmable Logic Blocks
Programmable routing structure