## Slide 1: کتابخانه‌ها و بسته‌ها
Libraries and Packages

## Slide 2: کتابخانه
کتابخانه پیش‌فرض:
  کامپایل واحدهای طراحی  در کتابخانه
  Work (مطابق استاندارد IEEE) نام محل مجازی پیش‌فرض
    xil_defaultlib (محل فیزیکی کتابخانه پیش‌فرض در ابزار ویوادو)
  قابل تغییر هنگام کامپایل (تعریف پروژه جدید)
    مثلا MYLIB

## Slide 3: بسته (Package)
تعریف امکانات سودمند (utilities) در بسته:
  ثابت
  تابع
  روال
  اجزای سخت‌افزاری طراحی شده
  انواع داده
کاربرد:
  در اختیار کسانی که از آنها استفاده می‌کنند

## Slide 4: بسته
تعریف سرایند بسته:
package MYPACK is
type INT_VECTOR is array (integer range <>) of integer;
type MEM_BYTE is std_logic_vector (7 downto 0);
constant MAX_BYTE := 255;
function FUNC1 (M: integer; B: bit) return bit;
function FUNC1 (M: real; B: bit) return bit;
procedure MINMAX_FINDER (signal A, B: in integer; variable
MIN, MAX: out integer);
component COUNTR port (N: in integer; CLK: in bit; RST:
in bit; CNT: out bit_vector);
end component;
end MYPACK;

## Slide 5: بسته
تعریف بدنه بسته:
package body MYPACK is
constant N := 10;
type AR1 is array (9 downto 0) of integer;
function FUNC1 (M: integer; B: bit) return bit is
variable ...;
begin
...
return B1;
end FUNC1;
function FUNC1 (M: real; B: bit) return bit is
variable ...;
begin
...
return B1;
end FUNC1;
procedure MINMAX_FINDER (signal A, B: in integer; variable
MIN, MAX: out integer) is
...
begin
...
end MINMAX_FINDER;
end MYPACK;

## Slide 6: بسته و کتابخانه
استفاده از کتابخانه و بسته:
library MYLIB;
use MYLIB.MYPACK.all;