## Slide 1: فنون طراحی

## Slide 2: فنون طراحی
هدف:
  آشنایی با تکنیک‌ها برای
    کیفیت بالای طرح
    کارامدتر شدن فرایند طراحی

## Slide 3: طراحی پودمانی
طراحی پودمانی (modular):
  سیستم دیجیتال بزرگ: برحسب تعدادی بلوک یا پودمان
  آسان شدن طراحی
    کنترل پیچیدگی
    هر پودمان جدا
  آسان شدن اشکال‌زدایی
  طراحی موازی پودمان‌ها
    توسط یک طراح یا یک تیم

## Slide 4: طراحی مبتنی بر IP
طراحی مبتنی بر IP: مزایا
  به‌صرفه نبودن طراحی همة پودمان‌ها
    پودمان‌های آماده: بلوک IP
   Time to market
   کاهش هزینة طراحی
  عدم نیاز به همة مهارت‌ها و تخصص‌های پروژه
    تمرکز روی مزایای تخصصی شرکت  مزیت رقابتی

## Slide 5: طراحی مبتنی بر IP
طراحی مبتنی بر IP، چالش‌ها:
  عدم اطمینان از بی‌اشکال بودن IP
  عدم اطلاع از کیفیت IP
  عدم آگاهی از نحوة استفادة درست از IP
  مجتمع‌سازی:
    اتصال IP به سایر اجزا همیشه سرراست نیست
    ناهماهنگی Clocking
    ناهمخوانی ورودی­ها و خروجی­های IP با بلوک­های مرتبط
  عدم تمایل طراحان به استفاده از طرح‌های دیگران

## Slide 6: طراحی مبتنی بر IP
طراحی مبتنی بر IP، راه حل‌ها:
  مقاومت در برابر طراحی از ابتدا برای همه چیز
  تحویل گرفتن IP با مستندات کافی:
    قابلیت­های IP
    نحوة به‌کارگیری IP
    نحوة درستی­سنجی IP

## Slide 7: تولید IP
توصیه: تبدیل بلوک‌های پروژه به IP برای آینده
  تکمیل مستندات بلوک
  افزودن قابلیت‌های اضافه برای کلی شدن IP جهت کار در شرایط گوناگون
    با کمک generic، if-generate، for-generate، attributeها
    لزوم پیش‌بینی شرایط گوناگون
  اجتناب از افراط در IP کردن پودمان‌ها
    بلوک­های کوچک
    بلوک­های کم‌کاربرد
       اتلاف هزینه و وقت

## Slide 8: تولید IP
تولید IP، کدام پودمان‌ها:
معیارها:
  عملکرد آن به گونه­ای باشد که در کاربردهای گوناگون قابل استفاده باشد.
  عملکرد آن را بتوان به آسانی توصیف کرد.
  تعداد ورودی­ها و خروجی­های آن زیاد نباشد  دشواری ارتباط با سایر بلوک­ها
  قابلیت توصیف پارامتری برای شرایط مختلف را دارا باشد.

## Slide 9: تولید IP
مشخصات یک IP خوب:
  کد توصیف آن واضح و قابل فهم باشد.
  ورودی­ها و خروجی­های آن با ثبات­هایی ثبت شوند تا در ایجاد ارتباط با بلوک­های دیگر مشکلات ناهمگامی با کلاک به وجود نیاید.
  به تنهایی و به آسانی قابل تست باشد و بردارهای تست و testbench فراهم شده باشد.
  برای بلوک­های بزرگ، در صورت امکان برای ارتباط با بیرون از بلوک، از استاندارهای واسط (آمبا، ویشبون، ...) استفاده شود.
     IP به آسانی با سایر بلوک­های سازگار با این استانداردها ارتباط برقرار می‌کند  نیاز به مدار واسط دیگری نیست.
    آسان شدن طراحی تیمی و ارتباط با طراحان سایر بلوک­ها

## Slide 10: طراحی مبتنی بر IP
شرایطی که طراحی درون سازمانی توصیه می‌شود:
    (غیرضروری یا حتی زیان‌بخش)
  کارایی بلوک مهم است ولی بلوک IP فاقد کارایی مورد نیاز است
    قابلیت اضافی (معمولاً) = کاهش کارایی
  خودمان ویژگی‌های بیشتری می‌گذاریم
  بلوک در زمینة تخصصی ما (مزیت ما)
    می‌توانیم قابلیت رقابتی ایجاد کنیم
  IP تأثیر زیادی در هزینه و زمان ندارد
  هنوز برای این FPGA موجود نیست (یا خیلی گران)
  IP قابل اطمینان نیست

## Slide 11: انواع IP
دسته­بندی از دیدگاه سطح تجرید توصیف IP:
    مرحله­ای که از IP استفاده می­شود
  RTL:
    VHDL/Verilog
    سنتز IP در کنار سایر بلوک‌ها

## Slide 12: انواع IP
دسته­بندی از دیدگاه سطح تجرید توصیف IP:
  منطقی:
    به صورت netlist
      Fit نشده

## Slide 13: انواع IP
دسته­بندی از دیدگاه سطح تجرید توصیف IP:
  چینش:
    به صورت جایابی و مسیریابی شده
    ابزار جایابی و مسیریابی، جعبة سیاه می‌بینند

## Slide 14: انواع IP
IP نرم:
  سطح RTL
IP ثابت (firm):
  سطح منطقی و سطح چینش
    سطح چینش: RPM: (Relationally Placed Macro)
IP سخت:
  هسته‌های سخت در تراشه

## Slide 15: مقایسة IPها
IP نرم:
  قابل فهم‌تر
  قابل اصلاح
    قابل توسعه (افزودن امکانات)
    قابل بهبود کارایی
  آسان‌تر بودن تجمیع با سایر بخش‌ها
    در RPM: نیاز به رزرو جای مشخص در طرح اصلی
  قابل سرقت و کپی‌برداری
     عدم تمایل طراحان IP به ارائه
  وابستگی بسیار کم به ابزار و تراشه
  اما پرطرفدارتر

## Slide 16: مقایسة IPها
IP ثابت:
  اگر ابزار و تراشه مشخص است
     احتمالاً محصول بهتر (از لحاظ مساحت، سرعت، توان)
      علت: تلاش زیاد برای بهینه­سازی
IPهای ساده‌تر: در ابزارها
IPهای پیچیده: پولی

## Slide 17: انواع IP
دسته­بندی از دیدگاه عملکرد:
  پردازنده
  کنترل­کننده­های حافظه
  واسط­های استاندارد
      USB
      PCI اکسپرس
      I2C
      UART
      اترنت
  مدارهای محاسباتی
    CORDIC
      توابع مثلثاتی و هایپربولیک، جذر، و لگاریتم

## Slide 18: انواع IP
دسته­بندی از دیدگاه عملکرد (ادامه):
  هسته­های امنیتی (رمزنگاری و رمزگشایی)
    DES، AES، RSA، SHA، MD5
  مدارهای آشکارساز خطا:
    کد CRC

## Slide 19: منابع IP
از کجا تهیه کنیم؟
  شرکت­های عرضه­کنندة FPGA و کتابخانة ابزارهای طراحی
  گروه­های عرضه­کنندة هسته­های متن باز
    سایت OpenCores
  شرکت­های فروشندة هسته­های IP
  دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی
    از وجود مستندات کافی مطمئن شوید:
      اطلاعات دقیق عملکرد هسته
      نحوة استفاده و سفارشی کردن آن
      فرایند درستی­سنجی
      مجموعة بردارهای آزمون و برنامة آزمون

## Slide 20: بلوک­های اولیه
استفاده از بلوک­های اولیه (primitive)، مزایا:
  کارایی بهتر در مقایسه با استنتاج ابزار سنتز
    مثال: DSP blocks برای جمع، تفریق، ضرب، MAC
      سرعت و توان بهتر
      وجود دارند و استفاده شوند  صرفه‌جویی در منابع  تراشة ارزان‌تر
    نحوة استفاده:
      تعیین قید (constraint)
      Instantiation

## Slide 21: بلوک­های اولیه
استفاده از بلوک­های اولیه (primitive)، مزایا:
  طراحی در سطح LB:
    ابزار به طور اتوماتیک ولی طراح باتجربه  مساحت و توان بهتر
  در عمل:
    ابتدا در سطح RTL به ابزار بسپارید
    اگر نیازها برآورده نشد، استفاده از primitive
  توصیه:
    افزودن بلوک‌های طراحی شده در سطح primitive به کتابخانه
    قید black_box روی box_type بلوک  ابزار داخل آن را سنتز نمی‌کند

## Slide 22: بلوک­های اولیه
استفاده از بلوک­های اولیه (primitive)، مزایا:
  گاهی الزامی:
    مثال: Gigabit Transceiver
    مثال: بلوک مدیریت کلاک
  نحوة استفاده:
    تعیین مشخصات برای ابزار
    سپس Instantiation

## Slide 23: بلوک­های اولیه
استفاده از بلوک­های اولیه، معایب:
  وابستگی طرح به ابزار و تراشه
  شبیه‌سازی کندتر
    علت: استفاده از مدل دقیق بلوک

## Slide 24: پیاده­سازی مدارهای محاسباتی و منطقی با حافظه

## Slide 25: پیاده­سازی با حافظه
راه‌های طراحی مدارهای محاسباتی و منطقی:
  توصیف RTL و سنتز
    مثال: عمل جذر:
      پیاده‌سازی الگوریتم جذر با LBها و DSPها  پیچیده و مصرف شدن منابع زیاد
  طراحی با حافظه
      ذخیره‌سازی مقادیر در جدول

## Slide 26: مدار جذر

## Slide 27: پیاده­سازی با حافظه
ذخیرة مقادیر در جدول جستجو
داده | آدرس
0 | 0
1 | 1
1/4 | 2
1/7 | 3
2 | 4
2/2 | 5
... | ...
n | N

## Slide 28: پیاده­سازی با حافظه
دقت محاسبه:
  تعداد اعداد ذخیره شده
    تقسیم بازه به 10 قسمت یا 100000 قسمت؟
  دقت اعداد ذخیره شده
    تا چند رقم اعشار
    حذف ارقام سمت راست در اعداد بزرگ
داده | آدرس
0 | 0
1 | 1
1/4 | 2
1/7 | 3
2 | 4
2/2 | 5
... | ...
n | N

## Slide 29: پیاده­سازی با حافظه
دقت محاسبه:
  اعدادی که در جدول نیستند (1/5):
    گرد کردن
    کوتاه کردن
    تقریب خطی
      دقیق‌تر
      سخت‌افزار اضافی
داده | آدرس
0 | 0
1 | 1
1/4 | 2
1/7 | 3
2 | 4
2/2 | 5
... | ...
n | N

## Slide 30: پیاده­سازی با حافظه
تابع سیگموید
  شبکه های عصبی

## Slide 31: پیاده­سازی با حافظه
مبدل کد:
  8 بیت به 10 بیت:
    8 بیتی: آدرس
    10 بیتی: داده

## Slide 32: پیاده­سازی با حافظه
توابع دو متغیره:
  مثال:
  تابع نمایی در الگوریتم simulated annealing
Begin T = T0
i = 0
curr_sol = init_sol
curr_cost = COST(curr_sol)
while (T > Tmin)
while (stopping criterion is not met)
i = i + 1
trial_sol = TRY_MOVE(curr_sol)
trial_cost = COST(trial_sol)
cost = trial_cost – curr_cost
if (cost < 0)
curr_cost = trial_cost
curr_sol = MOVE(curr_sol)
else
r = RANDOM(0,1)
if (r < e –Δcost/T)
curr_cost = trial_cost
curr_sol = MOVE(curr_sol)
T = α ∙ T
end

## Slide 33: پیاده­سازی با حافظه
توابع دو متغیره:
  مثال: دو عدد هشت بیتی
  چسباندن دو عدد
1 | 0001H
1 | 0002H
1 | 0003H
... | ...
0/55804 | 070CH
... | ...
0 | 0B00H
0/00002 | 0B01H
... | ...
0/36788 | FFFFH

## Slide 34: پیاده­سازی ماشین حالت با حافظه

## Slide 35: پیاده­سازی ماشین حالت با حافظه
ماشین فروش شکلات:
حالت جاری |  |  | ورودی ها |  | حالت بعدی |  | خروجی
 | S1 | S0 | D | P | S1 | S0 | DOOR
(start) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 1 | X | X | X
(P200) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  |  | 1 | 1 | X | X | X
(P400) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 1 | X | X | X
(full) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 36: پیاده­سازی ماشین حالت با حافظه
ماشین فروش شکلات:
حالت جاری |  |  | ورودی ها |  | حالت بعدی |  | خروجی
 | S1 | S0 | D | P | S1 | S0 | DOOR
(start) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 1 | X | X | X
(P200) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  |  | 1 | 1 | X | X | X
(P400) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
 |  |  | 1 | 1 | X | X | X
(full) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
آدرس | محتوای حافظه |  | 
0000 | 0 | 0 | 0
0001 | 1 | 1 | 0
0010 | 0 | 1 | 0
0011 | 0 | 0 | 0
0100 | 0 | 1 | 0
0101 | 1 | 1 | 0
0110 | 1 | 0 | 0
0111 | 0 | 0 | 0
1000 | 1 | 0 | 0
1001 | 1 | 1 | 0
1010 | 1 | 1 | 0
1011 | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 1
1101 | 1 | 1 | 1
1110 | 1 | 1 | 1
1111 | 1 | 1 | 1

## Slide 37: پیاده­سازی ماشین حالت با حافظه
  حافظه باید همگام با کلاک باشد

## Slide 38: پیاده­سازی ماشین حالت با استفاده از پردازندة نهفته

## Slide 39: پیاده­سازی ماشین حالت با پردازندة نهفته
پردازنده + حافظه = ماشین حالت
  تغییر از حالتی به حالت دیگر بسته به مقادیر خوانده شده از حافظه یا مقادیر ورودی­ها
  محاسبه مقادیر و ارسال به حافظه یا تولید خروجی­ها

## Slide 40: پیاده­سازی ماشین حالت با پردازندة نهفته
مزایا:
  صرفه‌جویی در منابع اگر پردازنده (سخت یا نرم) داریم
    به خصوص برای FSMهای بزرگ و پیچیده
  سهولت اشکال­زدایی
     Time to Market کمتر
اشکال:
  سرعت کمتر

## Slide 41: کاهش مدت زمان چرخة طراحی

## Slide 42: کاهش مدت زمان چرخة طراحی
چرخة طراحی:
  تکرار مراحل به دفعات بسیار زیاد
    برای اطمینان از صحت مدار
    برای اطمینان از براوردن محدودیت‌ها
  کاهش زمان چرخه با کاهش زمان اجرای ابزارها

## Slide 43: طراحی سلسله­مراتبی
مزایا در سیستم‌های بزرگ:
  آسان­تر شدن فرایند طراحی، توصیف، و اشکال­زدایی

## Slide 44: طراحی سلسله­مراتبی
  ابزارها به طور پیش‌فرض طرح را مسطح می‌کنند
    علت: بهینه‌سازی مؤثرتر
    پس از جایابی: متفرق
      حتی داخل یک LB

## Slide 45: طراحی سلسله­مراتبی
مزایای طراحی سلسله‌مراتبی:
  آسان­تر شدن اشکال­زدایی
    مسطح سازی:  ادغام بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها  از بین رفتن نام سیگنال­ها  دشواری دنبال کردن آنها بعد از سنتز
    هر بلوک می‌تواند به طور جدا سنتز، شبیه‌سازی، اشکال‌زدایی و بهینه‌سازی
  بهینه­سازی هر بلوک: جداگانه
    علت: اعمال محدودیت­های طراحی (مانند بهینه­سازی برای سرعت) به بلوک­های مختلف
      در طراحی مسطح، اعمال محدودیت­ها فقط به طور سراسری به کل طرح

## Slide 46: طراحی سلسله­مراتبی
مزایای حفظ سطوح سلسله‌مراتبی:
  تسریع اجرای ابزار
    علت تسریع:
      پردازش چند مدار کوچک به جای یک مدار پیچیده
     از دست دادن مزایای مسطح سازی
    راه حل؟

## Slide 47: طراحی سلسله­مراتبی
مزایای حفظ سطوح سلسله‌مراتبی:
  تسریع اجرای ابزار
    علت تسریع:
      پردازش چند مدار کوچک به جای یک مدار پیچیده
     از دست دادن مزایای مسطح سازی
    راه حل:
      در مراحل اولیه: حفظ سلسله مراتب (برای بررسی درستی عملکرد)
      در مراحل بعد: مسطح سازی

## Slide 48: طراحی سلسله­مراتبی
حفظ سطوح سلسله­مراتب طراحی
  قید don’t touch
attribute dont_touch: string;
attribute dont_touch of ARCH_B1: architecture is “yes”;

## Slide 49: طراحی سلسله­مراتبی
ملاحظات طراحی سلسله‌مراتبی:
  اجتناب از افراط در تعدد سطوح
  اجتناب از بزرگ شدن هر بلوک
    بلوک بزرگ  تعداد سطرهای بیشتر  احتمال اشکال، بیشتر

## Slide 50: طراحی سلسله­مراتبی
ملاحظات طراحی سلسله‌مراتبی:
  ورودی­ها و خروجی­های بلوک­ها را در فلیپ فلاپ­ها ثبت کنید
    علت: هنگام بهینه‌سازی و timing closure، مسیر بحرانی در درون بلوک  بهینه‌سازی آسان‌تر
  برای بلوک­های سلسله­مراتبی از درگاه­های سه حالته و دو طرفه استفاده نکنید (مگر آنکه به درگاه­های تراشه وصل شده باشند).
    علت: در FPGA گذرگاه­های سه حالته وجود ندارد  تبدیل به مالتی­پلکسر تفاوت نتیجة شبیه­سازی قبل و بعد از سنتز

## Slide 51: کاهش مدت زمان چرخة طراحی
تکنیک‌ها:
  جاسازی (floorplanning) بلوک­ها قبل از جایابی
طراحی مسطح
floorplanning

## Slide 52: کاهش مدت زمان چرخة طراحی
تکنیک‌ها:
  جاسازی (floorplanning) بلوک­ها قبل از جایابی
طراحی مسطح
floorplanning
جایابی با floorplanning

## Slide 53: کاهش مدت زمان چرخة طراحی
تکنیک‌ها:
  جاسازی (floorplanning) بلوک­ها
    گاهی نتیجه را هم بهتر می‌کند

## Slide 54: بهبود سرعت با جاسازی
Floorplanner window:
  Floorplanner  View/edit placed design
LEs
Green rectangles: mapped components to CLBs

## Slide 55: بهبود سرعت با جاسازی
  محدودیت زمانی: 25 ns
  گزارش ابزار جایابی و مسیریابی:
  Timing constraint: TS_P2P = MAXDELAY FROM TIMEGRP "PADS" TO TIMEGRP "PADS" 25 ns ;
  20135312 items analyzed, 11 timing errors detected. (11 setup errors, 0 hold errors)
  Maximum delay is 31.128ns.

## Slide 56: بهبود سرعت با جاسازی
Slack: -6.128ns (requirement - data path)
Source: y<0> (PAD)
Destination: p<30> (PAD)
Requirement: 25.000ns
Data Path Delay: 31.128ns (Levels of Logic = 31)

## Slide 57: Rat’s nest
If you click on a component in the deign hierarchy window, its rat’s nest is shown.

## Slide 58: Routing editor view
FPGA Editor  View/Edit Routed Design

## Slide 59: بهبود سرعت با جاسازی
قرار دادن محدودیت روی جایابی:
  تعیین جاسازی برای LBها
  انتساب پایه به ورودی-خروجی‌ها (IOB)

## Slide 60: جاسازی

## Slide 61: جاسازی

## Slide 62: جاسازی
تغییر شکل پودمان

## Slide 63: جاسازی
طرح منظم  ساختار مداری منظم
  در طرح مسطح، ابزار فاقد اطلاعات نظم طرح است

## Slide 64: جاسازی
نتیجة جایابی

## Slide 65: جاسازی
  گزارش ابزار جایابی و مسیریابی:
  19742142 items analyzed, 0 timing errors detected. (0 setup errors, 0 hold errors)
  Maximum delay is 29.934ns.
  مقایسه با 31.128 بدون جاسازی