## Slide 1: بهینه‌سازی

## Slide 2: معیارهای بهینه‌سازی
هدف:
  طراحی بهتر:
    مساحت
    کارایی (سرعت)
    توان مصرفی
  تفاوت طراح خوب با طراح مبتدی:
    کدنویسی مناسب
    تعیین محدودیت‌های مناسب
    استفاده از سایر امکانات و تنظیمات ابزار

## Slide 3: فرایند بهینه سازی
Synthesis
Design Entry
yes
no
Alter Constraints
Alter VHDL Code
Arch’re Design
Alter Arch’re
P&R
Results OK?
yes
no
Alter Constraints
Results OK?

## Slide 4: بهینه‌سازی مساحت
بهینه‌سازی مساحت:
   کاهش منابع مصرفی
  با هدف استفاده از تراشة ارزان‌تر
  معمولاً همراستا با کاهش توان
    بر خلاف سرعت

## Slide 5: فنون بهینه‌سازی مساحت
تخمین مساحت:
  برای تصمیم مناسب در هر مرحله
  برای انتخاب تراشه در مراحل اولیه
     شروع زودتر طراحی بورد
  مرحلة قبل از سنتز:
    تجربی
    از طرح های مشابه گذشته
    اطلاعات IP

## Slide 6: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  آشنایی با رفتار ابزار
     کدنویسی مناسب
  آشنایی با معماری تراشه
    بلوک های منطقی
    بلوک های محاسباتی
    حافظه
    ...
    مثال: ابزار اجازه می دهد محتویات LUT را دستی پر کنید

## Slide 7: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  بررسی گزارش ابزارها
    مشاهدة مصرف هر پودمان
       تمرکز روی بهینه سازی پودمان پرمصرف
    فدا کردن معیاری برای بهبود معیار دیگر  طراح جلوگیری کند
      مثال: تکرار بخشی از مدار برای بهبود سرعت

## Slide 8: Stratix-10: Unsigned 4-bit Multiplier Mapping
ALM Count: 10
Geomean: 25.0 ALMs
(4-bit to 9-bit multipliers)
Notes: This animation will show how a 4-bit unsigned multiplier is mapped to the stratix-10 logic block. An unsigned multiplier is chosen for easier illustration. However, for signed multiplier its almost the same mapping. First the partial products are generated using the 4-input LUTs are directly added together using the adder chain in front of the LUTs. Then the outputs are added again together to produce the final product. As shown, 10 ALMs are needed to map this multiplier. Since we are concerned with low-precisions. We studied the mapping of 4-bit to 9-bit multiplications which have a geometric average of 25 ALMs

## Slide 9: Stratix-10: Perfect Resource Utilization?
Observations:
LUTs used as buffers for adder inputs
4-LUT implementing 2-input AND
2
1
Notes: First we can see that in some ALMs the LUTs are being used to pass inputs to the FAs which underutilizes the LUTs.
Second, for partial product generation 4-LUTs are underutilized as they are used as 2-LUTs.
Third, Some ALMs are only used to generate the Cout signal which wastes the ALM resources.

## Slide 10: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  اشتراک منابع (resource sharing)
    استفاده از منابع سخت­افزاری مشترک برای
      اعمال یکسان
      اعمال مشابه (مانند جمع­کننده، تفریق­کننده، و مقایسه­کننده) ولی مستقل
    گاهی باعث کاهش فرکانس
      می‌توان جلوگیری کرد

## Slide 11: فنون بهینه‌سازی مساحت
process (CUR_STATE, IN1, IN2)
begin
case STATE is
when S0 =>
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= IN1;
when S1 =>
if (IN1 = IN2) then
NEXT_STATE <= S0;
ZOUT <= IN1 * IN2;
else
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= IN1 - IN2;
end if;
when S2 =>
if (IN1 = "0001_1010_0000_1111") then
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= IN1 * IN2;
else
NEXT_STATE <= S3;
ZOUT <= IN1 - IN2;
END IF;
...
when others =>
...
end case;
end process;

## Slide 12: فنون بهینه‌سازی مساحت
process (CUR_STATE, IN1, IN2)
variable TEMP1 : std_logic_vector (15 downto 0);
variable TEMP2 : std_logic_vector (15 downto 0);
begin
TEMP1 := IN1 * IN2;
TEMP2 := IN1 - IN2;
case STATE is
when S0 =>
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= IN1;
when S1 =>
if (IN1 = IN2) then
NEXT_STATE <= S0;
ZOUT <= TEMP1;
else
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= TEMP2;
end if;
when S2 =>
if (IN1 = "0001_1010_0000_1111") then
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= TEMP1;
else
NEXT_STATE <= S3;
ZOUT <= TEMP2;
END IF;
...
when others =>
...
end case;
end process;

## Slide 13: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  اشتراک منابع (resource sharing)
  سرعت؟
process (SEL,A,B)
begin
if SEL = `1` then
Z <= A + B;
else
Z <= A + C;
end if;
end process;
process (SEL,A,B)
variable TEMP : std_logic_vector (31 downto 0);
begin
if SEL = `1` then
TEMP := B;
else
TEMP := C;
end if;
Z <= A + TEMP;
end process;

## Slide 14: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  اشتراک منابع (resource sharing)
    ابزارها در حالت کلی نمی دانند کدام برای طراح مناسب تر
       توصیه می کنند طراح در توصیف مشخص کند.
    گاهی اتوماتیک resource sharing می کنند.
      مثلاً با محدودیت بهینه سازی مساحت
     برای اطمینان، در کد مشخص کنید.

## Slide 15: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  تنظیم گزینه های ابزارها
    synth_design –directive AreaOptimized_high
      گاهی باعث کاهش سرعت
      می توان روی پودمان(های) مشخصی اعمال کرد.
  اشتراک منابع برای بلوک پودمان خاص
    attribute resource_sharing: string;
    attribute resource_sharing of entity_name: entity is "{yes|no}";

## Slide 16: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  پیاده سازی مدارهای منطقی و محاسباتی و FSM با حافظه
    اگر حافظة اضافی داریم
    با کدنویسی مناسب
    با ایجاد محدودیت:
attribute bram_map: string;
attribute bram_map of MY_COMPONENT : component is "yes”;
attribute fsm_style: string;
attribute fsm_style of MY_ENTITY : entity is "bram";

## Slide 17: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  انتخاب مناسب کدهای حالت FSM
    با توجه به مزایای هر کد
    با سعی و خطا
  استفاده از سیگنال­های کنترلی یکسان برای ثبات­های گوناگون
    Clock
    Reset
    Enable
     نگاشت این ثبات ها روی یک LB (مثلاً slice)

## Slide 18: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  مسطح سازی

## Slide 19: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه‌سازی مساحت:
  استفادة متوازن از منابع سخت افزاری
    LUT
    حافظة بلوکی
    حافظة توزیع شده
    بلوک محاسباتی
    ...
  بعضی چندکاره
     اجتناب از مصرف بی رویة یک نوع و بیکار ماندن نوع دیگر