## Slide 1: بهینه‌سازی سرعت

## Slide 2: بهینه سازی سرعت در توصیف
مزایای بهینه سازی سرعت در کد RTL:
  استفاده از پودمان بهینه سازی شده در جای دیگر
  زمان کوتاه تر اجرای ابزارها
  آسیب ندیدن با ارتقای ابزار به نسخة جدید

## Slide 3: روش های بهینه سازی
روش های بهینه سازی در کد RTL
  کدنویسی با توجه به رفتار ابزار (نتیجة سنتز)
  Pipelining (خط لوله گذاری)
  Retiming (باززمانبندی)
  Proper partitioning

## Slide 4: کدنویسی با توجه به رفتار ابزار
  If-then-else تودرتو:
    انتخاب مناسب سیگنال ها با توجه به زمان رسیدنشان
if (X > 7) then ZOUT <= A ; elsif (Y > 13) then ZOUT <= B ; else ZOUT <= C ; end if ;

## Slide 5: کدنویسی با توجه به رفتار ابزار
  If-then-else تودرتو:
    انتخاب مناسب سیگنال ها با توجه به زمان رسیدنشان
if (X > 7) then ZOUT <= A ; elsif (Y > 13) then ZOUT <= B ; else ZOUT <= C ; end if ;
A
B
C
ZOUT
>
Y
13
>
X
7

## Slide 6: کدنویسی با توجه به رفتار ابزار
  برای شرط های پوشا، case: n:1 MUX  سریع تر
case X is when 0 to 12 => ZOUT <= B ; when 13 => ZOUT <= C ; when others => OUT <= A ; end case ;
if (X > 13) then ZOUT <= A ; elsif (X < 13) then ZOUT <= B ; else ZOUT <= C ; end if ;
A
B
C
<
X
13
>
X
13
ZOUT
<
X
13
>
X
13
=
X
13
A
B
C
ZOUT

## Slide 7: کدنویسی با توجه به رفتار ابزار
  انتخاب مناسب کدهای حالت در FSM
    طراحی به صورت مدودف
       آماده شدن خروجی تقریبا همزمان با تغییر حالت
    کد one-hot
      مدارهای ترکیبی کوچک  تأخیر بین FFها: کم  فرکانس کلاک بالاتر
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;
attribute fsm_encoding : string;
attribute fsm_encoding of STATE : signal is "one-hot";

## Slide 8: بهینه سازی در کد VHDL
مشخص کردن ساختار با پرانتر:
  تأخیر مسیر بحرانی در ساختار درختی متعادل
OUT1 <= IN1 + IN2 + IN3 + IN4 + IN5 + IN6
OUT1 <= ((IN1 + IN2) + (IN3 + IN4)) + (IN5 + IN6)

## Slide 9: بهینه سازی در کد VHDL
مشخص کردن ساختار با پرانتر:
  تأخیر مسیر بحرانی در ساختار درختی متعادل
OUT1 <= IN1 + IN2 + IN3 + IN4 + IN5 + IN6
OUT1 <= ((IN1 + IN2) + (IN3 + IN4)) + (IN5 + IN6)

## Slide 10: بهینه سازی در کد VHDL
مشخص کردن ساختار با پرانتر:
  اگر ورودی ای دیرتر برسد:
    برای ورودی IN2 انتخاب شود
(?)
OUT1 <= IN1 + IN2 + IN3 + IN4 + IN5 + IN6

## Slide 11: مشاهده برگه ها
زمان: ساعت 5 تا 5:30
سه شنبه: آموزش کار با برد و Codesign

## Slide 12: Pipelining
Datapath Operation
Inputs
outputs
Registers
Registers
tp= x
Part 1
Inputs
outputs
Registers
Registers
Part 2
Registers
Part 3
Registers
tp= x/3
tp= x/3
tp= x/3
ايدة اصلي:
  عمليات datapath بزرگي را که در يک سيکل ساعت انجام مي شود به چند عمل کوچک که در چند سيکل انجام مي شوند تقسيم کنيم:

## Slide 13: Pipelining
تحلیل زمانی:
  f سه برابر مي شود
    دقیقاً سه برابر؟
  Throughput سه برابر مي شود اما خروجي ها سه کلاک ديرتر حاضر مي شوند:
    Latency:
      Number of clock cycles from the first valid input till the corresponding result available on the output of the pipeline.
    Throughput:
      A measure of how often the pipeline produces the valid output.

## Slide 14: Pipelining
هزينة افزودن رجيسترها:
  بيشتر FPGAها مشکلي ندارند اما در CPLDها pipeline کمتر به کار مي رود.
  CPLDها در يک سطح از آرایة منطقی ترکیبی، عمليات زيادي را مي توانند انجام دهند

## Slide 15: A Systolic FFT Architecture for Real Time FPGA Systems
Preston Jackson, Cy Chan, Charles Rader,
Jonathan Scalera, and Michael Vai
HPEC
ANIMATION EXAMPLE, taken from:
Notes: 1
1

## Slide 16: Example: Baseline Parallel Architecture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Notes: This is the parallel FFT architecture. When compared with a direct implementation of the DFT, it removes redundant calculations.

## Slide 17: Parallel-Pipelined Architecture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Notes: The parallel implementation is easily pipelined. This architecture would be 100% efficient if it could be supplied with enough data. However, the number of input pins needed to keep an 8192-point FFT would be 65606, with only 8-bit inputs. Also, A/D converters cannot keep up with this rate of data generation. Thus, a serial design is often used to match with the serial input.

## Slide 18
begin
--
LMULT:MULTIPLIER port map(AR, BR, M1);
LADD:ADDER port map(M1, CR, M2);
LCOMP:COMPARATOR port map(M2, DR, M3);
--
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
AR <= (others => '0');
BR <= (others => '0');
CR <= (others => '0');
DR <= (others => '0');
ZR <= '0';
else
AR <= A;
BR <= B;
CR <= C;
DR <= D;
ZR <= M3;
end if;
end if;
end process;
--
end ARCH;
entity COMPUTE is
port(CLK: in std_logic;
RESET: in std_logic;
A, B, C, D: in std_logic_vector;
ZR: out std_logic);
end COMPUTE;
architecture ARCH of COMPUTE is
signal AR, BR, CR, DR, M1, M2: std_logic_vector (31 downto 0);
signal M3: std_logic;
component MULTIPLIER
port (X, Y: in std_logic_vector;
Z: out std_logic_vector);
end component;
component ADDER
port (X, Y: in std_logic_vector;
Z: out std_logic_vector);
end component;
component COMPARATOR
port (X, Y: in std_logic_vector;
Z: out std_logic);
end component;
begin

## Slide 19
architecture ARCH of COMPUTE is
...
signal M1R, M2R: std_logic_vector (31 downto 0);
begin
--
LMULT:MULTIPLIER port map(AR, BR, M1);
LADD:ADDER port map(M1R, CR, M2);
LCOMP:COMPARATOR port map(M2R, DR, M3);
--
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
AR <= (others => '0');
BR <= (others => '0');
CR <= (others => '0');
DR <= (others => '0');
ZR <= '0';
M1R <= (others => '0');
M2R <= (others => '0');
else
AR <= A;
BR <= B;
CR <= C;
DR <= D;
ZR <= M3;
M1R <= M1;
M2R <= M2;
end if;
end if;
end process;
--
end arch1;

## Slide 20: Register Insertion

## Slide 21: Retiming (باززمانبندی)
هدف اصلی:
  افزایش فرکانس کلاک مدار ترتیبی
اهداف فرعی:
  کاهش مساحت
  کاهش توان مصرفی

## Slide 22: Retiming
تعریف:
  جابجایی FFها در مدار برای بهبود کارایی بدون تغییر latency

## Slide 23: Retiming
  جابجایی FFها در مدار ترکیبی بدون تغییر تعداد آنها
    در یک مسیر از PIها تا POها
    در یک حلقه
     latency ورودی/خروجی تغییر نمی کند
    رفتار مدار تغییر نمی کند

## Slide 24: Retiming
  عدم تغییر در اندازة مدار ترکیبی
  امکان تغییر در اندازة بخش FFها
    سربار مساحت
    گاهی با هدف حداقل کردن تعداد FFها

## Slide 25: Retiming
  در FPGA

## Slide 26: Retiming
تأثیر در FSM:
  تغییر کد حالت:
    خراب شدن کدهای مدودف
    خراب شدن کدهای بامعنا (کد حالت اولیه)
  مثال:
    می خواهیم FF A و FF B در حالت اولیه مخالف باشند.
       نیاز به اعمال محدودیت اضافه