## Slide 1: Vivado Reports

## Slide 2: پروژه و امتحان
پروژه:
  دونفره یا یک نفره
آزمون پایانی:
  نمونه سؤالات (کتاب و فایل نمونه سؤالات)

## Slide 3: Vivado Reports
  بعد از اتمام سنتز، نتایج سنتز تابع سطح بالا به طور خودکار در information pane باز می شود.
  اطلاعات درباره
    کارایی (سرعت) طرح RTL
    مساحت طرح RTL

## Slide 4: معیارهای طراحی
معیارها:
  Latency برای تابع: تعداد سیکل کلاک برای آنکه تابع همه مقادیر خروجی را محاسبه کند
  Initiation Interval (II) برای تابع: تعداد سیکل های کلاک قبل از آنکه بتواند داده ورودی جدید قبول کند
  Loop Latency: تعداد کلاک برای اجرای همه تکرارهای حلقه
  Loop Iteration Latency: تعداد کلاک برای اجرای یک تکرار حلقه
  Loop Initiation Interval: تعداد کلاک قبل از آنکه تکرار بعدی حلقه بتواند شروع به پردازش داده کند
  Throughput: نرخ تولید خروجی از تابع یا حلقه (مشابه II)

## Slide 5: معیارهای طراحی
  محور افقی: زمان
  محور عمودی: واحدهای عملیاتی (functional unit)
    آبی: فعال
    خاکستری: غیرفعال
    Sequential loop execution
    Pipelined loop execution
Input op’ns
Output op’ns
Active/Inactive op’ns

## Slide 6: Vivado Reports
FIR Filter
void fir (
data_t *y,
coef_t c[N],
data_t x
) {
static data_t shift_reg[N];
acc_t acc;
data_t data;
int i;
acc=0;
Shift_Accum_Loop: for (i=N-1;i>=0;i--) {
if (i==0) {
shift_reg[0]=x;
data = x;
} else {
shift_reg[i]=shift_reg[i-1];
data = shift_reg[i];
}
acc+=data*c[i];
}
*y=acc;
}
#define N 11

## Slide 7: Vivado Reports
نتایج HLS (پیش از سنتز منطقی)
  نام کلاک
  پریود هدف (قید طراح)
  پریود کلاک: طرح
  عدم قطعیت تخمین پریود کلاک
    بستگی به تراشه و بورد دارد (مقدار پیش فرض)

## Slide 8: Vivado Reports
  Latency کل تابع
  Initiation Interval کل تابع
    min و max متفاوت در صورت وجود شاخه (branch) در کد

## Slide 9: Vivado Reports
  Latency یک دور حلقه
  Trip Count: تعداد تکرار حلقه
    Latency کل = یک سیکل بیشتر از 3×11 برای ورود به حلقه
  Pipelined؟

## Slide 10: Vivado Reports
  حلقه متغیر
void foo (num_samples, ...) {
int i;
...
loop_1: for(i=0;i< num_samples;i++){
...
}
}

## Slide 11: Vivado Reports
  تخمینی:
    سنتز RTL ممکن است بهینه سازی کند.
  expression:
    منابع مورداستفاده برای عبارات (مانند جمع/تفریق و ضرب و مقایسه
  Register:
    منابع مورداستفاده برای ثبات
Notes: SLR: Super Logic Region (for SSI technology: Stacked Silicon Interconnect)

## Slide 12: Vivado Reports
  بعد از باز کردن حلقه و افراز آرایه:

## Slide 13: مثال: ضرب ماتریس در بردار

## Slide 14: ضرب ماتریس در بردار: کد اولیه
#define SIZE 8
typedef int BaseType;
void matrix_vector(BaseType M[SIZE][SIZE], BaseType V_In[SIZE], BaseType
V_Out[SIZE]) {
BaseType i, j;
data_loop:
for (i = 0; i < SIZE; i++) {
BaseType sum = 0;
dot_product_loop:
for (j = 0; j < SIZE; j++) {
sum += V_In[j] * M[i][j];
}
V_Out[i] = sum;
}
}
کد اولیه:

## Slide 15: ضرب ماتریس در بردار
فرض:
  ضرب: سه سیکل
  جمع: یک سیکل
     مساحت کم، latency بالا
سنتز بدون راهنما:

## Slide 16: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی:
  باز کردن حلقه داخلی به صورت دستی:
    حذف متغیر sum
    ضرب های موازی
    جمع های درختی
for (i = 0; i < SIZE; i++) {
BaseType sum = 0;
V_Out[i] = V_In[0] * M[i][0] + V_In[1] * M[i][1] + V_In[2] * M[i][2] +
V_In[3] * M[i][3] + V_In[4] * M[i][4] + V_In[5] * M[i][5] +
V_In[6] * M[i][6] + V_In[7] * M[i][7];
  باز کردن اتوماتیک:
    با دستور #pragma HSL UNROLL
    یا اگر در محیط خط لوله واقع شده باشد

## Slide 17: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی:
  باز کردن حلقه داخلی:
    از جمع کننده ها می توان استفاده مجدد کرد (4 به جای 6)
      اما ابزار سنتز نمی کند چون هزینه adder و MUX تقریبا مساوی است.

## Slide 18: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی منابع:
  اگر نخواهیم 8 ضرب کننده مصرف شود  کاهش به 4
    افزایش latency و interval
    #pragma HSL UNROLL factor=2
    تغییر در کد C؟

## Slide 19: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی سرعت:
  زمان های بیکاری منابع سخت افزاری

## Slide 20: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی سرعت:
  خط لوله حلقه بیرونی (Loop pipelining)
  #pragma HLS pipeline
    latency یکسان
    Interval کمتر

## Slide 21: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی منابع و سرعت:
  خط لوله حلقه بیرونی
    latency یکسان
    Interval کمتر

## Slide 22: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی سرعت:
  خط لوله عملیات (functional pipelining)
  بیشتر واحدهای سخت افزاری ویوادو: خط لوله با II=1:
  مثال:
    ضرب کننده: latency = 3, II = 1

## Slide 23: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی سرعت:
  خط لوله عملیات (functional pipelining)
    یک ضرب کننده: سه عمل ضرب همزمان
     سه ضرب کننده: 8 عمل ضرب همزمان

## Slide 24: افراز آرایه ها
Array Partitioning

## Slide 25: افراز آرایه
محدودیت دسترسی به حافظه
  باز کردن حلقه: مؤثر اگر امکان انجام موازی دستورها باشد
حافظه ها:
  LUT:
    خواندن و نوشتن همزمان بدون محدودیت
    بسیار محدود: حدود چندصد کیلوبیت (چندده کیلوبایت) (Spartan-7: 10 تا 140 کیلوبایت)
  BRAM:
    یک یا دو درگاه
    مقدار حافظه: حدود چندده مگابیت (چند مگابایت)

## Slide 26: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی سرعت:
  افراز آرایه (array partitioning)
  فرض در مثال قبل:
    داده های آرایه ها در هر زمان قابل دسترس
      V_In[], M[][], V_Out[]
  هدف: بیشترین سرعت:
    LUT: امکان خواندن/نوشتن چند آدرس حافظه در یک کلاک
    M[100][100] و 32 بیتی  4MB ( خیلی بیشتر از LUTها)

## Slide 27: ضرب ماتریس در بردار
بهینه سازی سرعت:
   BRAM
    4MB  1024 بلوک BRAM 4 کیلوبایتی
    Spartan-7: 20 تا 540 کیلوبایت
    Virtex-7: 9 مگابایت
    Virtex-UltraScale+: 57 مگابایت
  دسترسی همزمان
    دسترسی همزمان به BRAMها
    دسترسی ترتیبی به بایت های داخلی هر BRAM

## Slide 28: ضرب ماتریس در بردار
افراز آرایه:
  دسترسی همزمان برای آرایه ها:
  تقسیم آرایه به چند BRAM: Array Partitioning
  ابزار انجام می دهد، اما بستگی به طرح دارد
     نیاز به راهنمایی با directive

## Slide 29: ضرب ماتریس در بردار
افراز آرایه:
#define SIZE 8
typedef int BaseType;
void matrix_vector(BaseType M[SIZE][SIZE], BaseType V_In[SIZE], BaseType
V_Out[SIZE]) {
#pragma HLS array_partition variable=M dim=2 complete
#pragma HLS array_partition variable=V_In complete
BaseType i, j;
BaseType i, j;
data_loop:
for (i = 0; i < SIZE; i++) {
#pragma HLS pipeline II=1
BaseType sum = 0;
dot_product_loop:
for (j = 0; j < SIZE; j++) {
sum += V_In[j] * M[i][j];
}
V_Out[i] = sum;
}
}
حلقه داخلی به دلیل خط لوله شدن حلقه خارجی، خودبخود باز می شود.
 jها تبدیل به چند عدد ثابت می شوند.

## Slide 30: ضرب ماتریس در بردار
افراز آرایه:

## Slide 31: افراز آرایه
    factor: تعداد آرایه هایی که تولید می شود
    مثال: factor = 2
    بهبود دو برابری سرعت
#pragma HLS array_partition variable=<var_name> <partition_style> factor = <number> dim = <number>
افراز آرایه
  افراز بخشی
    dim: در آرایه چندبعدی، کدام بعد را افراز کند
    dim = 0: همه ابعاد

## Slide 32: ضرب ماتریس در بردار
افراز آرایه:
array partition variable=x factor=2 cyclic
x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
x = 1, 3, 5, 7, 9
x = 2, 4, 6, 8,
array partition variable=x factor=2 block
x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
x = 1, 2, 3, 4, 5,
x = 6, 7, 8, 9
  complete:
    factor ندارد
    منابع زیادی برای تک تک عناصر مصرف می کند.

## Slide 33: ضرب ماتریس در بردار
افراز آرایه:
باز کردن بخشی حلقه (partial unrolling)
#define SIZE 8
typedef int BaseType;
void matrix_vector(BaseType M[SIZE][SIZE], BaseType V_In[SIZE], BaseType
V_Out[SIZE]) {
#pragma HLS array_partition variable=M dim=2 cyclic factor=2
#pragma HLS array_partition variable=V_In cyclic factor=2
BaseType i, j;
data_loop:
for (i = 0; i < SIZE; i++) {
#pragma HLS pipeline II=1
BaseType sum = 0;
dot_product_loop:
for (j = 0; j < SIZE; j+=2) {
sum += V_In[j] * M[i][j];
sum += V_In[j+1] * M[i][j+1];
}
V_Out[i] = sum;
}
}
در هر تکرار: دو ضرب و نیاز به دو عنصر از آرایه های M و V_In
باز کردن حلقه به صورت دستی

## Slide 34: مثال: حلقه MAC
باز کردن حلقه MAC
  Load و *: بدون وابستگی
    خواندن از shift_reg و c
    ضرب آن دو
  وابستگی داده ها در تکرارهای متوالی (acc)
    می توان باز کرد
acc = 0;
for (i = N − 1; i >= 0; i−−) {
acc += shift_reg[i] * c[i];
}

## Slide 35: باز کردن حلقه
باز کردن حلقه MAC
  بدون فاکتور: به طور کامل
    برای تعداد تکرارهای خیلی زیاد (میلیونی)  کندی ابزار سنتز  عدم موفقیت
    یا محدودیت دسترسی موازی به حافظه
acc = 0;
for (i = N − 1; i >= 0; i−−) {
#pragma HLS unroll
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
acc = 0;
acc += shift_reg[i] * c[i] + shift_reg[i − 1] * c[i − 1] +
shift_reg[i − 2] * c[i − 2] + ...;
}

## Slide 36: باز کردن حلقه
باز کردن حلقه MAC
  با فاکتور 4
acc = 0;
for (i = N − 1; i >= 0; i−−) {
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
acc = 0;
for (i = N − 1; i >= 3; i −= 4) {
acc += shift_reg[i] * c[i] + shift_reg[i − 1] * c[i − 1] +
shift_reg[i − 2] * c[i − 2] + shift_reg[i − 3] * c[i − 3];
}
for (; i >= 0; i−−) { // for the rest of array
acc += shift_reg[i] * c[i];
}

## Slide 37: باز کردن حلقه
باز کردن حلقه MAC
acc = 0;
for (i = N − 1; i >= 0; i−−) {
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
  با پراگما با فاکتور 4:
  skip_exit_check: حلقه دومی را اضافه نمی کند
    وقتی می دانیم هیچ وقت به این تکرارهای اضافی نیازی ندارد
    یا تأثیر مهمی در نتیجه ندارد
     مجبور نیست حلقه دوم را باز کند  سخت افزار کمتر
acc = 0;
for (i = N − 1; i >= 0; i−−) {
#pragma HLS unroll skip_exit_check factor=4
acc += shift_reg[i] * c[i];
}

## Slide 38: Latency بدون خط لوله
  Read c[]:
    2 سیکل (1 دادن آدرس + 1 خواندن داده)
    c در سیکل دوم آماده است.
  Read shift_reg[]:
    2 سیکل (موازی با Read c[]
  ضرب:
    3 سیکل (در سیکل 4 آماده است)
  جمع:
    ابزار chain می کند (در پایان سیکل 4 آماده است)
loop latency (N = 11):
  44 سیکل
acc = 0;
for (i = N − 1; i >= 0; i−−) {
acc += shift_reg[i] * c[i];
}

## Slide 39: Latency با خط لوله
acc = 0;
for (i = N − 1; i >= 0; i−−) {
#pragma HLS pipeline II=2
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
loop latency (N = 11):
  14 سیکل:
    آخرین خواندن:
    شروع در سیکل 11
    (+3 سیکل ضرب و جمع)
II = 1
  پارامتر II=2:
    تلاش برای هدف

## Slide 40: بهینه سازی دقت نوع داده
Precision of Data Types

## Slide 41: دقت داده ها در C/C++
نوع داده در C/C++:
  اتلاف منابع سخت افزاری
     هزینه بالا
  اتلاف توان و انرژی
  افزایش زمان اجرا
    افزایش latency: چندین سیکل
راه حل:
  دقت های دلخواه: براساس نیاز کاربرد

## Slide 42: دقت داده ها در HLS
نوع داده با دقت دلخواه:
    ap_int<14>
    ap_uint<14>
    ap_fixed<12,7> (7 بیت صحیح از کل 12 بیت)
    ap_ufixed<12,7>
  توصیه:
    از float شروع کنید.
    عملکرد را جواب بگیرید.
    در صورت نیاز، دقت را برمبنای مقدار موردنیاز و سربار آن بهینه کنید.

## Slide 43: تعیین قید فرکانس کلاک
تأثیر فرکانس کلاک در کارایی کلی
  افزایش قید حداقل فرکانس  زمان اجرای کمتر مدار
  محاسبه سرعت قابل قبول (با عدم قطعیت: پیش فرض 12/5%)
  شروع از یک تخمین اولیه + سعی و خطا تا بهترین فرکانس
    اما نه همیشه

## Slide 44: تعیین قید فرکانس کلاک
مثال: عملیات MAC: a += b*c;
  ضرب: 3 نانو ثانیه
  جمع: 2 نانوثانیه
قید فرکانس: 5  2  1 نانوثانیه
عملیات: ns5  200 میلیون MACs/sec
عملیات: ns6  167 میلیون MACs/sec
عملیات: ns5  200 میلیون MACs/sec

## Slide 45: تعیین قید فرکانس کلاک
  ابزار اگر ببیند تا کلاک بعدی وقت دارد، operator chaining می کند

## Slide 46: Code Restructuring

## Slide 47: Code Hoisting
  حذف ساختارهای شرطی و انتقال به بیرون از حلقه
for (i = N - 1; i >= 0; i--) {
if (i == 0) {
acc += x * c[0];
shift_reg[0] = x;
} else {
shift_reg[i] = shift_reg[i - 1];
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
}
*y = acc;
  ابزار برای شرط، سخت افزاری تولید می کند که در هر تکرار حلقه، شرط را چک می کند (اجرای then یا else)
     زمان اجرا کندتر
  کدنویس: code hoisting

## Slide 48: Code Hoisting
for (i = N - 1; i >= 0; i--) {
if (i == 0) {
acc += x * c[0];
shift_reg[0] = x;
} else {
shift_reg[i] = shift_reg[i - 1];
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
}
*y = acc;
for (i = N − 1; i > 0; i−−) {
shift_reg[i] = shift_reg[i − 1];
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
acc += x * c[0];
shift_reg[0] = x;
*y = acc;

## Slide 49: Loop Fission
  تقسیم حلقه برای مواردی که به بهینه سازی متفاوت برای بخش های مختلف حلقه نیاز داریم.
acc = 0;
for (i = N − 1; i > 0; i−−) {
shift_reg[i] = shift_reg[i − 1];
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
shift_reg[0] = x;
TDL:
for (i = N − 1; i > 0; i−−) {
shift_reg[i] = shift_reg[i − 1];
}
shift_reg[0] = x;
acc = 0;
MAC:
for (i = N − 1; i >= 0; i−−) {
acc += shift_reg[i] * c[i];
}
  ادغام حلقه ها معمولا کارایی را بالا می برد.

## Slide 50: تعیین منابع سخت افزاری
تعیین نوع هسته سخت افزاری:
int shift_reg[N];
#pragma HLS resource variable=shift_reg core=RAM_1P
  تعیین نوع هسته سخت افزاری:
    لیست کامل: UG902
RAM_1P: Single-port RAM
RAM_2P: Dual-port-RAM
RAM_2P_BRAM
RAM_2P_LUTRAM
FIFO_SRL
FIFO_ BRAM
FIFO_LUTRAM

## Slide 51: تعیین منابع سخت افزاری
تعیین نوع هسته سخت افزاری:
  پیاده سازی با ضرب کننده 2-stage multiplier
  جمع و تفریق به طور پیش فرض با LUT
int c;
#pragma HLS resource variable=c latency=2
c = a*b;
cores:
DSP48: ضرب را با DSP48 انجام دهد
AddSub_DSP: جمع و تفریق را با DSP48 انجام دهد
Mul_LUT: ضرب را با LUT انجام دهد
int c;
#pragma HLS resource variable=c core=DSP48
c = a*b;

## Slide 52: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
بهینه سازی حلقه:
  ادغام حلقه های پشت سر هم
  مسطح کردن حلقه های تودرتو

## Slide 53: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
بهینه سازی توابع:
  Inline کردن تابع:
    سطح سلسله مراتبی برای آن از بین می رود.
    اجزای آن در کنار سایر اجزای بلوک دربرگیرندة آن می توانند به اشتراک گذاشته شوند.
    بزرگ شدن کدی که باید سنتز شود  کند شدن سنتز (حتی عدم موفقیت) یا حتی نتایج بدتر
    ابزار برای توابع کوچک به طور خودکار inline می کند.
  ادغام آرایه های کوچک در یک آرایة بزرگ تر
     استفاده از یک حافظة بلوکی برای همه
     بی استفاده نماندن بخش هایی از بلوک های متعدد

## Slide 54: توصیف با OpenCL
OpenCL:
  برای برنامه نویسی با GPU
  برای برنامه نویسی موازی
  زبان استاندارد
     یکسان در همة ابزارهای پشتیبانی کننده
  لزوم شناخت کافی از الگوریتم برنامه کاربردی
    کدام بخش ها می توانند موازی شوند و کدام بخش ها باید متوالی اجرا شوند
  لزوم شناخت کافی از معماری سخت افزار
    نحوة تعامل عناصر پردازشی با یکدیگر و با حافطه
__kernel
void vectadd (__global int *A, __global int *B, __global int *C)
{
int index = get_global_id(0);
C[index] = A[index] * B[index];
}

## Slide 55: توصیف با Simulink
Simulink:
  ابزار قدرتمند و رایج برای طراحی سیستم های پردازش سیگنال
  کنار هم قرار دادن بلوک ها و رسم بلوک دیاگرام

## Slide 56: توصیف با Simulink
دو روش:
  طراحی در محیط سیمولینک
    توصیف سیستم و درستی سنجی در سیمولینک
    سنتز و جایابی و مسیریابی و تحلیل با استفاده از امکاناتی که شرکت Xilinx و Intel در اختیار شرکت MathWorks گذاشته  ابزار HDL Coder
    طراح می تواند بلوک هایی که در ویوادو طراحی شده در این محیط import کند.
  طراحی در محیط ویوادو
    کلیه مراحل از توصیف تا bitstream

## Slide 57: توصیف با Simulink
مراحل طراحی:
  مرور کتابخانة بلوک­های سیمولینک
    FIR Filter
    FFT
    CORDIC
    Sine Wave Generator
    RAM
    Serializer/Deserializer
    بلوک­های محاسباتی اعداد حقیقی با ممیز شناور (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)
    بلوک­های محاسباتی اعداد موهومی
    بلوک اسیلوسکوپ
    بلوک Spectrum Analyzer

## Slide 58: طراحی با Simulink در ویوادو
مراحل طراحی:
  تنظیم مشخصه­های بلوک­ها
    مثال: محدودة فرکانسی عبور و توقف فیلتر
  تعیین تراشة FPGA و انتساب پایه­های ورودی/خروجی آن
  تعیین فرکانس کلاک و نرخ نمونه برداری:
    فرکانس کلاک FPGA
    فرکانس نمونه برداری سیگنال آنالوگ (برای پردازش دیجیتال در FPGA)
  تعیین دقت داده­ها
    تعداد بیت های اعداد دیجیتال بعد از نمونه برداری
    تأثیر در میزان سخت افزار مصرفی و دقت محاسبات  موازنه

## Slide 59: طراحی با Simulink در ویوادو
مراحل طراحی:
  سنتز سطح بالا و تولید توصیف RTL
  سنتز منطقی
  جایابی
  مسیریابی

## Slide 60: مراجع
  م. صاحب‌الزمانی، طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال، نشر شیخ بهایی، 1398
  Introduction to FPGA Design with Vivado High-Level Synthesis, UG998, Xilinx Co., 2019.
  R. Kastner, J. Matai and S. Neuendorffer, Parallel Programming for FPGAs, http://hlsbook.ucsd.edu, 2021.
  Vivado High-Level Synthesis Tutorial, UG871, Xilinx Co., 2020.
  Vivado High-Level Synthesis Users Guide, UG902, Xilinx Co., 2021.