## Slide 1: طراحی سطح بالا

## Slide 2
بازدید از صمیم رایانه
  احتمالا چهارشنبه هفته آینده صبح

## Slide 3: سطوح تجرید (Levels of Abstraction)
رفتاری:
    توصیف عملکرد مطلوب (الگوریتمی)
    بدون پرداختن به مدار
    همة امکانات VHDL
    ترجیح طراحان: C/C++

## Slide 4: سنتز سطح بالا
سنتز:
  سنتز رفتاری (Behavioral Synthesis) یا سنتز سطح بالا (HLS):
High-Level Synthesis
Place & Route (Layout Synthesis)
Logic Synthesis

## Slide 5: توصیف رفتاری و RTL
توصیف سطح بالا:
  تنها عملکرد سیستم، در قالب ترتیب انجام عملیات
توصیف انتقال ثبات:
  زمانبندی دقیق عملیات در هر کلاک
  نحوة کنترل عملیات محاسباتی و منطقی
  نحوة کنترل قرارگرفتن نتایج آنها در ثبات‌ها در هر گام کنترلی

## Slide 6: تاریخچه
کندی پردازنده‌ها
  عدم جوابگویی به نیازهای بسیاری از کاربردها
   نیاز به شتاب‌دهی الگوریتم
  گزینه‌‌ها:
    Multicores
    Manycores (GPU)
    FPGA

## Slide 7: تاریخچه
Multicore و GPU:
  جوابگو نبودن افزایش فرکانس پردازنده‌ها
  نیاز طراحان نرم‌افزار به طراحی ساختار موازی الگوریتم‌ها برای چندپردازنده‌ها به صورت کارامد
  تکنیک‌های طراحی الگوریتم‌های موازی مشابه مبانی طراحی با FPGA
    تفاوت: مدل برنامه‌نویسی/توصیف: RTL در برابر C/C++

## Slide 8: مدل برنامه‌نویسی/توصیف
  تأثیر مدل برنامه‌نویسی در مدت طراحی و کارایی
     طراحی برای FPGA برای کاربردهایی که سایر سیستم‌ها جوابگوی سرعت نیستند

## Slide 9: مدل برنامه‌نویسی/توصیف
سنتز سطح بالا:
  پیشرفت‌های اخیر: استفاده از مدل برنامه‌نویسی مشابه طراحی نرم‌افزار (C/C++)
  نیاز به آشنایی با پلتفرم سخت‌افزاری FPGA برای رسیدن به هدف کارایی (سرعت)

## Slide 10: مدل برنامه‌نویسی/توصیف
سنتز سطح بالا:

## Slide 11: تاریخچه
از دهة 1970:
  آغاز پژوهش
  ناکارامد
     عدم ورود به ابزارهای صنعتی
تحولات اخیر:
  پیشرفت ابزارهای سنتز
  نیاز شدید توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی به پیاده‌سازی سخت‌افزاری (شتاب‌دهی)
  پیچیدگی زیاد الگوریتم‌های نیازمند به شتاب‌دهی

## Slide 12: انواع توصیف سطح بالا
توصیف های سطح بالا:
  C/C++
    محدودیت های توصیف سخت افزار (همروندی)
    سنتزناپذیری برخی از ساختارها
  SystemC
    مبتنی بر C
    امکان توصیف همروندی
  OpenCL
    ابتدا برای GPU، اخیرا در ابزارهای FPGA
  Simulink و MATLAB
    برای پردازش سیگنال دیجیتال

## Slide 13: مزایا و معایب طراحی و سنتز سطح بالا
مزایا:
  سهولت طراحی سیستم‌های پیچیده
    توصیف عملیات در سطح بالا و تمرکز بیشتر بر نوآوری سطح بالا
  سهولت درستی‌سنجی و اشکال‌زدایی
    جزئیات بسیار کمتر

## Slide 14: مزایا و معایب طراحی و سنتز سطح بالا
معایب:
  کیفیت پایین نتایج سنتز (نسبت به طراحی RTL)
ترکیب دو روش:
  1) توصیف سطح بالا و کاوش فضای طراحی
    برای کیفیت مطلوب  طراحی در سطح RTL
  2) بخش‌های بحرانی (بسیار مؤثر در سرعت): RTL
  سایر بخش‌ها: HLS

## Slide 15: انواع عملیات سنتز سطح بالا
عملیات سنتز:
  سنتز توابع C/C++ از تابع درون main() به پایین
    سنتز الگوریتم (بخش عمدة عملیات سنتز):
      سنتز عملیات درون تابع
      شناسایی ساختارهای زبان سطح بالا
      تولید اجزای سخت­افزاری لازم برای توصیف RTL
    سنتز مدار واسط
      سنتز پارامترهای تابع به درگاه­ها و مدارهای واسط (که ارتباط مدار تابع را با سایر بخش­های سیستم فراهم می­کند)
      مدار ساده: اتصال سیم، درگاه و عناصر حافظه
      مدار پیچیده: پروتکل­های ارتباطی

## Slide 16: مراحل سنتز سطح بالا

## Slide 17: مراحل سنتز سطح بالا
مراحل سنتز:
هدف:
  دید عمیق به طراحان سطح بالا
  روش سیستماتیک برای طراحان RTL

## Slide 18: مراحل سنتز سطح بالا
زمانبندی (Scheduling):
  مشخص می‌کند در هر کلاک چه عملیاتی انجام شود.
    تولید گراف زمانبندی
  اگر عملی در یک پریود کلاک قابل انجام نباشد
    افزایش پریود کلاک یا
    زمانبندی عمل در چند کلاک
  اگر چند عمل مستقلند
    زمانبندی در یک کلاک

## Slide 19: مراحل سنتز سطح بالا
تخصیص (Allocation):
  تعیین مجموعة منابع سخت­افزاری لازم
  تعیین ثبات­های لازم برای نگهداری عملوندها
مقیدسازی (Binding):
  کدام عمل در توصیف سطح بالا توسط کدام سخت­افزار اجرا شود؟
    مثال: اگر چند جمع در توصیف باشد، بنا بر نتیجة زمانبندی
      ممکن است برای هر جمع، یک جمع­کننده تخصیص یابد و یا
      تنها یک جمع­کننده برای انجام همة اعمال جمع

## Slide 20: مراحل سنتز سطح بالا
تخصیص و مقیدسازی:
  اگر عمل در RTL قابل سنتز نیست (مثل جذر):
     استفاده از کتابخانه­های هسته­های آماده و ابزارهای core generator توسط ابزار HLS
      CORDIC

## Slide 21: مراحل سنتز سطح بالا
سنتز کنترل کننده:
  تولید FSM برای ایجاد سیگنال‌های کنترلی
    برای فراهم کردن زمانبندی

## Slide 22: مراحل سنتز سطح بالا: مثال
سنتز ب.م.م:
  تولید گراف FSMD
    با ساختارهای از پیش تعریف شده
int gcd(int x, int y)
{
fin = false;
while (!fin)
{
if (x > y)
x = x – y;
else if (x < y)
y = y – x;
else
fin = true;
}
return x;
}

## Slide 23: مراحل سنتز سطح بالا: مثال
الگوهای حلقه و if:

## Slide 24: مراحل سنتز سطح بالا
  تخصیص و مقیدسازی
    عملگرها
    ثبات ها
int gcd(int x, int y)
{
fin = false;
while (!fin)
{
if (x > y)
x = x – y;
else if (x < y)
y = y – x;
else
fin = true;
}
return x;
}

## Slide 25: مراحل سنتز سطح بالا
  سنتز کنترل کننده بر اساس گراف FSMD

## Slide 26: اشتراک منابع

## Slide 27: زمانبندی و DFG
زمانبندی و موازی‌سازی عملیات:
  گراف جریان داده (Data Flow Graph):
    عملیات در چند سیکل
(a2+b2-2ab)(a2+b)

## Slide 28: زمانبندی و DFG
زمانبندی:
  دو زمانبندی مختلف:
(a2+b2-2ab)(a2+b)
  3 ضرب کننده + 2 جمع کننده
  (+ 1 شیفت دهنده)
  1 ضرب کننده + 1 جمع کننده
  (+ 1 شیفت دهنده)

## Slide 29: زمانبندی و DFG
زمانبندی:
  در طراحی RTL، طراح دستی زمانبندی می‌کند.
  ابزار HLS وابستگی های بین عملیات مجاور را تحلیل می‌کند.
     امکان موازی‌سازی عملیات در یک کلاک را بررسی می‌کند.
  اگر طراح Tclk را بزرگ بدهد  عملیات بیشتری می‌تواند در یک سیکل انجام شود.
  اگرکوچک بدهد  ابزار HLS به طور خودکار عملیات را برای چند سیکل زمانبندی می‌کند.
    بعضی عملیات ممکن است با منابع چندسیکلی پیاده‌سازی شوند.

## Slide 30: سنتز مدار واسط
درگاه های لازم:
  پارامترهای تابع = ورودی ها و خروجی های بلوک
  مقدار بازگردانده شده = درگاه خروجی
انواع پارامترها:
  فراخوانی با مقدار
    تابع نمی تواند مقدار پارامتر را تغییر دهد.
  فراخوانی با ارجاع
    آدرس پارامتر به بلوک سخت افزاری رد می شود.

## Slide 31: سنتز مدار واسط
انواع درگاه ها در ویوادو:
  ap_none
    درگاه ساده (بدون خط اضافه)
    ماژولی که داده را به او می دهد باید در زمان مناسب بدهد.
    پیش فرض برای پارامترهای ورودی فراخوانی با مقدار و نیمه ورودی پارامترهای فراخوانی با ارجاع
  ap_ctrl_hs
    دستدهی (handshaking): خطوط اضافه اسلاید بعد
    پیش فرض برای مقدار بازگردانده شده
  ap_vld
    پیش فرض برای نیمه خروجی پارامترهای فراخوانی با ارجاع
    خط اضافه: valid برای اعلان آماده بودن داده پس از محاسبات

## Slide 32: سنتز مدار واسط
انواع درگاه ها در ویوادو:
  ap_memory
    پیش فرض برای پارامتر آرایه
    خطوط:
      داده برای خود پارامتر
      آدرس
      ce برای پارامتر ورودی
      we برای پارامتر خروجی
  ap_fifo
  ap_bus
  s_axilite
قابل تعیین با پراگما در کد یا در ابزار

## Slide 33: سنتز مدار واسط
درگاه های ap_ctrl_hs:
  start (ورودی):
    فعال شدن start  بلوک اجازه می­یابد که عملیات تابع را آغاز کند.
  done (خروجی):
    وقتی بلوک کار خود را به پایان می­رساند، این سیگنال را فعال می­کند.
    و نیز بیانگر معتبر بودن داده روی Return_val است.
  ready (خروجی):
    بلوک با فعال کردن این سیگنال، به سایر اجزای سیستم اطلاع می­دهد که آمادة دریافت دادة جدید درکلاک بعدی است.
  idle (خروجی):
    بلوک در بازه­های زمانی که بیکار است، این سیگنال را فعال می­کند.
    وقتی که شروع به کار می کند، صفر می‌شود و وقتی که کار تمام می‌شود، یک می‌شود.
مدار محاسباتی
مدار کنترل واسط
clock
reset
start
Data_in
Return_val
done
ready
idle

## Slide 34: سنتز مدار واسط
در ویوادو:
  نام پورت ها:
    ap_clk
    ap_rst
    ap_start
    ap_done
    ap_ready
    ap_idle
    ap_return
مدار محاسباتی
مدار کنترل واسط
clock
reset
start
Data_in
Return_val
done
ready
idle

## Slide 35: سنتز مدار واسط (مثال)
مدار محاسباتی
مدار کنترل واسط
clock
reset
start
Data_in
Return_val
done
ready
idle

## Slide 36: سنتز مدار واسط (مثال)
Notes: The design does not start operation until ap_start is set to logic 1.
The design indicates it is no longer idle by setting port ap_idle low.
Five transactions are shown. (one transaction: one execution of the C function)
Output signal ap_ready goes high to indicate the design is ready for new inputs on
the next clock.
Output signal ap_done indicates when the design is finished and that the value on
output port ap_return is valid (the first output value, 60, is the sum of all three
inputs).
Because ap_start is held high, the next transaction starts on the next clock cycle.
ap_start should be held at logic 1 until the associated output handshake ap_ready is
asserted. When ap_ready goes high, the decision can be made on whether to keep
ap_start asserted and perform another transaction or set ap_start to logic 0 and
allow the design to halt at the end of the current transaction.
Note: In RTL CoSimulation, all design and port input control signals are always enabled. For
example, in Figure 4-5 signal ap_start is always high.

## Slide 37: سنتز مدار واسط (مثال)
ب.م.م.: فراخوانی با ارجاع:
ک.م.م.: مقدار بازگشت داده شده
  gcd_in و gcd_out
    یا یک درگاه inout
  gcd_valid برای gcd_out:
    مانند done برای return_val
long gcd_lcm(long a, long b, long& gcd);

## Slide 38: سنتز مدار واسط
ارتباط پیچیده تر:
  طراح توصیف می کند
  بلوک های آماده برای پروتکل های استاندارد

## Slide 39: منابع
  ug998, Introduction to FPGA Design with Vivado High-Level Synthesis
  ug871, Vivado High-Level Synthesis Tutorial
  ug902, Vivado High-Level Synthesis User Guide