## Slide 1: تراشه ها ي منطقي برنامه پذ ير

## Slide 2: انواع تراشه‌های برنامه‌پذیر
جنبه‌های تفاوت:
  فناوری برنامه‌ریزی تراشه
  ساختار بلوک‌های منطقی
  معماری اتصالات برنامه‌پذیر
  ساختار مدار IO block
  Hard core

## Slide 3: ساختار FPGA

## Slide 4: معماری اتصالات جزیره‌ای
LC
Connection
Block
Switch
Block
LC
Connection
Block
Switch
Block
LC
Connection
Block
Switch
Block
LC
Connection
Block
Switch
Block

## Slide 5: معماری اتصالات
CB:
  اتصال LB به قطعه سیم
SB:
  اتصال قطعه سیم به قطعه سیم
  ساخت با
    ترانزیستور عبور
    بافر سه حالته
    مالتی‌پلکسر

## Slide 6: Connection Block
  فقط بخشی از نقاط قابل برنامه‌ریزی

## Slide 7: Switch Block

## Slide 8: معماری اتصالات

## Slide 9: بلوک‌های ارتباط سریال سریع
بلوک فرستنده/گیرندة گیگابیتی:
  نیاز برخی از کاربردها به ارسال و دریافت داده‌ها با سرعت‌های بسیار بالا
    چند میلیارد بیت در ثانیه یا Gbps
  ارسال و دریافت داده‌ها
    به صورت سریال (یک بیت در هر کلاک)
    روی دو خط تفاضلی

## Slide 10: بلوک‌های ارتباط سریال سریع

## Slide 11: بلوک‌های ارتباط سریال سریع
مزایای ارسال و دریافت تفاضلی:
  مقاوم در برابر اغتشاش
Dbar
D

## Slide 12: بلوک‌های ارتباط سریال سریع
مشکلات ارسال و دریافت موازی:
  ارسال (یا دریافت) همزمان بین چند بلوک: غیر ممکن یا بسیار پرهزینه
C2
C4
C1
C3
C2
C4
C1
C3
هر فلش: دو خط تفاضلی

## Slide 13: بلوک‌های خاص‌منظوره
Special-Purpose Blocks

## Slide 14: بلوک‌های خاص‌منظوره
  بلوک‌های با کارایی بالا برای انجام اعمال پرکاربرد
انواع:
  بلوک‌های محاسباتی
  بلوک‌های حافظه
  بلوک‌های پردازنده
  بلوک‌های مدیریت کلاک

## Slide 15: بلوک‌های خاص‌منظوره
اعمال محاسباتی:
  جمع
  تفریق
  مقایسه
  ضرب
  Multiply-Accumulate (MAC)

## Slide 16: بلوک‌های محاسباتی
جمع و تفریق و مقایسه
  ساختار زنجیرة نقلی (carry chain)
  در logic blockهای مجاور
  اتصال مستقیم (بدون MUX یا سوییچ)

## Slide 17: بلوک‌های محاسباتی
ضرب
  می‌توان از LBها استفاده کرد
    مصرف منابع زیاد
    سرعت پایین
    توان مصرفی بالا
  بلوک‌های DSP به تعداد زیاد

## Slide 18: بلوک‌های محاسباتی
ضرب
  به عنوان مدار ترکیبی
  به عنوان مدار ترتیبی همگام با کلاک

## Slide 19: بلوک‌های محاسباتی
MAC
  برای محاسباتی نظیر
for (i= 1 to n)
Acc ← (Ai * Bi ) + Acc ;
FIR Filter:
y[n]= b0.x[n] + b1.x[n-1]+…+bm.x[n-m]
Neural Network:
y[n]= wi0.x0 + wi1.x1 +…+ wi,n-1.xn-1

## Slide 20: بلوک‌های محاسباتی
FIR Filter:
  همزمان با جمع R3 + R4، ضرب اعداد بعدی
y[n]= b0.x[n] + b1.x[n-1]+…+bm.x[n-m]
  قابل استفاده برای ضرب معمولی

## Slide 21: بلوک‌های حافظه
حافظه
  در گذشته: حافظة خارجی
     سطح زیاد بورد
  FPGAهای امروزی:
    حافظه داخل تراشه
دونوع:
  توزیع‌شده:
    با LUTها: k ورودی: 2k بیت
    نیاز به حافظة بزرگ‌تر: اتصال دو یا چند LUT
  بلوکی:
    حافظة بزرگ‌تر و یکپارچه

## Slide 22: بلوک‌های حافظه
حافظه:
  بعضی از تراشه‌ها در چند اندازه

## Slide 23: بلوک‌های حافظه
حافظه
  بلوک بزرگ:
    مزیت
    اشکال
  بلوک‌های کوچک‌تر
    مزیت
    اشکال

## Slide 24: بلوک‌های حافظه
حافظه
  پیکربندی حافظة بلوکی
A[10..0]
D0
2048x1
D[7..0]
A[7..0]
256x8
A[8..0]
D[3..0]
512x4
A[9..0]
D[1..0]
1024x2

## Slide 25: بلوک‌های حافظه
حافظه
  تشکیل بلوک بزرگ‌تر:
    تشکیل 512 x 8 با دو 512 x 4
A[8..0]
D[3..0]
512x4
A[8..0]
D[3..0]
512x4
D[7..0]
A[8..0]
    تشکیل 1024 x 4 با دو 512 x 4 ؟