## Slide 1: Embedded Systems and Hardware/Software Codesign
مرتضي صاحب الزماني
طراحی سیستم‌های نهفته و
طراحی توأم سخت‌افزار و نرم‌افزار

## Slide 2: انواع طراحي سيستم ديجيتال بزرگ
پياده‌سازي نرم‌افزاري:
  اجراي برنامه کاربردي با پردازنده نهفته و برنامه سطح بالا روي آن
پياده‌سازي سخت‌افزاري:
  طراحي سخت‌افزار خاص‌منظوره
    کد HDL و سنتز و ...
    اجرا روی منابع سخت‌افزاري FPGA (logic blocks، Multipliers، ...)

## Slide 3: انواع طراحي سيستم‌هاي ديجيتال بزرگ
تفاوت‌ها:
  نرم‌افزاري:
    انعطاف بالا
    توصيف الگوريتم به زبان سطح بالا و اشکال زدایی آسان
  سخت‌‎افزاري:
    سرعت بالا
    هزينه بالا

## Slide 4: معماری فون نويمن Von Neumann
اجرای سريال
  tcycle = cycle execution time
يک دستورالعمل: tinstruction = 5*tcycle
سه دستورالعمل: 15*tcycle

## Slide 5: معماری فون نويمن Von Neumann
اجرای سريال
  tcycle = cycle execution time
يک دستورالعمل: tinstruction = 5*tcycle
سه دستورالعمل: 15*tcycle
Pipelining:
يک دستورالعمل: tinstruction = 5*tcycle
سه دستورالعمل: 7*tcycle در حالت ايده‌آل
 throughput بالاتر
با وجود بهبودهای خط لوله و حافظة نهان و ...، هنوز ماهيت معماری فون نويمن اجرای سريال است.

## Slide 6: پياده‌سازی سخت‌افزاری
  if (a < b) then
  {
    d = a+b;
    c = a*b;
  }
  else
  {
    d = a+1;
    c = b-1;
  }
مقايسة پياده‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری:
  نرم‌افزاري:
    حداقل 3 دستور
    زمان اجرا: 3*tinstruction

## Slide 7: پياده‌سازی سخت‌افزاری
  if (a < b) then
  {
    d = a+b;
    c = a*b;
  }
  else
  {
    d = a+1;
    c = b-1;
  }
مقايسة پياده‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری:
  نرم‌افزاري:
    حداقل 3 دستور
    زمان اجرا: 3*tinstruction
  سخت‌‎افزاري:
    اجرای موازی
    زمان اجرا: tclock : تأخير بلندترين مسير از ورودی تا خروجی

## Slide 8: پياده‌سازی سخت‌افزاری
مرتب کردن اعداد (Sort)
  عنصر سخت‌افزاری

## Slide 9: پياده‌سازی سخت‌افزاری

## Slide 10: انواع طراحي سيستم‌هاي ديجيتال بزرگ
روش سوم:
  استفاده از مزاياي هر دو:
    پياده‌سازي بخش‌هاي غيربحراني با نرم‌افزار (کنترل هزينه)
    پياده‌سازي بخش‌هاي بحراني روي سخت‌افزار

## Slide 11: انواع طراحي سيستم‌هاي ديجيتال بزرگ
 طراحي توام
  افراز (partitioning)
    تحليل زماني + تحليل هزينه + تحليل توان مصرفي
    سعي و خطا  انتخاب بهترين افراز

## Slide 12: JPEG Encoder
Profiling:
  gprof در Linux
    11٪ خواندن تصویر
    89٪ کد کردن

## Slide 13: Profiling در ویوادو
Profiling:
  هر سطر، یک تابع

## Slide 14: جريان طراحي توأمان
تصميم‌هاي اوليه
  افراز
  انتخاب زبان نرم‌افزاري
  انتخاب زبان توصيف سخت‌افزار
تعيين بورد و/يا تراشه FPGA
جریان طراحی نرم‌افزار
جریان طراحی سخت‌افزار

## Slide 15: جریان طراحی
انتخاب بورد:
  بوردهای توسعه در فهرست
    مشخصات کامل (نوع تراشه FPGA + امکانات ارتباطی + تراشه‌های جانبی + اتصال پین‌ها) موجود است
  بورد خودتان:
    مشخصات را بدهید
به هر حال نوع تراشه
مشخص می‌شود.

## Slide 16: جريان طراحي توأمان
تعیین پردازنده و پیکربندی آن
افزودن وسایل جانبی و هسته‌های سخت‌افزاری
جریان طراحی نرم‌افزار
جریان طراحی سخت‌افزار
انتخاب نوع ارتباط وسایل جانبی با پردازنده
مجتمع‌سازی بخش‌های سخت‌افزاری
سنتز، جایابی، و مسیریابی
تولید دنباله بیتی
انتقال به FPGA
ایجاد پروژه نرم‌افزار
توسعه نرم‌افزار
کامپایل و لینک
انتقال برنامه به حافظه
  جریان نرم‌افزار مستقل از جریان سخت‌افزار نیست.
    نوع پردازنده، پیکربندی آن، نحوه ارتباط نرم‌افزار با سخت‌افزار

## Slide 17: جریان طراحی سخت‌افزار
تعیین پردازنده:
  پردازنده سخت:
      سریع، مساحت کمتر، توان مصرفی کم
      عدم نیاز به استفاده از Logic Blockها
      یکی یا بیشتر
    ARM Cortex
    PowerPC
  پردازنده نرم

## Slide 18: جریان طراحی سخت‌افزار
  بدون پردازنده سخت

## Slide 19: جریان طراحی سخت‌افزار
  با پردازنده سخت

## Slide 20: جریان طراحی سخت‌افزار
تعیین پردازنده:
  پردازنده نرم
    PicoBlaze (Xilinx)
    MicroBlaze (Xilinx)
    NIOS II (Intel)
    OR1200 (Open Cores) (متن باز)
    اگر تراشه هسته سخت داشته باشد، استفاده از نرم توجیه چندانی ندارد)
    انعطاف‌پذیری بالا (پیکربندی و تنظیم پارامترها بسته به کاربرد)
      مثال: استفاده از PicoBlaze 8 بیتی بجای پردازنده قوی
      مجموعه دستورالعمل‌ها
      عمق خط لوله دستورالعمل‌ها
      ....

## Slide 21: جریان طراحی سخت‌افزار
پیکربندی پردازنده:
  فرکانس کلاک
  پهنای گذرگاه داده و آدرس
  اندازه حافظه نهان داده و دستورالعمل
  نوع گذرگاه ارتباطی
  خصوصیات Reset (مثبت یا منفی)
  FPU؟ و تنظیمات آن
  ...

## Slide 22: افزودن وسایل جانبی و هسته‌های سخت‌افزاری
هسته‎‌های سخت‌افزاري:
  انتخاب بلوک‌های IP آماده در کتابخانه ابزار و پیکربندی آن
    کنترلر حافظه (پیکربندی مشخصات حافظه)
    مدار UART (تنظیم نرخ ارسال/دریافت داده، اندازه داده و نوع توازن)
    FIFO با ابعاد مشخص
  خرید IP از شرکت‌های طراح
  طراحی مستقل بلوک (در ابزار نیست و خرید مقرون به صرفه نیست)
    توصیف با VHDL یا Verilog
    سنتز و ....

## Slide 23: Xilinx Core Generator

## Slide 24: انتخاب نوع ارتباط وسایل جانبی با پردازنده
دو نوع:
  ارتباط نقطه به نقطه
  گذرگاه (bus)

## Slide 25: انتخاب نوع ارتباط وسایل جانبی
ارتباط نقطه به نقطه
    داده‌ها: به صورت دنباله
    نمونه: FSL (شرکت LogiCore) و AXI4-Stream
      ارتباط مبتنی بر FIFO
Microprocessor
Peripheral Device 1
Peripheral Device 2

## Slide 26: انتخاب نوع ارتباط وسایل جانبی
گذرگاه (bus)
    چند سخت‌افزار جانبی با اتصالات مشترک
    درخواست استفاده از گذرگاه توسط داور بررسی (پذیرفته یا رد) می‌شود
Microprocessor
Peripheral Device 1
Peripheral Device 2
Bus Arbiter

## Slide 27: انتخاب نوع ارتباط وسایل جانبی
گذرگاه (bus)
    دو گذرگاه با سرعت‌های مختلف: سریع‌ها روی گذرگاه سیستم (حافظه‌ها و ....) کندها روی گذرگاه جانبی (RS232، GPIO)
Microprocessor
Memory Controller
Peripheral Device 2
Peripheral Device 3
Peripheral Device 4
System Bus
Peripheral Bus
Bridge

## Slide 28: انواع گذرگاه
گزینه‌ها:
  تفاوت در کارایی و هزینه سخت‌افزاری (LEها)

## Slide 29: انواع گذرگاه
گزینه‌ها:
  AXI (Xilinx) مبتنی بر AMBA (شرکت ARM)
    برای ارتباط وسایل جانبی سریع (مانند حافظه و اترنت)
      (برای حافظه داخلی FPGA از LMB استفاده می‌شود.)
  AXI-Lite
    برای وسایل جانبی کندتر (UART یا صفحه کلید)

## Slide 30: انواع گذرگاه
گزینه‌ها:
  Avalon (Altera)
    Avalon-ST: نقطه به نقطه
    Avalon-MM: گذرگاه مشترک
  Wishbone (SiliCore)
    متن باز  قابل تغییر
طراح انتخاب می‌کند – ابزار سخت‌افزار را ایجاد می‌کند

## Slide 31: مجتمع‌سازی بخش‌های سخت‌افزاری
مجتمع‌سازی
  پردازنده(ها)
  سیستم ارتباطی
  هسته‌های سخت‌افزاری و حافظه‌ها
تولید دنباله بیتی
Export به محیط نرم‌افزار:
   ارسال مشخصات hardware platform

## Slide 32: جریان توصیف نرم‌افزار
مراحل
  ایجاد پروژه (C یا C++)
  برنامه‌نویسی
    معمولا ویرایش الگوهای موجود
  ارتباط با سخت‌افزار به کمک APIها
  اشکال‌زدایی
  انتقال برنامه به حافظه
    داخلی FPGA یا خارجی (اگر جا نشد)

## Slide 33: نکات متفرقه
سیستم چندپردازنده‌ای
پیاده‌سازی
  سیستم پایه
  سیستم عامل:
    حافظه مجازی
    مدیریت پردازش چندنخی
    ....
      مثال: سیستم عامل لینوکس روی FPGA  امکان اجرای انواع نرم‌افزارهای موجود
        سربار زیاد (سیکل اضافه پردازنده، حافظه، توان)
         فقط وقتی که لازم است